# 水利水电施工中的导流问题与技术分析探讨论文_李小楠

榆林市引黄工程建设管理局

摘要：在进行水利水电工程施工过程中，必须要保障水利水电工程施工质量，那么这种情况下就需要采用科学并且有效的导流技术来解决在施工过程中可能会发生的问题。现如今能够影响到水利水电施工的因素多种多样，一不留神，就会为水利水电工程的整体质量带来非常严重的影响。为了能够很好的解决这种现象的发生，本篇文章将针对水利水电施工中影响导流问题因素进行分析，并对解决导流问题的技术进行探讨。

关键词：水利水电；导流；技术分析

前言

在水利水电施工中运用到的导流技术能够为水利水电工程的施工安全以及工程质量提供巨大的保障。所以针对在水利水电工程施工中对影响导流的因素进行分析，以及探究多种导流技术已经成为了水利水电工程在施工过程中的一个关键性环节。但是，对于在导流技术的选择上以及导流问题的影响因素上要注重且深入分析，这样才能够给予水利水电工程在施工中更好的安全保障以及更有效的解决导流问题。

一、水利水电施工中影响导流问题分析

（一）水文条件影响因素

在水利水电施工过程中，影响着导流问题最为主要的一个因素就是水文条件因素，是一个不容小觑的影响因素，那么对于水利水电工程施工来说，如果不针对其河流进行水流量、水流、结冰以及洪水等等因素进行分析，那么对于水利水电工程施工中的整个导流建设过程都会造成非常严重的影响。通常情况下，在针对河流的河道较宽并且河流量较大的情况下来说，一般都会运用分段围堰技术对其进行解决处理。在针对河流上的水文条件变化较大的情况下，一般都会采用基坑淹没的方法对其进行解决处理。通过运用这两种解决处理方案，都能够对河流的水流量进行有效的控制。除此之外，如果在水利水电施工过程中，河流会出现枯水期现象，那么应合理的利用枯水期时间进行快速施工。

（二）地质与水文地质条件因素影响

在水利水电工程施工过程中，河道周围的地质条件是影响着水利水电工程质量的重要因素，并且河道本身能够受到的地质面貌现象的影响以及水文地质条件的影响是多种多样的。通常情况下，如果河道两岸的抗压力处在较强的状况，那么就直接可以运用隧洞导流技术对其进行解决处理。如果河道两岸处在风化较为严重以及沉积层的厚度较厚的状况下，只能够运用明渠导流技术对其进行解决处理。那么在运用导流技术的过程中，河流河床的束窄状况严重影响着河流水流的速度以及某一时刻水面线与河底线包围的面积。因此，为了能够防止河床被河水的过渡冲刷情况发生，可以将围基基础实施掏空处理，并且根据水利水电工程施工过程中河流的河床地质条件对河床的束窄状况进行确定。那么在针对河流是岩石河床的情况下，因岩石河床具有非常强大的抗河水冲刷能力，所有河床的束窄程度可以设计的较大一些。另外当河床中的覆盖层处在较厚的情况，那么这时的河床抗冲刷能力相对较弱一些[1]。

二、水利水电施工中的解决导流问题技术分析

（一）全段围堰技术分析

全段围堰技术，其主要技术内容表现在，在进行围堰的施工过程中，对河流的主河道实施一次性的阻拦方式，在这个施工过程中还要注重水流向着两边泄水建筑物进行疏导的导流方式。在这种情况下的施工过程中，由于泄水建筑物的不同修建方式，所以要进行第二次的疏导以及第三次的疏导。另外，全段围堰技术实施的是一次性阻拦方式，而在一次性阻拦方式中可以被分为隧洞导流技术以及涵洞导流技术、明渠导流技术。隧洞导流技术简单里说就是在进行水电水利工程施工过程中对基坑的上游以及下游修建围堰，以此进行挡水，这种情况下就会使得河流通过隧洞进入到河流的下游。隧洞导流技术也是如此，但是隧洞导流技术更适用于中型以及小型的水闸。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在水利水电工程施工过程中，全段围堰技术更多的被运用于河流量较为大并且河槽较为深窄的河流状况中。而针对于河流量相较小的水利水电工程中运用的枯水导流技术措施一般都是渡槽方式[2]。

（二）分段围堰技术分析

在水利水电工程施工过程中运用分段围堰技术主要表现在，要将全部河床上的水工建筑分段，分成不定量份数，然后再合理将这些不定量分段进行逐一施工。在这种情况下的整个施工过程中，首先要针对河床的两岸或者是左岸进行施工，这种情况下河水就能够在较为狭窄坝体通过，进而进入下游阶段，然后再通过全面性阻拦的方式使其河水能够从已经组建成功的建筑物中穿过。对于河水流量较大、河床较为宽阔以及工程施工时间较为长久的工程来说，更适用于分段围堰技术。另外，相关施工人员以及技术人员要根据实际施工河流的泄水状况，在不同的时间段内的情况下进行详细的探究分析，这样才能够设计出最为合适最为合理的分段围堰技术实施方案，在能够合理的设计工期时间，进而真正的达到保障工程施工质量。在进行分段围堰技术进行施工时，相关工作人员要注重对于分段围堰技术施工的影响因素，在每一个不定量分段施工环节中，稍有不慎就会发生工程工期延长的现象，并且还会造成接下来的整个施工过程中工程质量受到影响，施工效率大大降低。所以在进行分段围堰施工过程中相关工作人员对于每一个工作环节都要注重，并且加强施工关键环节的实施，这样才能够保证整个工程质量，进而使得工程建设高效完场。

（三）明渠导流技术分析

在进行水利水电工程施工过程中运用明渠导流技术主要是指在基坑的上游地带以及下游地带修建围堰进行阻挡水工作，并且在施工过程中，能够使得上游的水通过明渠流入到下游中。通常情况下，河流量较大以及河槽较窄的工程一般运用明渠导流技术。另外如果河道的两岸处在较为平缓的状态，以及存在较为宽的滩地，老河道等等状况下也能够运用明渠导流技术。明渠导流技术与涵洞导流技术相比较下，明渠导流技术流能力更强一些，并且在实际运用时明渠导流技术施工更加方便，能够有效的减少工程工期，提高施工工作效率。在水利水电工程施工过程中运用明渠导流技术时，明渠转弯的半径应设计在渠底的5倍或者是5倍以上[3]。

值得注意的是，在水利水电工程中运用导流技术是要根据施工工程的实际情况进行合理的选择，在此基础上，相关施工工作人员一定要对施工的现场进行仔细的勘察、分析等等，并且还有充分的了解施工地形、地貌、环境等等因素，与此同时还要针对在施工过程中对于施工的成本方面运用技术方面进行详细的分析，然后再根据施工各种条件选择合理的导流方案，并且还要在施工之前就要规划完成导流方案，这样才能够保证导流技术真正的运用到施工过程中，发挥运用价值。其次在施工的整个过程中应注重建立完整的管理体系，这样才能够保证导流施工技术的合理性以及科学性，并且还能够进最大程度上缩短施工工期，有效提升施工相关单位的经济效益，并且还能够约束相关施工工作人员的工作行为，使得水利水电工程在施工工程中能够规范、在计划方案中进行，进而有效提升工程质量，进而能够更好的实现导流技术在水利水电工程中的运用价值。

总结

随着社会经济的快速发展以及城市化建设的不断实现，水利水电工程越加广泛，故而为了能够使得工程质量得到更好的保障，在水利水电工程中运用导流技术是绝对需要的。因此，在进行水利水电工程施工过程中，相关施工单位应选择合理的导流技术将其运用到施工过程中，并且全面分析在施工过程中可能会出现导流问题，解决处理各种问题现象，这样才能够真正的保证水利水电工程质量。

参考文献：

[1]吴刚.水利水电工程施工中导流问题与技术分析[J].城市建设理论研究（电子版），2019（20）：48.

[2]王兴巍.水利水电工程施工中导流及围堰技术分析[J].城市建设理论研究（电子版），2019（11）：177.

[3]刘建国.水利水电施工中的导流问题与技术分析探讨[J].工程技术研究，2018（12）：244-245.

论文作者:李小楠

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d62780d3e278eae918de7d9.html