# 园林施工技术要点与管理对策研究论文_刘夕宇

身份证号：34031119871011XXXX 安徽合肥 230051

摘要：近年来，随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，城市居民对于城市生态环境的关注和重视程度得到了广泛的提高。基于此，园林工程作为改善城市生态环境的途径之一，对于现代城市的建设和向前发展意义重大。然而，就目前的普遍情形来看，园林施工仍存在着许多的技术难点问题，直接影响着园林施工质量及效率，因此，在实际应用过程当中，就必须要通过行之有效的管理对策，进一步提高园林施工质量。

关键词：园林工程；施工技术；要点；管理对策

1园林施工技术要点

1.1施工前准备

园林绿化施工之前需要先进行图纸设计与会审，由于园林绿化自身的特殊性，在设计过程中要通过创作的方式融入设计理念、设计意图，整体把握园林绿化施工要点，还要充分考虑不同植物之间的搭配，如植物高低、倾斜度、叶子形状与颜色等，以展现出美感。园林施工不是单一的种植植物，而是涵盖多种单项工程项目，在施工过程中也需要不同的部门之间相互配合。施工前组织安排部门和领导，统一协调，确保园林绿化工程有序开展。具体来讲需要在确定工程施工项目之后，先根据需要和当地的实际情况，及时进行工程预算，并准备妥当施工场地、材料、设备、施工人员等。计划好施工进度，按照施工进度施工，从而实现预期目标。施工人员要结合工程实际做好分工，在施工过程中注意养护工作的进行，确保施工质量。

1.2表土回填

一般来说，用于种植绿植的土壤往往需要较为充足的养料，同时呈现出团粒状态，在绿植种植的开始环节，务必要妥善处置土壤，首先将表层土壤予以清理，进一步借助表土回填技术开展绿植种植，在实施上述操作时要注意以下问题：其一，施工前务必要彻底清理原始用地内夹杂的碎石、垃圾等，避免这些杂物影响绿植的成长，还要妥善开展杂草的清理工作，防止建成后的园林中生长过多杂草，避免养护人员因为过多的杂草而增加工作量，也避免因为过多杂草而导致的不良景观；其二，在表土回填过程中要确保表土处于干燥状态，还要避开雨季施工；其三，应该尽可能选取有坡度的地基予以回填，通过地基的坡度及时排除积水，避免由于积水导致若干施工问题；其四，为了保证用于种植绿植的土壤处于团粒状态，要避免反复碾压土壤的操作，所以必须用倒退的方式开展铲车挖取表土工作，保障土壤结构的完好性。此外，在种植乔木与灌木过程中，务必要保证表土回填高度在种植草皮以上，考虑到种植草皮存在厚度，采用较高的表土回填可以保持建成后的园林表土与草皮高度持平。

1.3定点放线

定点放线施工质量的把握在园林施工中占据着关键地位，所以相关施工人员务必要把握定点放线相关技术，为了实现定点放线标准化开展，在正式施工以前相关人员应该要仔细研究施工图纸，将设计意图了熟于心，与此同时，应该要选取固定建筑物作为定点放线的参照物，还要保障标志的记号清楚、定位正确。在开展色块、色带以及绿篱等的定点放线工作中，可借助方格网络法予以定位，进一步做出标志记号，还要对标志记号采取保护措施，防止客观因素导致的标志记号淡化。定点放线后要及时开展二次检查，必须要待检查合格后才能开展后续施工。针对大树的定点放线，要尤其关注核对大树形体大小与种植位置是否相互匹配，在规则式的种植施工中，可以在栽植中心利用白灰做出标志以确保开挖的种植穴中心保持在一条直线上。针对行道树的定点放线务必要将道路中线作为参照中心线，结合设计中指定的行道树间距，利用木桩等在参照中心线上做出标志。针对孤植方式的定点放线，务必要利用木桩标志出栽植穴的中心点位，同时还要清晰的记录绿植的品种和规格。针对自然形式种植的定点放线，务必要保证定点线具备光滑和自然的特征，保证绿植的配置呈现出自然的状态。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.4苗木移植

在施工中，应该采取带土球种植的方式以保障苗木成活率，在苗木种植时，务必要依据树木规格开挖与规格相互对应的种植穴，同时还要保证种植穴开挖深度超出土球竖向高度、保证种植穴开挖直径超出土球直径，保证种植穴穴底呈现出圆形，同时还要确保苗木根系有足够的生长空间，在开展苗木种植之前，务必要将种植穴内清理干净，保证穴内无杂物，如种植穴内原始土壤质量不佳可适当采取换土重填的方式，种植时还要保证苗木的朝向正确。

2园林施工管理对策

2.1核查施工图纸

在开展园林施工之前，相关工作人员务必要仔细的对施工图纸予以核查，在全面熟悉图纸的基础上，进一步领会设计意图、了解设计理念，进而可以依据图纸更好的开展园林施工。在具体的园林施工进程中，当出现现场实际状况与图纸不符的情况时，相关施工人员务必要和设计单位进行沟通，通过设计变更，更好的进行后续的园林施工。此外，相关园林工程管理部门还要加强对于园林施工图纸的审核，一方面要综合考察设计单位的资质，另一方面要仔细核查设计图纸是否合理，通过对图纸质量的把控进一步保证后续的园林施工质量。

2.2构建完善制度

园林施工的质量，一方面关系着园林工程竣工后的使用情况，另一方面还影响着周围的环境，因此，必须要构建完善的施工制度，通过制度有效约束园林施工的各道工序，让园林施工中的方方面面都有章可循，同时还要在施工企业范围内加强制度的宣传和推广，让每个施工人员树立起责任意识，并依据制度和规范开展施工中的相关操作，同时，施工单位还要安排专人检查制度的落实情况，保证制度深入到园林施工的具体工作中去。

2.3保障物资质量

园林施工中使用的（诸如材料和设备等）物资质量密切关系着园林施工的质量，因此，在施工中，务必要保证施工选用的材料符合相关规范要求，采购专员应该在市场调查的基础上进一步选用性价比较高的材料，在保证施工质量的同时尽可能的降低材料耗费，考虑到园林施工的特征，对于园林施工使用的材料应该利用特殊的运输工具予以运输，防止材料在运输过程中发生损坏，材料进场后，务必要开展严密的材料检查工作，验收合格的材料要做好存放工作，防止材料遭受雨淋。与此同时，对于园林施工中使用的机械设备，在正式施工前都要予以检查，保证在具体的施工中机械设备可以正常运转，避免由于机械设备的原因导致的工期延误。

2.4强化人员管理

应该通过开展多样化的培训不断的强化对于施工人员的管理，培训要注重以下要点:其一，要具备一定的实用性，符合园林施工的需求，直面园林施工中的重点和难点;其二，要合理的开展分层培训，考虑到不同员工的不同工种，对员工予以分组，并结合不同的分组设计不同的培训内容以及培训方式，可以采用的培训方式有书面材料指导、面对面实操培训、沟通交流会议等;其三，要注意培训后及时开展考核，利用考核检验培训是否具备成效。

2.5加强现场监督

在园林施工中，花卉植物是关键因素之一，不同的花卉植物具备不同的特性，会对园林施工现场的土壤、气温以及水质产生不一样的反应，所以在实际的施工进程中务必要强化现场监督管理力度，对花卉植物出现的问题做出及时处理，保证花卉植物的健康生长。

结语

总而言之，人们的日常生活和园林绿化施工的有序开展是有着不可分割的关系。只有进一步加强园林绿化施工技术，对园林进行合理的绿化，才能切实提升整体园林绿化的质量和水平，促进精神文明建设，美化生活环境，减少疾病的产生，促进健康中国和美丽中国的建设。

参考文献

[1]冯于丽，韩庆辉.园林绿化施工技术要点及保障措施[J].装饰装修天地，2018（16）：394.

[2]谭东明，刘萍.园林绿化施工质量的影响因素及应对措施分析[J].现代园艺，2017（4）.

论文作者:刘夕宇

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d6786c32673c387ee627b86.html