# 高层建筑施工主体结构的关键施工技术李林论文_李林

摘要：目前，大多数建筑物都在朝着高层和超高层的方向发展，为了保证施工质量，提高建筑施工工作的稳定性。还涉及到对建筑主体结构关键施工技术的应用环节，这对于施工人员的专业工作能力有着较高的要求，需要施工单位引起重视。基于此，以下对高层建筑施工主体结构的关键施工技术进行了探讨，以供参考。

关键词：高层建筑；主体结构；施工技术

引言

如今，城市中的高层建筑数量越来越多，对其主体结构施工技术与质量都提出了很高的要求。对此，在实际的工程建设过程中，需要制定合理可行的施工技术，以钢筋混凝土结构为例，包括钢筋施工、模板施工与混凝土施工，并在此基础上对质量控制予以高度重视，只有这样才能预期的施工质量。

1高层建筑施工主体结构的关键施工技术分析

1.1高层建筑主体工程施工技术

在高程建筑施工过程中，最为关键的就是对主体结构的测量工作，这是整个施工工程的核心环节。测量之后的数据能够为下一阶段的主体施工提供准确的参考意见，因此需要施工人员认真做好这一项工作内容。在主体工程的数据测量中一般会对三个数据进行测量：建筑主体垂直度、标高线以及轴线。建筑主体结构的垂直度与建筑整体的稳定性有着非常重要的联系，在测量时应当确定好参照的楼柱，这样能够确保测量的准确性和效率；标高线的测量也就是对高层建筑的海拔线进行测量。在高层建筑中，每层楼都会有用于测量标高线的孔洞，测量人员应当使用专业的测量仪器完成对标高线，同时记录每项测量数据；轴线的测量主要是为了确定好钢板的位置，在测量中一般会使用经纬仪进行测量，同时要记录好钢板的具体位置。

1.2模板工程的施工要点分析

在建筑主体施工中，面对不同的结构、不同场所的功能，我们所选择的模板工程也有较大差异，整个模板在安装过程中，必须确保安装、施工的平整度、垂直度，还需随时对观测、下方支架的沉降情况进行记录，在不断提高建筑施工安全性同时，首先要对底模、侧模、端模进行清理、修整，并使用检测仪器对各场所进行定位，检查各定位线准确程度，并在制定位置布置好锚垫板、端模、侧模、预埋钢，在建筑施工中各技术必须符合相关规定，以确保建筑施工安全性。其次在端模安装中，要做好交错安装、外、内侧模型固定，螺栓固定等工作，还需将横向张拉成器安装到固定位置，在对桥面钢筋进行帮扎处理中，我们首先要进行挡碴墙、端墙模型、梁端不等边角钢的安装工作，而后对各个部位零件进行连接、固定，查看其是否符合相关要求。

1.3高层建筑钢筋工程施工技术

在高程建筑主体结构施工中，钢筋工程也属于非常重要的一项施工项目，也是主体结构施工的关键质量控制环节。施工人员要严格控制钢筋的质量，确保钢筋的型号符合建筑施工要求，同时对入场的钢筋进行妥善保管，做好防潮、防湿、防锈、防变形等工作。在钢筋的加工过程中，要严格按照施工设计方案进行处理，这样既能够保证施工质量，同时也能避免出现钢筋材料的浪费，产生不必要的成本损失。施工人员要根据施工项目选择合理的绑扎方式，尤其在梁柱节点中，需要严格控制钢筋的数量、间距，同时防止出现绑扎混乱等情况。在钢筋的安装过程中，要对钢筋进行编号处理，并将钢筋进行固定。施工人员在安装过程中一定要与设计人员进行沟通，防止出现不必要的错位或者遗漏安装等问题。

1.4高层建筑测量技术

无论是高层建筑还是其他建筑，测量放线是第一步施工内容。只有确定好位置、标高，确认好布局和长度，才能保证施工的准确和质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆高层建筑测量精度要高于单层建筑和多层建筑，测量基准点也更多，测量范围和内容也更加繁琐。高层建筑主体结构施工前，需要做好测量方案和交底，由专业测量人员负责相关工作。测量工具要齐全并经校准，为确保测量结果的准确，还需要由第三方专业测量单位进行关键点位和初始点位的测量复核，并出具测量报告。主要测量设备和工具有，经纬仪、水平仪、直尺、激光放线仪等。特别需要确保高层建筑结构边角柱的位置、标高和尺寸，确保楼层垂直度和水平度复核设计要求。需要特别注意的是，高层建筑的标高和水平的测量，需要根据地面基准点的位置进行取基准点，不得从低层向上引用，防止产生误差的累积。

1.5混凝土养护

在混凝土浇筑完成12h后立即开始养护，养护方法为覆盖草袋和浇水，对于浇水的次数，需要以可以保证混凝土表面始终处在湿润的状态为准确定。养护时使用的水和混凝土搅拌用书完全相同。混凝土养护时，若发现覆盖和浇水都不足，导致混凝土表面产生干缩裂缝，应立即补充遮盖，并全面加强养护，适当延长浇水的持续时间。通常情况下，养护持续时间应达到7d以上。另外，在冬季施工过程中，需要向混凝土中添加适量的早强剂和减水剂，并采用草袋覆盖与塑料薄膜覆盖相结合的方法养护。

2采用关键施工技术开展建筑主体结构施工的注意事项

2.1混凝土工程质量控制

要想有效控制混凝土工程质量，也是需要从两个方面进行：一是施工单位要做好质量检验工作，按照相关的规定和标准对混凝土材料进行检验并做好数据记录，切实保证混凝土材料符合质量标准；二是混凝土制作过程要加强监督，包括混凝土的原材料质量检查、抽样检测、配制比例等过程，从根本上控制混凝土工程的质量。

2.2安全管理工作

施工安全的问题是工作人员关注的重点问题之一，而技术操作行为、工作流程的规范性等都会对施工安全产生一定的影响。因此，这就要求施工单位在开展高层建筑施工工作时，应当积极对员工进行工作能力的考核，分析出员工是否具备参与施工建设的能力。尤其是在对一些专业施工设备的操作环节中，要保证施工人员是持证上岗。并应当定期展开教育培训工作，提高员工对自身工作重要性的认识，引导其自觉规范自身的工作行为。同时，施工单位需要在工程开始之前进行技术交底的工作，了解本次施工所需的关键技术、基础设备及材料，结合内部管理机制，安排专业的管理部门全程开展安全管理工作。

2.3控制钢筋工程施工质量的措施

首先要合理选择钢筋的材料，保证所选的钢筋材料符合设计要求，采购时也要注意钢筋材料的质量检验，看是否具有合格证明；其次就是保证钢筋工程施工的规范性，根据施工设计图纸做好钢筋捆扎工作，如果需要焊接则要保证焊接部位不偏移，减少接头的数量，保证钢筋工程施工质量。

结束语

高层建筑的出现实现了建筑技术的高度集中和发展，既要求了规模和高度，又限制了占地和重量，为建筑施工技术提出了更高要求。但是，高层建筑施工并非不可攻克，只要抓住主体结构质量的重点，做好测量技术、模板技术、浇筑技术和施工质量控制等主要专业技术的融合与实施，就一定能实现高层建筑的不断发展和超越。

参考文献

[1]杜晓波.高层建筑主体结构施工技术[J].绿色环保建材,2019(04):148+151.

[2]游仕忠.高层建筑主体结构施工技术探讨[J].工程建设与设计,2019(04):189-190.

[3]卢兵.高层建筑施工主体结构的关键施工技术探讨[J].建材与装饰,2018(43):25-26.

[4]闫继朋.建筑主体结构工程施工危险源管理研究[D].西安建筑科技大学,2018.

论文作者:李林

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d6c6915bc91a67cc4242008.html