# 酒店精装修工程施工控制难点及策略探究论文_刘泽鑫

摘要:和普通的住宅装修相比，酒店的装修质量、成本、施工等要求都比较高，装修过程所面临的问题也更多，因此，必须详细研究酒店装修过程所面临控制难点，并采取有效的管理措施进行防控，保证在合同规定时间内，高质量完成各项装修工程。

关键词:酒店装修；施工；难点控制；应对措施

前言

随着经济发展，人们出行旅游人数越来越多，对酒店需求也不断增加，酒店能外出者的居住需求，装修精美在酒店，能为顾客提供舒适的居住环境，你能提高酒店的自身价值，更具有市场竞争力。

酒店装修需要的装饰材料比较多、工序复杂，涉及到多种专业，对施工要求高，施工过程需要解决的难题比较多，因此，必须结合项目特点和规模等因素，制定有针对性的质量控制措施，化解各种施工难题，提高酒店质量和格局，促进装修行业健康发展。

一、工程实例介绍

承展大厦建筑面积24297.73m2,我单位负责南楼室内装修及机电安装工程，该项目南楼西外立面，现代、简洁的建筑风格（见图1）。

是一家集合住宿、举办大型会议、举办大型宴会等功能的综合性酒店；游泳馆、桑拿房、健身房等设施一应俱全，同时还拥有台球室、酒吧等设施，可满足多数人的娱乐需求。南楼首层自助餐厅，灰木纹大理石地面；墙身以干挂米黄洞石为主，红橡木饰面、扪皮装饰为辅（见图2、图3）。

一、酒店装修工程施工控制难点分析

通常情况下，酒店尤其是上档次的酒店，除了为旅客提供良好的舒适环境和住宿体验外，还具有会议和宴会等功能，重复和吃等方面满足用户需求。因此，店装修需要大量的型的各种材料，施工工序多，分工明细，防火级别高，特别是对首层大厅，施工要求更严格，技术要求高。

1、 协调作业困难

有一定规模的酒店，通常所提供的服务都涉及到住宿、餐饮、工作和娱乐等，所服务人群的数量比较大，在装修过程中，普遍存在着施工工序多，不同的专业要交叉进行施工等问题，而且施工周期都比较短，因此对施工现场进行协调，面临着较大困难。

酒店工程施工过程中，通常包含影音系统、总线系统、燃气系统、暖通系统、给排水系统、电梯系统、智能消防系统、智能安保系统等的安装。

在酒店精装修时间，管理者不但要考虑各个专业的协同作业，同时还需要考虑到有关专业所预留预埋的管线洞口等问题，因此要在工期短的情况下保证质量，完成装修任务，会面临较大困难。

2、材料种类繁多

店装修过程需要各种施工材料，并且种类、性能、材质、规格等均不同，并且功能不同，其所采用的装饰材料也不一样，也增加了对材料质量的控制和管理工作的难度。

3、防火要求较高

酒店所居住的人员较多，较为密集，为保证酒店内人员的安全，必须有较高的防火要求，这样也增加了酒店装修施工的难度，进一步分析其原因，主要是装修过程中所使用的装修材料必须有较高的防火性能。此外，因为酒店的内部结构比较复杂，其所分布的管线数量较多，不同专业的管线及标高设计也不一致，这样对装修施工的难度就会加大。

工程中的房间、卧室一般为 4.3m×6.0 m，而一般的消防喷头覆盖面积都无法达到要求，所以部分房间需要设置两个消防喷头，增加了管线碰撞的概率，如果在施工中临时调整， 就有可能导致后期的消防验收不过关、出现整改等问题，进而对进度、成本控制造成严重影响。

4、 大堂装修难度高

酒店首层为接待大堂，而该处地面装修极为复杂，客人进入酒店，首先就是通过酒店大堂，所以大堂地面材质的装修质量，直接影响到客人对酒店的感体验和感受，酒店大堂通常面积比较大，地面所需要铺设的石材比较多，需要分区进行，每个区的石材色差控制显得非常重要，大堂地面的视觉效果明显，必须要保证石材色差过渡的均匀性。

二、 酒店精装修工程施工控制策略

1、 协同作业控制

酒店工程装修体量大，存在大量人员同时作业的情况，工程开工前，各施工班、不同专业间的小组要同时进行施工，需要协调处理好，并制定协调机制，统一指挥，协同作业，施工过程出现冲突问题，需要及时进行调整和处理。

针对图纸中管线碰撞、设计方案不合理等情况，要及进知会业主，进行变更或调整解决，保证装修顺利进行。

2、 材料采购控制

装修过程需要多种装饰材料，施工前就要结合施工图纸，施工进度以及各个作业面的材料需要情况等，制定相应的材料采购供应和验收等工作，保证装修工程顺利进行。

3、消防管线控制

施工前详细会审各专业图纸，对装修过程中存在的管线碰撞问题进行预先了解，并针对管线碰撞和装修冲突等问题，与有关专业部门进行沟通，并采取有效措施解决。

①针对天花标高定位部分，尤其是裙楼的过道天花部分，消防、暖通、强弱电等专业在会议上提出最小空间需求值（涵盖纵横尺寸）， 然后在会议上确定图纸是否存在不规范、不合理等问题，并绘制管线断面协调图纸，以此来起到指导施工的作用；②针对各个房间内喷淋密集等情况，有针对性地协调装饰、暖通、消防喷淋之间的冲突问题，利用“分层检查”方法，在满足消防需求的基础上，力求营造出和谐的、美观的室内空间。

4、地面铺贴控制

会保证首酒店首层大堂地面铺贴资料，制定合适的轴线控制网，再把整个地面分为若干个控制区域，在构建相应数据，先铺贴完一个区域的地面装饰以后，再进行下一个区域的铺贴工作，并保证收口完整

。同时会保证地面色彩，符合设计要求，严格控制各部位材料的数量和色彩，如果出现色差，必须符合规定，允许范围内。

5、样板间设置

酒店工厂装修量比较大，涉及的范围也比较广，可以采取样板引路，设置样板间，提高施工质量和效率。

酒店通常都设置相当数量的房间，供客人入住，这些房间的内部空间装修标准、走廊、电梯风格基本相同的，因此，可先设立样板间，

按照标准进行装修施工，包括工艺、质量控制、问题解决措施措施等，让施工人员有更直接的了解，把总结后所得到的经验，要求作业人员可以大范围进行标准化、规范化施工，这样可以提高施工质量和效率，节省材料。

6、抓好质量验收关口

质量验收环节是酒店装修工程施工中的关键环节，应落实精细化管理，确保各个零散环节的聚合，保证工程施工的质量，及时发现问题、解决问题，保证各专业之间的协调同步。例如，防火环节中应全面考虑装修材料的选择，包括防火等级、材质等，应科学选择塑料面板、木龙骨等。酒店吊顶工程在装修中也是非常重要的，应保证整体装修风格的一致，科学选择饰面材料、吊杆的材质等，在安装过程中应保证安装的精确性与稳固性。防水环节中应合理选择卫生间、淋浴间的地面材质与防水层的铺设问题，应检查材料的防水性能，并进行 48h 的避水试验。墙面工程也要认真验收把关，包括墙面涂料的品种、颜色、图案等应与整体装修风格匹配，严格控制涂料的污染等级、质量。

7、后期成品维护工作

酒店整体装修工程完成后，需要对质量进行自我检查，对查出的问题要及时采取措施解决，要成立专门的产品维护小组，对装修成本进行维护而维修，以保证装修效果。

采用正确的方式，对酒店内部顶面、木制品和墙体油漆、涂料等进行检验，使其具备较好的光滑度，避免出现流坠状况。检测电路接线及厨房、卫生间插座等，确保其防水性。管理人员要注重对工程装修中的各细部性要素进行全面考量，并进行细节管理。

三、结束语

随着新时代的到来，我国经济飞速发展，人们对于生活水平与生活质量的要求大大提高。外出旅游、工作者越来越多，酒店行业发展迅速，市场竞争力日益激烈。为了提升酒店形象、吸引消费者，需要改变酒店的装修风格与装修质量。

酒店工程装修具有极强的专业性，其装修质量与酒店的美观度和使用性能有着直接关系。因此，装修公司应当结合酒店工程的具体特点和情况，合理选择和确定装修方案、装修工艺和使用材料等，并对酒店装修工程中存在的不足采取有效的应对措施，明确施工管理内容，确保施工质量和所使用的装修材料，能够达到酒店装修要求，提高整体装修质量，实现整体工程效益。

参考文献:

[1] 卢文滨.诌议酒店精装修工程施工控制难点与对策[J].四川水泥,2018(9)

[2] 王振宇.建筑装饰装修施工质量管理要点及优化对策探究[J].建材与装饰,2018(36)

论文作者:刘泽鑫

论文发表刊物:《建筑实践》2019年 24期

论文发表时间:2020/4/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d907ea670845331eb08949a.html