# 有线电视网络传输技术综述论文_徐超

哈尔滨市阿城区新利街道办事处 黑龙江哈尔滨 150317

摘要：有线电视是利用光缆、微波和高频电缆的不同的传输介质，在用户中进行分配和交换图像、声音及数据信号的电视系统。

关键词：有线电视；传输技术

目前，全国各地都有自己不同的有线电视网络信号，其中包括世界上处于领先水平的光纤、电缆混合等不同的有线电视系统网络。其中，这些有线电视网络的带宽可以达到惊人的750兆赫，这也就标志着现有的有线电视网络具有更强大的功能。

一.有线电视系统的构成

有线电视系统的组成部分可以分为四种，即接收信号源、前端处理、干线传输、用户分配和用户终端。

1.接收信号源：接收信号源一般是微波站、卫星地面站、有线电视网、无线接收天线等。因为接收开路广播电视节目的天线能接收全国各地许多电视节目，所以这种接收信号在全国范围内得到了大范围内的应用。接收信号主要是应用天线，天线的好坏直接影响了电视信号质量的好坏。所以，我们要做好天线和前段设备之间的匹配，这是有效减少信号反射和重影的重要方法。

2.前端设备：前段设备是连接天线或其他信号源与有线电视传输分配系统的重要设备。在前端设备中，我们还可以增加一些辅助功能的设备，例如监视系统、防盗系统、付费系统和防火系统。一般情况下，我们将设在服务区中心的前端称为中心前端，而将那些利用微波进行有线电视信号传输的前端称为远地前端。

3.干线传输：这种系统是将前端设备中输出的管带复合信号传输到用户分配的网络的所有传输设备的总称，主要有干线电缆或光缆和各类干线放大器。

4.用户分配网络：用户分配网络的用途是将连接传输系统与用户终端进行连接的中间环节。它直接将干线传输系统的信号分配给用户终端。

5.用户终端：用户终端从分配网络上获得信号，是有线电视系统的最后部分。

二.电视信号的接收

有线电视的信号接受可以分为两种方法，一种我们称为开路电视信号的接收，另一种我们称为卫星与微波电视信号的接收。

开路电视信号的接收一般用于地面广播电视，利用接收天线接收多个电视节目；卫星与微波电视信号则是利用微波接收机，这种天线一般为抛面天线。

三.有线电视系统传输技术

随着有线电视的不断发展，传输线已经成为现在家庭普遍存在的第三根线。因其具有高质量、宽带性、保密性、安全性、反馈性、控制性、灵活性和发展性等特点，使有线电视系统得到快速发展。

传输系统是将前端的电视信号送至分配网络的中间传输部分。在大型有线电视系统中，主要指干线和支线；在中、小型有线电视系统中，一般只有支线。

信号的传输方式有三种：同轴电缆、光缆和微波。

1.同轴电缆。同轴电缆一种保持轴心重合且内、外导体绝缘的一种电缆，其基本构成是由护套、外导体、绝缘体和内导体四部分组成。

传输线能够匹配的条件是传输线的特性阻抗等于终端负载阻抗，这样才能减小能量反射。在内、外导体损耗中，内导体损耗占内、外导体损耗的78％。在用铜作为内导体且铝作为外导体的同轴电缆中，其衰减量仅比全铜的同轴电缆结构高出6％，但铜数量的消耗量却可以立即减少65％。所以，铝代替铜作为同轴电缆的外导体相对全铜的同轴电缆要更为合适。若同轴电缆的导线上上存在一定的反射波，它与行波相互作用下就会产生一定的驻波。而驻波是一种无效的，要被拒绝的波。所以驻波系数越小，表明反射损耗就越小，同轴电缆的性能就越好。同轴电缆随温度的衰减较小。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

因为同轴电缆的传输方法是利用放大器来实现远距离电视信号的传输，所以，传输距离的大小决定了放大器的多少，而放大器越多，传输信号的质量就会越小．所以同轴电缆在远距离的传输上有一定的限制。

一般利用同轴电缆进行传输的有线电视信号为AM—VSB信号，利用这种方法的有线电视进行信号的传输，用户在接收端不用进行解调就可以直接接收有线电视信号。

2.光缆。光缆的传输基础是光波在光纤中能够传播。光纤是一种类似头发丝一样的能够传输光信号的玻璃纤维，我们又称其为光导纤维。光缆是由两种不同的玻璃制成。光纤中心区玻璃的密度相对较大，又称光密物质，这是一种折射率相对外表皮玻璃较高、透明度又相对低的导光材料，又称为纤芯。而卫星与微波电视信号光纤的周围被密度相对较低的光疏物质所包围，这种玻璃的折射率较低。这样，在光在光纤中传播的时候，有效光速就会在光密物质中进行传输而不会流到自然界中。通过这种方法，将入射光有效地封闭在纤芯内，光就可以在这种光缆中进行有效传输。

目前，光纤主要是由石英制成。按光纤的传输形式对光纤进行分类，可以将光纤分为单模和多模两类。但是，在我们所应用的有线电视的传输系统中一般情况下只应用单模的光纤。因为光纤是由玻璃组成，所以对光纤的强度就有很重要的要求。我们一般对光纤进行两次涂覆。一次涂覆我们一般用硅树脂，二次涂覆一般是用尼龙材料在一次涂层外用进行涂覆，同时设缓冲层，这样就形成光纤芯线。在光纤的外部加上护罩，就形成了光缆。

虽然光纤在传输上的损耗要比同轴电缆小上很多，但是在散射、吸收、耦合、连接和弯曲上也存在不同程度上的损耗：当然．最重要的损耗主要是来自于光缆的自身长度。但是，光缆存在这么多方面上的损牦也要比同轴电缆的损耗要小得多．而长距离的光纤传输也可以减少一些连接器件上的使用，这样也能使有线电视系统的稳定性得到一定的提高。

光纤对温度的要求较低，所以光缆的传输不会因为温度的变化而衰减很大。光缆有很大的传输带宽，这样传输的信号就会更大，更好，这是因为光缆传输的信号是光信号，所以这种信号不会因为电磁波的存在受到影响，同时也不会干扰其它信号。光缆相对于同轴电缆有很长的使用年限，在空气中的电缆，可以使用20年以上，埋在地下的电缆我们可以放心使用30年到40年。因为光纤是有石英构成，石英是在沙子中提炼出来的，所以在光纤的材料上是相当丰富的。但是，光纤也不是没有缺点，其缺点就是光纤怕水汽。所以，在用光纤进行有线电视信号的传输上，我们要对光纤进行一些防水汽的措施。

3.微波。利用微波对一些媒质进行传输，主要是应用在卫星和国家微波干线的大微波，但是在一些单路和多路的调频和调幅微波上也有一些应用。

MMDS多路分配系统主要是利用微波对某一特定的频率进行发射，同时对所发射的频率进行多方面的接收，利用有线电视的前端系统，用户就可以直接接收微波下的有线电视节目。

利用微波进行有线电视进行传输有很多优点。例如：频带宽，传输的容量比较大；可有效抵抗其他电磁干扰和太阳黑子，具有很高的质量和很强的稳定性；费用相对比较便宜，相对同轴电缆和光缆，可节省投资60％-80％。

但是，微波信号也有一定的缺点，即信号不能遮挡。在人口和建筑物多的地方利用微波进行有线电视信号传输会受到一定的干扰。所以，这样的地方很难接收到微波下的有线电视信号。

四.结语

只有掌握有线电视系统的构成和不同有线电视网络的传输技术，才能设计出更好、更可靠的有线电视系统。根据不同的技术特点，有针对性地对有线电视系统进行设计，旨在形成有效的设计方案。

参考文献

[1]陈贵康.对有线电视组成及传输技术的简要探讨.2019（5）

[2]王承辉.浅谈有线电视网络技术.2017 6（5）

[3]于海波.有线电视网络发展的思路与探讨.2014（24）

[4]裴昌辛.电视原理与现代电视系统.2017

论文作者:徐超

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7daabf3dfc621bf98b544ee0.html