# 机电工程电气施工中的难点和对策分析论文_ 郑世浪

摘要：随着经济的发展和社会的进步，在进行机电工程电气安装时，为了使电气安装施工效率更高更安全，就要加大对电气施工安全管控的力度，施工企业要在电气施工过程中制定完整的施工管理制度，并对电气施工进行合理规划，严格按照电气施工要求开展施工管理工作。在电气施工过程中经常发生配电箱安装不合格、管线铺设情况、照明体系出问题等，为了电力安装工程更加安全，使各类电力机械保持正常工作，在进行电气工程建设时要加大对施工质量的管理力度，科学处理在电气施工过程中遇到的困难。

关键词：机电工程；电气施工；难点和对策

引言

随着我国社会经济的迅速发展，我国建筑行业已进入到了黄金时期。因此，建筑行业的施工技术也应随之提升。由于施工技术的多样化，就需要我们不断的进行更新换代，以保持其技术的先进性。而在当前国情下，人们在日常生活中对电气的依赖越来越大。由于在机电工程中，其电气施工是至关重要阶段，直接关系着机电工程的正常运行。为提高机电工程中的电气施工质量，在电气施工过程中，监理单位务必制定并完善监督管理制度，对每个部门进行分工管理，严格把控好分管的每一个项目，保证电气施工的科学性、严谨性及专业性，确保整个工程的施工质量。此外，为了确保整个工程在施工过程中能够安全无误的进行，在施工前，提前制定相应的施工计划，让施工人员了解怎样正确操作仪器。同时，在施工过程中，做好后勤工作，确保人力、物资、财力、技术的及时供应，保证整个工程施工的持续进行。

1建筑电气工程的特点

建筑电气工程是当前建筑行业快速发展的基础性和功能性的工程，对于建筑各类设计目标的实现起了保障的作用。建筑电气工程主要包括以下几个方面：架空线路及杆上电气设备安装、变压器和箱式变电站的安装、控制柜和动力配电箱的安装以及避雷引下线和变配电室接地干线敷设等。无论是哪个部分的施工都需要根据相应的施工规范，保证各个环节之间环环相扣，确保建筑电气工程的整体质量。①目前社会生活中对于建筑电气工程的应用范围异常普遍，已经深入到人类社会生活的各个方面，与此同时，问题也随之而来。②整个建筑电气工程的施工过程异常复杂，由于建筑电气工程涉及很多细小环节，使得整个施工过程中交互施工的现象较为常见，需要做好交互施工过程中的协调工作。③随着现代社会的发展，建筑电气工程在日常生活中扮演的角色越来越重要，社会生活中对建筑电气工程的依赖性也越来越高，为提高人们的生活质量起到积极的促进作用。

2机电工程电气施工中的难点

2.1管线铺设问题

大家都知道，机电工程电气施工过程中会用到许多管线，这些管线与机电工程电气施工效率密不可分。由于有关人员不清楚机电工程电气施工工序，在进行电气工程管线安装时经常发生管线杂乱的情况，不但使机电工程电气施工变得困难人，还会有漏电的情况发生，对电气工作人员构成危害。现在看来，在对电气工程管线安装时主要有两大问题发生一是金属口连接不科学，接地钢管掩埋的不够深，这两种情况都对电气工程施工效果和质量产生影响，所以，在这种情况下要提高电气施工人员的注重力度。

2.2供电和照明系统的设计问题

现如今，在电气施工过程中，有许多方面都未给出明确要求，致使各方面的事故发生。如没有明确要求配电箱的标高而引起的漏电现象，导致工程施工无法正常运行，威胁着工程中施工人员的人身安全，以及使其整个供电系统处于瘫痪状态。此外，照明系统的设计也存在着不足，有关单位为了降低成本，在光源上选用普通白炽灯，甚至没有预留管道。这些都严重阻碍了整个工程的顺利进行，因此，为了工程的顺利进行，供电和照明系统的设计需要相关人员在施工前严谨制定，确保施工人员在操作中的准确性和规范性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3配电箱安装环节

在电气施工中，配电箱安装也是尤为关键的，然而施工人员往往对这一施工不够重视，具体表现为配电箱安装施工的随意性较强，安装位置达不到精准的要求，配电箱安装的标高达不到规范并存在一定的误差，同时配电箱防腐措施不到位，以上都是配电箱安装施工中的难点问题，且会带来严重的安全隐患。

3机电工程电气施工中的难点的解决对策

3.1管道安装

管道安装是整个电气建设中的重要步骤，可以从以下两点进行管控：一对PVC管的安装和技能进行管控。采用暗铺形式安装PVC管，一般安在在楼板或墙体内部进行安装，在把PVC管安装在楼板里之前，要先对管道的厚度和弹性进行准确检测，使PVC管箱和管盒安装在合适位置，并把线头在盒孔上安装好，再把盒口封好。每隔一段距离用防锈铁丝把PVC管捆绑一下，从而使PVC管口更加牢固，为了使PVC管的安装质量得到保证，还可以用铁丝穿引的办法，对安装路线进行管控。在进行PVC管墙体安装时，要把管道放在钢层内，再把PVC管烤弯，在对PVC进行连接时，可以用铁丝穿引的办法使安装更加精确。第二配线铺设和技术管控。配电铺设在整个电气安装中也很重要，在施工前，在用线在管内进行引向，使管线安装顺利进行。关于暗管，要对管道内加大清理力度，防止有杂物堵住管道，然后再用钢丝把管道穿好，穿管时要两个人相互配合每一个人站在一头，一人在顶部放线，一人站在末头拉线，从而使整个导线全拉出来，把导线拉出来后要留下一部分，并对管线加固。

3.2供电和照明系统的设计措施

变电箱在电气工程中的安装位置至关重要。在工程中，存在许多因变电箱的安装位置不合理而引发的问题，因此对于变电箱的安装务必按照要求设计。此外,照明系统的设计必须按照可持续性和长远性规划。针对白炽灯与节能灯在使用周期和安全性能上的对比结果是:第一，在价格上白炽灯低于节能灯，但其使用寿命不及节能灯，不具备可持续性。且白炽灯需要经常替换,在替换时都要关闭电气设备，给使用者和电气设备增加了诸多不便。第二,在温度上白炽灯远高出节能灯，在白炽灯使用过程中会致使设备温度升高，导致其断电跳闸，给设备带来的危害大；如果设备持续高温而不断电，重则引起火灾。因此，在设备选择时应考虑其长远性和安全性。

3.3合理使用电负荷设计及变配电系统

所谓电负荷，即在某特定的供电系统中，全部用电器的加载总功率。一旦用电器总功率超出了供电系统的承载能力，用电器将无法继续正常工作，极易导致线路被最终烧毁。另外，电负荷一般常被分作一级、二级以及三级负荷。在实际机电工程电气施工过程中，有关人员必须对电气设施本身具有的问题进行改善。在设计初期，所有相关人员都应当关注有关电负荷的问题，并将准确的电负荷数值标注在设计图纸中。现场工作人员必须严格遵循设计图纸的安装标准、规范以及要求进行科学施工，从而杜绝由于过高的电负荷，导致跳闸、断电等问题的发生。

结语

结合以上所说的，电气施工在机电工程中占有重要地位，非常繁杂，特别是随着电气体系的不断改进，电气装置不断增多，电气施工变得越来越复杂，对电气施工人员的施工标准不断提高。电气施工过程中经常有质量状况发生，对于质量安全问题，要加大对电气施工质量的管控，使设计观念和设计办法不断改进，加大对施工过程中主要步骤的质量管控，对电气、照明、配电等体系进行科学规划，并使电气施工人员的质量认识和责任认识不断提升，使电气工程施工质量不断提升，使电气工程项目更加安全、平稳。

参考文献

[1]郭浩.机电安装工程电气施工质量控制分析[J].住宅与房地产，2019（06）：167.

[2]周逸群.关于民用建筑机电设备安装工程管理要点分析[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2019（02）：17-18.

[3]何涛.机电工程施工与管理常见问题及改善措施探究[J].现代制造技术与装备，2019（01）：171-172.

论文作者: 郑世浪

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e244062c743327ea40fce57.html