# 预制装配式建筑防水技术的研究及工程应用论文_赵越,李磊

赵越 李磊

德州华谊建筑设计有限公司 山东德州 253100

摘要：随着我国社会经济的快速发展，推动了我国的各行各业都在发展，并且都取得了显著成果，使我国市场经济慢慢市场化，同时建筑业也在突飞猛进。面对激烈的市场竞争和人们对建筑质量要求的不断提高，工程技术的重要性更加凸显。预制装配式建筑防水技术在建筑企业中得以运用并推广，本文通过分析和探讨预制装配式建筑防水技术的技术要点和具体应用，提出了一些建议，希望能为业内同行们提供一定的参考和借鉴。

关键词：预制；装配式；建筑防水技术；应用探讨

引言

现代化建筑工程项目体系发展中，预制装配式建筑工程方式作为一种创新应用的施工模式，在实际应用的过程中，为了全面提升装配式建筑项目结构建设的稳定性，重点强化对预制装配式建筑防水技术应用的研究与分析，旨在提升防水技术应用效率，提升预制装配式建筑工程项目建设质量。

1预制装配式建筑防水技术的重要性

预制装配式建筑就是将建筑结构中的梁板柱与楼梯等，承包给相关工厂遵循一定的标准进行预先加工，然后再运至实际施工场地，在现场进行组装。这种预制拼接的建筑形式，不可避免的会出现一些拼接缝，若无法对这些拼接缝进行适当的处理，则会严重影响建筑整体的使用性能与安全性能。

预制装配式建筑的使用性能与使用价值，与其本身的防水效果具有直接关系。在预制装配式建筑当中，若其防水性能存在较大缺陷，在大雨、大雪以及其他潮湿天气当中，会形成十分严重的建筑物墙体、屋面渗水现象，或在卫生间、厨房等用水频繁的位置出现漏水现象，严重影响业主的生活品质与居住体验。

在建筑安全方面，预制装配式建筑防水技术运用效果不良，在建筑结构渗水的过程中会进一步影响建筑结构腐蚀、建筑构件损坏等，进而会形成严重的安全隐患，影响建筑工程的使用寿命，增大了预制装配式建筑使用的安全事故发生率。预制装配式建筑安全隐患问题，直接影响施工工人与业主的生命财产安全，急需通过预制装配式建筑防水技术的优化改进，来加强预制装配式建筑的安全防护，维护工人与业主的生命安全。在研究预制装配式建筑防水技术的过程中，还需要考虑到预制装配式结构与非预制装配式结构之间的结合施工，并结合建筑抗震指标，设置一定范围活动的预制外墙板，这类工程施工的难度较大，需要通过更加先进的技术来解决。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2主要技术要点分析

2.1屋面防水施工技术要点

为了提高防水效果，降低施工难度，通常采取防水涂料和防水卷材相互结合的防水方式，非固化橡胶沥青是很好的防水涂料，防水卷材则可选用双面自粘式防水材料，基层处理很关键，通过修整和清理，保持基层表面平整清洁，通过弹线定位确定防水卷材的铺设方向和施工范围，用专用容器装好加热好的涂料，根据弹线的范围，反复把涂料刮涂到基面上，保证涂料薄厚均匀一致，值得注意的是涂料的温度和刮涂的温度要合理控制，不宜太高。防水卷材铺设和压实和涂料的刮涂同等重要，卷材不能出褶皱，应保持平整，搭接宽度要在80毫米以上，搭接缝设计在屋面与天沟的侧面为宜，卷材的压实包括横向和纵向碾压两个环节，横向碾压有助于卷材和防水涂料的粘结，提高防水效果，纵向碾压防止和减少空鼓的发生以及搭接处更加牢固。

2.2外墙防水施工技术要点

密封胶防水是外墙拼接缝防水简捷高效的防水手段，聚氨酯防水密封胶是预制装配式建筑外墙防水普遍运用的一种密封材料。打胶施工前，需要严格检测背衬的深度，为了提高粘结力，要对墙板进行底涂，如果因不可抗力需要中断打胶，一定留设施工缝，竖向拼接缝打胶时，遵循有下向上的原则，以保证密封胶填满缝隙，待施工全部结束，通过淋水试验进行检测，对发现的渗漏点，及时采取措施做好技术处理。

3预制装配式建筑防水技术工程应用

3.1预制空调板防水技术与应用

当前，预制装配式建筑防水技术应用中，空调板的使用也是室外结构防水的重点关注位置。通过空调板的合理使用，防水设置工作到位，能够整体提升防水效果。实际建设工作中，发现如果防水工作不到位，导致空调板出现严重的积水问题，导致使用性能受到影响。所以，工程团队在针对空调板预制加工过程中，需要切实结合工程实际施工现场，按照设计标准对空调板直接进行预埋地漏，科学设置滴水线。此外，不同的工程施工团队在针对空调板设计过程中，需要结合主体结构的坡度泛水状况进行有效考虑，信息反馈到预制构件形成中，以此保证一直构件应用之后，在短时间内排水、导水，避免出现积水的现象。

3.2预制叠合楼板防水技术与应用

预制叠合楼板是将建筑墙体上部现浇混凝土与预制板相结合的一种预制结构，其应用优势包括整体性与抗裂性好；刚度更大；能够显著节约钢筋使用数量与模板应用数量。这一结构进行防水设计，需要综合划分住宅内部的功能空间，进一步有针对性采取防水方案。在卫生间这一功能空间内，涉及到坐便器、浴缸、洗手池等设施，在厨房，则要考虑排水立管与线盒等结构设施，在预制过程中，要在预制板上预留出相应的孔洞。

在实际设计过程中，可通过BIM来提升孔洞预留精度，进而保障后期管线敷设施工效率，在这种设计模型的辅助下，管线敷设的准确性，相应的也能提升后期的混凝土浇筑的整体性，进而达到降低渗漏的技术应用效果。利用BIM对设计图纸进行深化检验，进而保证预留位置的准确性，所得构件在运输到施工现场之后，需要经由现场管理人员检验，在验收合格的情况下才能进一步展开安装操作。在此次工程的实际建设过程中，卫生间位置的叠合板位置，对管道预埋件位置进行有效保护，利用了塑料盖与断管连接而成的配件，将这一配件插入到预埋件当中，能够达到相应的保护效果，进而减少预埋件损坏的可能性；与此同时，这种保护措施，还能有效防止在浇筑混凝土过程中，混凝土流入到预埋件当中。

3.3接缝密封材料的选择与应用

接缝密封是防水的重要环节之一，而材料的选择是关键。无论哪种防水技术都就不来密封材料，它的防水性能直接关系到建筑的防水性能和质量。因此在防水材料的选择上，要充分了解建筑或某一部位需要解决的防水问题，结合材料的性能，做出科学合理的选择，使防水材料发挥其应有的作用。由于预制板的接缝处因受到外界的影响可能会发生热胀冷缩现象，引起裂缝尺寸的变化，因此在选择密封材料时要考虑材料的抗位移的能力，并保证密封胶的抗位移效果，确保防水技术的有效实施。由于密封材料用于接缝处，并和外界接触，不仅要美观，更应具有防止裂缝免受外界污染的功效，也就是说密封材料要具有抗污染能力。此外，密封材料还要具有可维修性，一旦密封部位出现破损、或年久失效等情况，能够通过技术手段进行相应的处理，通过对问题部位的维修，减少和避免渗漏水情况的发生的几率。总之，密封材料的选择直接关系到建筑的防水效果。

结语

综上所述，对预制装配建筑防水技术及其在建筑工程中的应用进行研究，有利于提升工程整体质量。通过上述技术的有效应用，能够显著提高建筑各部分结构的防水性能，进而才能实现建筑排水与导水结构建设的效用性提升，从而提升整体建筑防水工程建设水平。因此，在未来的行业与技术发展当中，要不断深入对预制装配建筑防水技术的的研究与应用，从而存进建筑成本的降低，以及建筑使用生命与工程建设效益的总体提升。

参考文献

[1]吕胜利.预制装配式混凝土建筑外墙防水技术研究[J].福建建设科技，2017，（3）：69-73.

[2]杨霞，仲小亮.预制装配式建筑外墙防水密封现状及存在的问题[J].中国建筑防水，2016，（12）：16-18.

[3]朱赛鸿，孔素平.BIM技术在预制装配式混凝土建筑防水处理的应用[J].建设科技，2018（07）：61-62.

[4]郭少华.预制装配式建筑防水技术研究及工程应用标准[J].中国标准化，2016（11）：95-96.

论文作者:赵越,李磊

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年1期

论文发表时间:2019/5/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e44cc4ed9905737a32fbb8e.html