# 屋面防水施工质量通病及预防措施论文_张世超

【摘 要】随着社会市场经济的飞速发展，极大的促进了建筑行业的发展，受到了人们的广泛关注。在建筑工程中，屋面防水施工是一个重要的施工环节，其施工质量与建筑工程整体质量具有密切的联系，因此施工人员在施工过程中，增加专业素质和施工工艺的技术含量，同时，施工单位还需要加强对施工环节的监督和管理，从而保证屋面防水工程的施工质量。现本文就屋面防水施工质量通病及预防措施进行探究，仅供交流借鉴。

【关键词】建筑工程；屋面防水；施工质量；预防措施

建筑行业随着城市化进程的加快而不断地繁荣，极大的满足了居民对建筑工程的需求。屋面防水工程作为建筑工程中一个重要的组成部分，对建筑工程整体的质量具有重要的影响。近年来，随着的各种因素的影响，造成建筑屋面防水工程存在一系列的质量通病，缩短了建筑工程的使用寿命，因此为了有效的提高建筑屋面工程的大质量，施工人员在施工过程中需要应用先进的施工工艺，从而有效的保证建筑工程的质量。

一、屋面防水工程质量通病及成因分析

1、设计方面

在一项工程施工之前，都需要设计人员立足于建筑施工的实际情况，进行建筑工程施工图纸的设计，为施工环节做好有力的准备工作，保证工程施工的顺利进行。如果设计图纸作到科学。合理，那建筑工程的施工质量也就有保证，设计图纸的主要作用是用来指导施工环节的，因此其在建筑工程中具有重要的作用。然而由于设计人员的专业素质较为缺乏，在现代的建筑屋面防水施工图纸的设计过程中，使用的还是传统的设计理念和设计模式，与现代社会对建筑屋面防水的要求存在较大的偏差，对建筑屋面防水工程实施的精准度和标准性造成了严重的影响。

设计方面的问题主要表现在以下几个方面：首先，设计者在防水工程设计的时候，常常根据自己的经验去设计，并没有充分的考虑到建筑所处地区的特殊地理位置、气候条件、年降雪降雨量、排水以及融雪强度等外界因素，导致排水工程的排水管的数量、位置以及管口半径不能准确的计算、规划出来，进而影响到排水管所排水的处置方法以及走向的设置与明确。其次，由于一些设计人员自身专业知识的储备不够，导致他们对于比 较新型的防水材料的适用范围以及功能不能做到彻底的了解，所以就不能根据建筑所处地区的特殊条件选择适当的防水资料，常常出现防水工程的设计在实施施工中不能得到很好的应用的现象。再次，一些设计人员在设计过程中不够仔细，直接把防水材料与房屋基层设计在了一起，当房屋受外界因素影响发生物理形变的时候，由于粘连的关系 房屋防水层会在第一时间就受到影响，这对防水层功能的延续性有着非常不利的影响。

2、施工方面

首先，在建筑屋面防水工程的施工过程中，屋面防水层是一个重要的组成部分，也是其中一个重要的施工工序，对建筑屋面防水工程具有重要的影响，因此在施工过程中的首要工作就是构建平层和防水节点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆但是在很多的屋面防水工程中，防水节点保护不完善和找平层的施工质量不合格的现状，造成其主要原因是施工人员在施工过程中，对粘结度和密实性没有加强重视，从而也就忽略了对其的检查工作，还有很多施工人员将建筑的地面看作是屋面防水工程的找平层，但是这严重的缺乏科学性；施工人员在找平的过程中，没有在意找平层的厚度，如果是在温差比较显著的地区，由于建筑屋面防水工程在前期的找平层和防水节点的施工过程中存在质量缺陷的话，那么建筑在使用的过程中，屋面裂缝和掉皮的现象也就很容易出现。其次，一些施工人员在施工过程中，为了使工程的施工时间缩短，其的施工工序并没有严格的按照相关的施工设计图纸标准进行施工，致使屋面防水层的厚度较薄，没有达到规定的标准，在这样情况下，建筑屋面的防水层不具有任何的作用。对于防水层来说，其厚度的均匀性和分歧性具有较大的作用，但是由于在工程的施工过程中，施工人员的态度不认真、不仔细，造成防水屋面出现很多大数量的针眼，这在一定程度上，对防水屋面厚度的均匀性和分歧性也造成了较大的硬性。加之，一些施工人员的专业素质和施工技能不是很高，常常造成不完善的收头环节，无法体现防水层的良好效果。最后，在建筑屋面防水的施工过程中，还需要加盖一层维护层在防水层的上方，其主要的作用在于对防水层的保护。但是由于施工人员在施工过程中的马虎和大意，对于维护层的的设置往往漏掉，这样一来，由于外界气温变化较大的话，屋面就会出现裂缝和掉皮的问题。

二、预防措施

1、标准设计

设计人员的设计工作首先要考虑建筑所在区域的自然条件因素 然后根据建筑的特点以及防水层的特殊需要进行图纸的设计工作。在设计工作过程中，要注重材料的选择以及构造层次的设计，严格遵循相应的设计标准。在相关部门以及人员对设计的审核过程中，设计者要积极配合，以便更好的解决设计中出现的问题。构造设计屋面板的构造设计工作也要特别注意几个方面：模板的刚度要符合支撑防水层的要求；混凝土的厚度要合理；混合资料的配比率要精确、 合理；构造层的养护作用要特别注意，切忌过早拆模；构造层不宜长时间受到空气的侵蚀；施工缝数量要合理的设置。

2、施工方面

2.1工程施工不可盲目开始，一定要在确保设计图纸完善、成熟之后进行，切忌边设计边施工。 如果遇到工程有特殊的技术性要求的情况，施工人员一定要在第一时间和设计者进行有效的沟通 以便设计者设计出最为合理、系统的防水层计划。在施工的过程中，施工人员一旦发现开裂、掉皮的现象，一定要询问设计者，以免发生不可弥补的后果。

2.2一支优秀的施工队伍对防水工程的成败起着决定性的作用，施工队伍的选择是每个建筑公司所面临的难题。在选择施工队伍的时候，首先要考虑该队伍的资质以及相关材料是否齐全，其次要对该队伍的施工技术进行一定的考核，考核合格之后方可上岗。

2.3施工的过程一定要按照既定的施工顺序进行，上一个施工环节完全检验合格之后才能开启下一个施工环节，切忌多个环节共同施工的情况出现，这样做有利于防水工程整体质量的提高。

三、结语

总而言之，屋面防水工程是建筑中一个重要的组成部分，其的施工中质量与建筑工程整体质量具有密切的联系，因此施工人员需要保证施工质量，从而提高建筑屋面防水工程的施工质量，延长建筑工程的使用寿命。然而由于各方面影响因素的存在，促使建筑屋面防水功能工程在长期使用的过程中形成了一系列的质量通病，对建筑工程使用功能的充分发挥造成了严重的阻碍，因此施工人员需要采取有效的措施保证屋面防水工程的施工质量。

参考文献：

[1] 刘晓.建筑防水层材料的应用与实践[J]. 中国建筑材料出 版社，2011（3）.

[2] 吴立.论21世纪的新型建筑模式与建筑材料[J].上海城市建设学院学报，2011（4）.

论文作者:张世超

论文发表刊物:《低碳地产》2016年第4期

论文发表时间:2016/8/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e4a7af21d528c688ba74057.html