# 分析钢筋混凝土保护层的重要性论文_赵雪东

天津二建建筑工程有限公司 天津市 300160

摘要：钢筋保护层是确保钢筋受力及结构物耐久性的关键参数。因此要从设计、施工、监督管理等各个层面，加强对相关人员的教育与管理，提高认识，把钢筋保护层控制制度化、程序化。在施工中，全体人员要充分发扬“高效严谨、精细务实”的工作作风，严格按照设计及施工规范和有关规程，严抓工序管理、加强过程检查力度，以达到有效控制保护层的目标。本文主要对钢筋混凝土保护层的重要性进行了分析研究。

关键词：钢筋混凝土；保护层；错误认识；控制措施

引言

钢筋保护层虽然不能决定建筑工程质量，但是，其重要性非常容易被忽视，如果不重视钢筋保护层的质量控制就非常容易出现问题。我们必须严格按照设计规范要求控制保护层的厚度，并且在施工中注意保护层厚度的准确。在实际工作中，在钢筋下料，骨架绑扎固定都要给保护层留足合理的区间。只有防微杜渐，才能使我们的工程施工技术水平更上一个档次。

一、钢筋混凝土保护层的重要性

1、有利于结构安全和耐久

钢筋的主要成分是铁，在常温中稳定性较差，尤其是在潮湿的环境中容易被空气腐蚀。钢筋锈蚀后会使其承重力下降，面积膨胀2~4倍，混凝土保护层就会开裂并脱落，这样钢筋会被腐蚀的更严重，最终会使建筑物受到破坏，甚至会发展安全问题。由于混凝土会随着时间的推移逐渐碳化，就降低了对钢筋的保护作用，所以，钢筋保护层的厚度越大对钢筋的保护起到的作用越好。

2、提高建筑结构的承载性

钢筋混凝土结构从材料的物理学性能来讲，二者的结合是非常完美的。钢筋有较强抗拉性能的延性材料，混凝土则只具有较高的抗压强度，其抗拉强度很低，但两者的弹性模量却很接近，两者之间还有较好的黏结力，这样两者既发挥了各自的受力性能，又能很好地协调工作，共同承担结构构件所承受的外部荷载。

3、增强结构的耐火性能

混凝土和钢筋都属于不燃体，但是，也仅仅可以抵抗300℃左右的高温。发生火灾时，温度会远远高于300℃。钢筋混凝土结构在高温辐射或者直接接触火源的情况下，钢筋的抗拉强度、屈服点都迅速降低，在达到一定程度的时候强度降为零。所以，钢筋外面应该有一层保护层就能起到很好的保护作用，就能延长救援时间，对火灾造成的损失降到最低。

二、对钢筋混凝土保护层的几点错误认识

1、钢筋混凝土保护层厚度越大越好

大量工程实践和实验研究表明，如果钢筋混凝土所设计的保护层厚度超过预订的标准值，将会对混凝土偏心受力柱的承载力产生较大的影响。主要是因为混凝土保护层厚度加大，使偏心受力柱的偏心程度大大增加，继而影响到钢筋混凝土柱的承载能力。所以，混凝土保护层厚度的误差最好控制在2.5%左右，最大不要超过5.7%。所以，钢筋混凝土保护层厚度并不是越厚越好。

2、梁柱钢筋保护层即所谓的箍筋

大部分建筑物施工人员认为，梁柱钢筋保护层厚度就是我们经常提及的箍筋保护层厚度，所以在施工过程中，往往会减少保护层的厚度。但是，钢筋保护层厚度一般是结构受力主筋中所设计的保护层厚度，并非箍筋的保护层厚度。如果按照上述施工人员的观点进行施工，易导致主筋的保护减少大概8~16mm的厚度，这便会对受力钢筋带来不利的影响。

3、认为保护层施工质量不重要

很多施工人员认为钢筋保护层的施工质量并不重要，因此，在施工的过程中往往会敷衍了事。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若在发现其厚度不足或者垫块间距不符合要求时，就会存在施工人员随意找半截钢筋头代替的不良现象。因此，在这种情况下所进行的保护层施工，在厚度和质量方面将会无法满足建筑物施工的相关规范和标准，从而导致保护层厚度不均匀，导致施工质量的降低。

三、保护层质量控制措施分析

1、保护层垫块的质量与用量控制

设计图纸中通常未明确保护层垫块的强度、厚度及布置密度则根据设计图纸布置。通过实践一般情况下钢筋保护层垫块布置密度为每平方米不少于4块，同时垫块应呈梅花形布置。同时保护层垫块的强度应不低于结构物混凝土的强度等级。根据以往施工经验，为满足钢筋混凝土保护层厚度，确保钢筋保护层合格率满足设计及规范要求，在施工时结构物侧面保护层垫块布置的密度仅满足规范要求往往是不够的，同时还必须考虑钢筋骨架的纵向及竖向刚度，如预应力结构梁中，侧面纵向分布钢筋往往为构造钢筋，直径较小，因此刚度较小，在保护层垫块布置时就必须根据骨架适当加密保护层垫块。另外结构物底部保护层垫块布置时应该考虑结构物钢筋及预应力等的自重荷载以及混凝土浇筑、倾倒时的荷载。因此在实际施工时，当结构物钢筋骨架刚度较小时，侧面保护层垫块的密度增加是每平方米不少于6块，而对钢筋自重较大、梁高较高、钢筋数量较多的大型结构物，保护层垫块的密度应视实际情况适当增加，总之优先考虑保护层垫块的承载能力，同时适当增设钢筋支撑骨架。防止混凝土浇筑时保护层垫块压碎而导致钢筋保护层厚度不足。为确保混凝土浇筑完成后，全断面结构强度满足设计要求，保护层垫块的抗压强度须大于等于结构物的实际抗压强度。

2、施工中要加强质量监控

钢筋保护层的厚度并不都是一样的，要结合图纸的实际情况来确定位置和厚度。一般情况现浇楼板的保护层厚度1.5cm，而基础的保护层厚度通常为5cm，有时甚至达到10cm。在施工中必须重视混凝土现浇板浇捣，特别是工人在实际工作中由于操作不规范造成的马墩被踩倒，混凝土上层钢筋弯曲变形，保护层的厚度也就得不到保证，这些情况都会严重影响保护层的质量。

3、提高认识，高度重视

保护层的质量把握的关键是施工人员是否具有安全意识，是否重视起作用。在施工之前要做好准备工作，仔细看好图纸和要求，把规范要求的保护层厚度标示在图纸上，在施工前要提前进行安排。只有施工人员从思想重视了保护层的重要性，严格按照规范和要求施工就能控制好钢筋混凝土的厚度。

4、严格的控制方法

在实际作业中要控制好每一个环节，规范操作，在保障混凝土质量的前提下再加上严格的控制方法就能保证保护层作用的发挥。（1）钢筋翻样工作要重视，严格按照图纸要求和规范进行制作。对于有些部位比较密集和复杂的钢筋应该用实样方便工人操作，尽量避免重压钢筋。（2）规范制作木模板。在制作模板的时候要保持平整和稳定，不能使结构构件发生偏移，模板必须固定结实。（3）在保证钢筋骨架尺寸和保护层垫块位置准确的前提下，混凝土的浇筑要文明施工，不要再已经完成的钢筋网上随意践踏和震动，从而使保护层更加匀称和均衡。

5、引进新技术及新工艺

在确定钢筋混凝土保护层厚度时，通常是凭借在模板和钢筋内壁间垫砂浆块来确定的。但是在实际操作过程中，其厚度无法准确掌控，而且砂浆垫块的间距和数量也对保护层的厚带来一定的影响。而有些施工人员在发现垫块不够的情况下会使用石子来代替，由此会加大保护层厚度的误差。近些年来，随着我国建筑行业的不断发展和完善，尼龙开始被广泛的应用到建筑物施工之中，并替代了砂浆垫块。该材料不仅能够承受较大的压力，而且还不易脱落和被压碎，所以在施工中可以选用新型的工艺技术，以加强保护层厚度的控制。

结束语

总之，混凝土保护层的厚度对于工程的结构非常重要，但是其施工的质量却很难控制。所以，要加强对施工人员对于保护层厚度控制重要性的认识，强化对施工过程中保护层的质量控制，积极防止钢筋的碳化，对施工的每个环节予以严格掌控，从而提高施工的技术水平及工程的质量，延长建筑的使用寿命。

参考文献

[1]刘建邦.钢筋混凝土保护层新旧规范对比分析[J].黄河水利职业技术学院学报，2014，06（2）：69-71.

[2]田月普，肖国祥.混凝土30m预制箱梁的钢筋保护层作用及厚度控制措施[J].大科技，2015，12（11）：48-50.

[3]余波，毋铭，杨绿峰.混凝土保护层对钢筋腐蚀机理及腐蚀速率的影响[J].工业建筑，2014，14（7）：89-92.

论文作者:赵雪东

论文发表刊物:《基层建设》2016年15期

论文发表时间:2016/11/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e4cb3c79ff375eb15644ed3.html