# 对水泥生产企业电气故障及其处理的探索李兴甫论文_李兴甫

摘要：目前，经济发展迅速的同时水泥生产企业的发展也有了一定的改善。水泥企业的电气自动化控制技术主要是针对运用计算机等对水泥生产的流程进行控制，实现自动化控制生产的目的。对水泥生产进行自动化控制主要是利用信息化控制系统的集成作用，融合电气技术与信息技术并运用到水泥生产当中来，实现自动化控制生产。为了提升水泥的生产效率，获得经济效益，并控制资源消耗，降低生产污染，对企业电气自动化控制及应用措施进行研究分析尤为必要。

关键词：水泥生产企业；电气故障；处理探索

引言

作为高能耗行业，水泥企业需要种类丰富的电气设备，而且，这些电气设备有着很高的自动化程度，广泛分布在生产领域的各个方面，电压的级别又很高，容量也很大。在这种情况下，对于水泥企业电气设备的故障查找和维护就存在着相当多的困难。如果还按照以往的方法，仅仅凭借经验来处理复杂的电气设备，那么，在运行故障面前很可能会无从下手。为了提高对电气故障处理的效率，为水泥企业的生产运营保驾护航，很有必要认真的研究水泥生产企业电气故障及其处理这个重要课题。

1在水泥企业中应用电气自动化控制技术的优点

应用电气自动化控制技术，不仅仅是现代化水泥生产企业的要求，更是提高水泥生产效率的重要手段。应用电气自动化控制技术有以下一些优点：第一、能够提升水泥生产的精准度，提升水泥生产的速率。与传统的热机设备进行比较，水泥电气自动化控制设备需要的信息量少，在操作频率上也有所降低，但是在运行速度方面却要远超传统的热机设备，在精准度上面也有了较大的提升。所以，电气自动化控制技术的应用，提升了设备的运行效率，增加了生产能力。第二、减少了水泥生产的危害。电气自动化控制技术应用在水泥企业的生产当中，可以使得一些人工难以完成的工作较好地完成。由于水泥生产的时候有一些粉尘、化学物质等，很多工作人员不得不在恶劣的环境条件下进行工作，久而久之，对身体造成了很大的伤害，而自动化技术的应用在这方面体现出了优势，很多恶劣的环境可以不依靠人工完成，这样就提升了水泥的生产效率，减少了对操作人员身体的伤害。第三、推动了企业中技术与设备的不断更新。由于水泥企业当中电气自动化控制技术的运用主要是使用电子信息技术进行输送指令的操作，因此在信息技术的全面应用下，可以最大限度地提升设备操作的准确性，减少水泥操作的失误。而且在不断的使用中，也可以发现系统的缺点进行升级，推动设备与技术的革新，保证水泥生产的质量。第四、水泥的电气自动化生产为生产的过程增加一定的安全性。由于生产中发生危险时，需要选择最有效的方法进行应对，因此在应用水泥的自动化控制时，需要全方位考虑过程中的安全性提升，在未来的市场发展中，设计人员需要重点思考安全方面的内容，并不断突破低级防护系统的限制。

2水泥生产企业电气故障的优化措施

2.1科学管理设备

管理出效率，管理出效益。在水泥生产企业，电气设备种类繁多，做到对电气设备进行科学管理同样也是避免故障的有效手段。按照重要程度的不同，水泥生产企业的电气设备一般可分为重要、主要和一般三类，在分类的基础上设定管理规定，有利于提高管理效率。科学管理设备，需要相关企业成立专业的设备管理部门，实行分级管理形式。例如，针对企业相对重要和精细化的电气设备可以交由高级维修、操作师去负责；对于主要设备，交给对设备操作、维修水平较为成熟的技工；对于一般设备，可以交由普通工作人员，这样的设备管理形式不仅能够提升日常维护水平，也能实现人员配置的优化。

2.2排除DCS系统的故障

各家水泥企业在采购电气设备的时候，并没有统一的进货要求，进货的渠道也不一样，这样，电气设备元件的类型就会复杂多样起来，DCS系统的接口与电气控制的设备会出现不统一的问题，作为水泥企业，其电气电缆很多，电气控制的设备也很多，由于地沟与桥架控制柜的存在，磁场干扰也就不可避免了，特别是在应用变频器的时候，更容易使周围得电气设备受到电磁的干扰，这样，就会使DCS系统、仪器仪表等发生紊乱。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如何应对这种情况呢？笔者认为，最好的办法就是严格屏蔽企业内部的电机线，要用蛇皮管穿地沟线路，铁管一定要沿着墙体穿过，信号线与桥架一定要保持分层，在距离上一定不能太小。

2.3集成水泥自控技术的应用

在计算机技术以及电子信息技术的基础上，水泥电气自动化控制也逐渐实现了更新与发展，使水泥生产不仅能够实现现场自控同时也能够实现全集成自控，在其发展的过程中，也为其结构简化以及接口元件的应用提供了一定的基础，以此全面实现数据信息的统一管理。由于每一个水泥企业的生产需求不尽相同，因此在进行电气自动化技术的使用过程中，企业也要有针对性地根据自己的实际情况进行生产控制系统的调整和优化，以求更好保证控制体系契合自身需求。与此同时，需要在流水线的关键环节进行监控设备，如摄像头、温度监控器等，进行相关讯息的采集，保证自动化的控制体系流畅。只有完成完善的设备控制体系，才能最大程度上保证发挥电气自动化技术的支持。

2.4现场电气设备方面

水泥企业生产运营过程中，异步电动机分布广泛、应用数量较多，对于异步电动机故障，由于其外部设备有很多不同的种类，其故障很容易造成电动机发生损坏，例如，异步电动机发生负载故障，导致电机振动、发热、运行负载过重、启动困难等，甚至电动机温度升高造成损毁。水泥企业生产运营现场存在大量的粉尘，这使得电气设备的电接触故障频发，而这种故障查找困难、维修量较大，若主触点发生虚接，很容易造成电机缺相运行，使其自身温度快速升高，甚至导致电机烧毁；若主触点发生烧蚀产生粘连，造成无法快速释放，而停机设备带电运行，造成电气设备启动过程中发生相间弧光短路，严重威胁水泥企业电气设备系统运行和工作人员生命安全。

2.5设备维检要求队伍精英化

水泥生产企业因其行业特性而引入较为先进的电气设备，故其设备科技含量较高，这就要求电气设备维护人员要同时具备密封、润滑、电气、液压、机械、绿色生产等方方面面的专业知识以及经济、技术、安全、现场的高级管理技能，能灵活地检测不同的电气设备。当前，受维检工作性质的影响，企业设备维检队伍一直保持较高的流动性，具有高技术的设备维检人员难以留住，使得企业在承担较高的技术骨干培养成本的同时又难以构建高精的技术维检队伍。就目前来看，维检人员在设备维护过程中野蛮操作行为普遍存在，企业新员工因现有设备性能知识缺乏在操作用极易操作错误而损坏设备，对设备进行维检管理的管理人员往往来自于基层，在掌握丰富经验的同时又受到知识水平及文化程度较低的影响，因此来说，培养高素质设备维检队伍，提高管理人员管理知识及文化水平显得尤为重要。

结语

在水泥生产企业中，设备维检工作作为一项增值服务产生且不断发展，关键目的在于为生产提供服务。因此，我国水泥生产行业的稳步发展离不开企业维检工作的有序进行。随着经济的不断发展，水泥生产企业固定资产投资也逐步加大，导致在水泥生产产能增加的同时产生了一系列水泥生产产品供需矛盾。这就要求水泥生产企业必须逐步建立一支“业务灵活化、工具专业化、工艺科学化、队伍精英化”的维检队伍，高水平的设备维检工作也必将为水泥生产企业创造更多的收益。

参考文献

[1]王悦研.电力系统继电保护与故障检测新方法研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2014(09):232.

[2]张志伟.电气继电保护常见故障及维修技术探讨[J].工程技术研究,2017(12):128-129.

[3]陈超.浅析电气继电保护的常见故障及维修技术[J].低碳世界,2017(34):46-47.

[4]胡智强.电气继电保护的常见故障及维修技术探讨[J].中国新通信,2017,19(13):51.

[5]王洪涛.关于电气自动化控制设备可靠性测试的研究与探讨[J].中国科技投资,2016(19).

论文作者:李兴甫

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7e825de955cdd144d1ac6d7a.html