# 继电保护在智能变电站中的改变与测试技术论文_徐磊

（哈尔滨电气国际工程有限责任公司 黑龙江哈尔滨 150028）

摘要：随着科技与经济的快速发展，我们国家智能电网建设速度不断增快，，以智能变电站为主的变电站也进入了快速发展时期，智能变电站优于普通变电站之处在于其对于保护装置的安装上面，主要在SV网和GOOSE的命令。彻底改良了普通变电站保护装置的缺点。智能变电站在继电保护装置的测试方式和重点上做出了重大的改变。下面对智能站测试技术等做出了详细的解释：

关键词：智能变电站继电保护测试技术

智能变电站中的一二次设备在信递上大有不同。光纤SV网与智能GOOSE通信为电网提供合格的电能。在承受物理或网络攻击时并不用付出太大的代价；受到的损坏更小。该文又向我们简绍了新的关于这些改变的方法。

一、能变电站的特点

在规定IEC61850被提出后，更加全面而高级了智能变电站概念正式兴起。按IEC61850规约规定由站控层、间隔层、过程层、和站控层网络、过程层网络组成的三层两网架构实现智能变电站之所以“智能”体现在它实现了设备互操作性及三层设备间数据信息的共享。

我们要想实现信息的数字化和信息化就必须要把断路器，变压器等这些智能组件和智能的单元应用这些基础做好。使他们的经济效益变得高效，运行的成本也就能降低。更是成功的避免了一些能够造成损失的机率。这两个规约的提出是智能变电站的两大特点。由此可以看出智能变电站的管理系统的完善更是印证了它存在的必然性，更加有力的证明了智能变电站比普通变电站的优势。

智能变电站线路保护相对于传统的变电站增加了合并单元、智能终端。这些也给继电的保护装置及相关的配置带来了变化。每套独立的保护装置应能处理可能发生的所有故障类型。保护装置、智能终端等智能电子之间的相互启动、闭锁可通过GOOSE网络传输获得。在电流电压方面我们可以通过光纤来实现。

二、智能变电站继电保护装置测试方法

在和传统的变电站相较之下智能变电站在文章在信息的传递方面已经做出了很大的改变。常规的电缆被更加高级也更加快速的光纤所代替，使得智能变电站也变得更加趋于网络化。而在智能变电站的改变上线路保护的变化则变得更加重要。针对在变电站保护中尤为重要二次保护设备线路保护因智能变电站的投入所产生的改变提出了与以往不同的方法。下面做了几点说明：

1、在传输数据有较为明确的要求时，如果同时还想要满足保护装置的要求则必须要明确时间的同步性。

2、与以往不同的是智能变电站无论是在跳闸方式还是继电保护方面都更加的快速、便捷也相于的安全方式。然后再与智能断路器相配合使用，使得智能变电站更加的人性化。

3、在我们正常情况下的常规的开入开出电量现在已经不能达到我们想要的效果了，而GOOSE可以有效的满足我们队电量的要求。并且完美的替代了常规，可以完整的实现其实时性与安全性。

4、跨间隔二次设备间的数据其传输信息的同步性的验证被光纤数字化的电压、电流的信息传递方式衬托的十分重要。在使用光纤传递时数字的及时性必须得到应有的保证，才能更好的接收二次设备之间的交流。

5、当我们想要验证电压电流数字信息的发送正确率和智能单元的有效性的时候，可以根据在运输信息是保护和控制装置所起到的作用的效率还有对命令的操作效率及完成效果来判断。合格的智能单元能够对于每一次每一次操作都有相应的开出信息。

三、智能变电站线保护的调试举例

随着电网的发展，穿素的介质也发生了变化，以往的继电保护测试已经不能够满足现在的数字变电站的测试需求，现在更多的是应用采光口就可以完成测试。并且更加的直接便捷。具体测试方法见下文。

1、选择规约：因为通讯规则与协议的不同对于保护装置的协议可根据自身的实际需要来进行选择。

2、报文参数的设置：因为数字站二次回路的虚拟化导致所有相关的配置都要在软件上进行，这时可以通过软件导入文件，在从文件中可以查到相应的SMVinputs1101-111线路的保护装置的现场调试。

3、在所有的配置完成之后。我们就可以任意手动对任意模块进行测试。要想验证二次回路的完整及可靠性。我们还需通过保护装置的动作性是否正确来完成。而动作性是否正确我们可以通过测试记录的情况还有配置文件所记录的内容情况来做出相应的判断。

四、结束语

上述的内容有利的证明了变电站发展的速度，以及越来越普遍的现象。智能发电站的出现以及改变不仅对我们继保工作人员以后的工作提供了更多的操作便利，同时也为工厂减少了更多不必要的损失。对于智能变电站更好的选择也做出了相应的参考。这篇论文的发表为了以后继保人员想要更加有效的了解智能变电站与普通变电站的区别及其突出特点提供了帮助。现代的科技在飞速发展，在电网方面也是有很大幅度的提升，通过规约也大不同于以前的普通变电站。面对这些改变我们的继保人员必须要加倍的努力，只有不断加强自己的知识储备随时更新对于智能变电站的检测与操作技术的熟练应用，才能更好的做好本职工作和确定电网的安全，以更好的用来保护智能变电站的正常有效的工作。

参考文献

[1]浮明军，刘昊昱，董磊超.智能变电站继电保护装置自动测试系统研究和应用[J].电力系统保护与控制，2015，01：40-44.

[2]龚挺文T和.智能变电站继电保护运行测试技术分析[J].通讯世界，2015，16：101-102.

[3]韩民畴，顾明远.智能变电站继电保护自动测试系统研究[J].智能电网，2015，10：937-942.

论文作者:徐磊

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7eb41af1e677873583e4fe7c.html