# 关于铝合金门窗及幕墙节能措施探讨论文_李俊健

永利坚铝业有限公司 528000

摘要：幕墙和铝合金门窗为房屋建筑提供了良好的保护，具有比较好的性能，而且还美观耐用，具有比较高的回收率，这些特点与我国现代化建设节能环保理念非常符合。不过，铝合金门窗具有一个很大的缺点，就是框材没有太好的隔热性，使其使用范围受到了一定的制约。因此，为了将使用铝合金门窗的领域扩大，必须要促进其节能性和隔热性的提高。对此，笔者在本文中对幕墙及铝合金门窗的技能方面进行了简要分析，并提出了一些技术应用措施，希望对我国建筑业未来的发展能够有所帮助。

关键词：铝合金门窗；幕墙；节能措施

引言：

随着我国社会主义经济的快速发展，人们对建筑节能事业的要求也越来越高，就目前铝合金门窗及幕墙行业多发展现状来看，已经基本淘汰了传统的钢质和木质门窗，逐渐被铝合金门窗和幕墙取而代之。经过长时间的实践证明，有很多问题存在于幕墙和铝合金门窗热工性能指标之中，会损失比较多的能源，非常不符合我国节能减排的基本战略，还需要进一步改进。对此，本文着重研究了铝合金门窗及幕墙节能措施，具体如下。

一、分析铝合金门窗及幕墙节能思路

现代建筑节能与环境保护和工程建筑等多个领域都有所涉及，工作人员对幕墙节能和铝合金门窗的优化两个方面给予了高度重视。节能指的就是在结构设计合理和铝合金门窗材料选择优良的基础上，建筑物通过对幕墙和铝合金门窗的使用以后，能够消耗比较少的能源获取合理的温度和光线环境。在对幕墙节能和铝合金门窗进行研究的时候，有以下几点需要格外注意：

（一）对传热方式给予正确的认识。通过实践表明，在现代房屋建筑中，对流传热、导热传热及辐射传热是主要的三种传热方式，将其相互交叉就形成了建筑物的最终传热方式，所以，对这三种传热方式的合理控制，是促进幕墙节能和铝合金门窗目的实现的关键。

（二）在相关标准规范下，我国对建筑节能已经有了明确的规定，主要包含了以下几点：1、传热系数有8年的保值期；2、高级公寓式建筑是A级节能建筑，大概有2W/m2?k ～ 2. 4 W/m2?k 单位范围内的总传热系数；3、中档商品写字楼是B及节能建筑，有2. 6W/m2?k ～ 3. 0 W/m2?k 单位范围内的总传热系数；4、一般性建筑工程项目是C级节能建筑，有3. 1W/m2?k ～ 6. 0W/m2?k 单位范围内的总传热系数。

二、幕墙和铝合金门窗的限制问题和发展趋势

和传统的塑钢门窗或铁门窗相比较，铝合金门窗和幕墙是有一定区别的，具有很多显著的特点，例如环保节能、重量轻、具有比较强的透光性等等，被广泛的应用于现代建筑中。同时，大量使用幕墙和铝合金门窗的代价就是要消耗很多的资源，所以，通过对幕墙和铝合金门窗热交换过程的合理控制，能够使能源消耗问题得以解决，进而促进节能环保性质的提高，这也是幕墙和铝合金门窗未来的发展走向。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆有以下几种因素对幕墙节能和铝合金门窗技术的发展有一定制约：1、建筑设计受到了传统思想的严重影响，并对推广铝合金门窗和幕墙节能技术有着一定的影响；2、并没有加大力度宣传环保节能意识，建筑节能的理念也并没有得到人们的正确认识，对使用节能产品还不够重视；3、幕墙和铝合金门窗并没有一个有序的市场，也没有认识到节能产品预算的重要性。

三、分析铝合金门窗和幕墙的节能措施

当下时代的主题是节能环保，对现代建筑向节能方向发展来说，幕墙和铝合金门窗节能的意义非常重大。幕墙和铝合金门窗的热传递是对流、辐射和传导三种传递方式一起作用的。在铝合金门窗和幕墙使用的材料中最主要的就是铝合金和窗户，具有比较高的热透率和传热系数。因此，在幕墙和铝合金节能技术中最主要的就是要合理控制热传递。

（一）分析玻璃部分的节能

玻璃是幕墙和铝合金门窗使用的最主要材料，其太阳辐射透过性和导热性比较好，所以，我们需要对该方面的节能技术给予高度的重视。

1、对节能型玻璃进行使用。与建筑设计的实际要求为依据，对不同性能的玻璃进行选择，像光致变色玻璃等；

2、促进玻璃传热系数的降低，将其保温节能性有效提高，主要有两种方法：一种是Low-E玻璃处理技术，辐射热闹会被低辐射镀膜玻璃大量吸收，而且热能量的传递也会有所降低，夏季将热辐射从室外反射到外面，进而将室内热量降低；冬天将热辐射从室外反射回室内，使室内热量不会过多的流失；另一种方法则是中空玻璃处理技术，中空玻璃的保温隔热性能特别好，两块玻璃之间会有空格，在空格中填入惰性气体和干燥气体等，避免流失热传递的热量；

3、可以对玻璃的遮阳节能技术进行使用，主要分为两种方法，一种是选择质地合理的玻璃，可以对太阳辐射进行调节。Low-E玻璃深受人们喜爱，不仅保证了充足的室内光线，还避免了可能会发生的光污染现象，主要是由于这种玻璃对可见光有比较高的透射比，而反射比却比较低。另一种方法则是进行遮阳系统的建设，进而促进遮阳节能性的提高。遮阳系统的设置形式有很多种，可以促进太阳光直射的减少，将遮阳系数降低，有效促进幕墙和铝合金门窗环保节约性能多提高。

（二）分析铝合金部分的潜能

在热量传导中，铝合金是另一种重要的导体，在幕墙和铝合金门窗热量传导中，铝合金传导的热量又占其中的1/2。所以，在幕墙和铝合金门窗使用的原材料中，铝合金型材是非常重要的，在选择铝合金型材的时候，应该选择隔热节能型的，可以促进节能性的提高。隔热铝合金型材的热导率的主要影响因素是隔热条形状和宽度的设计。隔热条可以阻止发生热传递，主要是在热传递发生的地方形成空腔，从而将热传递有效的阻断。在铝合金的组成部分中，隔热条是极为重要的，对隔热铝合金门窗的质量有着直接的影响。相关人员在对隔热性材料进行选择时，应该对隔热条的不同影响因素进行综合考虑，在现阶段的建筑中，如果要求比较高的隔热保温性，通常会应用隔热断桥铝材，其主要设计原则是在保证铝合金型材截面原状的基础上，以建筑尺寸为依据，对隔热条的尺寸进行调整，并将尺寸符合标准的玻璃安上，进而使隔效果得以实现。

（三）对幕墙和铝合金门窗的设计进行优化，进而促进其节能性能的提高，为了促进幕墙和铝合金门窗节能性能的提高，需要对幕墙和铝合金门窗的设计进行优化，促进其热传递的减少。主要分为两点，一点是要科学合理的设计幕墙和铝合金门窗的朝向，其朝向和太阳辐射的热量之间有着很大的关联，朝向向南是最优先的选择，尽量避免朝西的设计。此外，要避免集中安排目前，而且幕墙最好与居民楼呈背向走势。另一点是要科学合理设计幕墙和铝合金门窗的面积，促进材料重复使用率的提高，将幕墙面积缩小，还要在建筑表面中对幕墙和铝合金门窗的面积进行合理比例的控制。

结束语：

综上所述，节能环保是现代社会的发展主题，通过对幕墙和铝合金门窗节能技术的应用，有利于促进我国建筑行业节能环保的实现。在幕墙和铝合金门窗都节能技术中，有效控制热传递是关键的一项技术，必须要进行科学合理的设计，还需要对使用材料进行合理的选择，进而促进传热系数和遮阳系数等系数的降低，进而促进幕墙和铝合金门窗节能环保性能的提升。

参考文献：

[1]陈斌. 关于铝合金门窗及幕墙节能措施研究[J]. 建材与装饰, 2015(18).

[2]蒋卓生. 铝合金门窗及幕墙节能技术探讨[J]. 中国新技术新产品, 2012(6):196-196.

[3]姚华明. 铝合金门窗及幕墙节能措施研究[J]. 门窗, 2012(11x):257-257.

[4]梁铁军, 尹志强. 铝合金门窗及幕墙节能措施研究[J]. 工程技术:全文版:00214-00214.

[5]王积刚, 黄日勇. 铝合金门窗幕墙节能技术概述[J]. 门窗, 2007(1):30-36.

论文作者:李俊健

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第12期

论文发表时间:2017/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f05cf4ee65d1e591dfa1cb5.html