# 电气工程建设过程中的安装问题及对策分析论文_魏超

天津市市政工程设计研究院 天津 300392

摘要：近些年来，我国电力事业发展蒸蒸日上，为人们生活工作提供了基础保障。在电气工程建设期间，安装难度有增加的趋势，由于部分施工人员职责素质偏低，在安装材料过程中没有结合工程现状、相关规范严格进行，增加尺寸不合理等情况发生的概率，降低安装质量。电气工程建设时，时间紧迫是其主要特征之一，需要依照安装持续进行施工作业，一旦尺寸不合格，将会延长工期。正因如此，在电气工程建设期间电气安装时，合理应用安装问题并持续优化技术水平，有益于提升电气整体安装水平，将不规范操作等现象发生率降至最低水平。

关键词：电气工程；安装问题；对策

引言

电气工程建设中其综合性比较强，它所涉及的学科知识非常广泛，在技术操作方面有较高的要求，电气工程安装过程中重点要求就是安装设备以及技术。在整个安装阶段其设备对电气工程建设中每一环节都有一定影响，也是该工程安装质量的基础保障。

1电气工程建设过程中的安装问题

1.1施工材料、设备达不到标准

第一，产品的合格证明、生产许可证、使用说明、检测报告等有待完善。所以在施工的过程中，很容易购买到假冒伪劣的产品，影响着建筑工程的安全；第二，导线的质量和性能达不到相关标准，在实际应用的过程中不能保证作用效果；第三，电缆在高压作用下很容易出现问题，而且绝缘性和抗腐蚀性比较差，也容易受到温度影响；第四，电气设备的尺寸和规格不符合施工要求，各项参数都达不到规定数值；第五，电线管壁厚度不够，镀锌层的防腐质量差。

1.2防雷接地方面存在的问题

防雷接地处理工作是电气工程安装中非常重要的一项工作，在施工过程中，一定要采取有效的防雷措施。但是在进行防雷接电设计的过程中，很容易出现以下问题：第一，防雷装置都暴露在外界环境中，在环境因素的影响下，很容易出现锈蚀的情况，许多施工企业对这方面的重视程度不高，没有涂刷防锈漆，这就会影响防雷设备的应用寿命；第二，防雷接地处理不合理，在实际应用的过程中存在许多安全隐患；第三，连接部位焊接不平整，影响整体的应用效果，而且接地线没有进行有效连接，也没有做好防腐处理工作。

2电气工程安装优化对策

2.1设计图纸审核

在整个建筑电气工程中，为了使低压电气安装的顺利、有序开展得以切实保证，对于相关的工作人员来说，应该针对设计图纸开展一系列严格的审核工作，并做好图纸的审验与施行工作，避免在实际安装期间由于设计图纸存在缺陷而产生其他的问题，确保安装工程得以顺利推进。为了使设计图纸的审验工作得以做好，相关工作人员应该事前做好相应的准备工作，对有关内容及技术进行全面、系统的掌握与了解，促使相关工作更加具有针对性与目的性。通过采取科学合理的措施来使整体工作的质量得以提升。此外，还需要对审验工作的有效性进行保证，确保实际安装能够与设计图纸的标准相符合。

2.2防雷接地施工技术

2.2.1等电位连接以及接地

等电位连接作为一种效果十分显著的接地故障保护措施，其可以降低超限度导电预期电压的方式，有效降低保护电器的危险性，从而以抑制性能力为主要特征进行合理的接地故障排除或缓和。众所周知，一切电器问题的产生均非电位的变化而导致的，其来源于电位差所影响而出的放电现象。在等电位连接方式的应用中，电位差的相应恶性效果被合理排除或降低，这就使得整个设备得到了有效的安全性能提升效果，从而推动了居民的人身安全性。而接地，则是以相应的导电性为前提的，即选取电气装置和系统当中可导电的部分和装置外具有导电性的部分为对象，以导体为连接媒介，完成上述物体与大地的连接，以此完成其连接后的电位一致性。值得一提的是，以大地为连接对象的选择具有适用性，即以实际的防雷需求为主要前提，从而适用性的选取防雷效果最优的对象即可，而非是以大地为硬性选择体。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2.2电源供配电系统的防雷以及接地

在具体的工程作业中，交流供电电源线路雷电入侵问题的解决必须以相关规定为准，即通常而言，多数施工方出于成本与施工周期等的考虑，均以二类防雷作为其有效防护措施的依据，且以第三级保护作为其配电的保护接地系统。而在变配电室的低压侧母线上的具体防护措施，则通常以通过一级试验的电涌保护器作为主要装置，以此完成二级保护的设定，对于侧而言，则多以避雷器作为其主要保护工具进行设定。另外，配电柜的具体保护则是以电涌保护器的设立为准，并要求其必须通过I级实验，且以外壳连接的方式保证其余防雷接地系统的互通性，以此，配电柜的第三级保护完成。值得一提的是，在实际的电源供配电系统防雷接地作业中，另有多数施工方以低压系统应用TN－S系统的接地形式进行相应的防雷设计，具体如其使用全线埋设的形式，将入户端的电缆内部与外部金属等适时连接，且于变压器中完成避雷器的设置，并要求设置位置处于变压器内中性线，以此进行直接性的接地作业，该种形式的作业也具有充分的严密性要求以及较高的技术性考虑，即必须将整体中的保护性与中性线等进行合理、科学、完整的区分。但是，由于该种技术形式对于暴露性较强的导电设备以及用电设备等均进行了对应了电压保护器设置，所以其也十分有效的解决了雷电波入侵的问题。

2.2.3金属突出屋面防雷接地处理

屋面防雷属于外部防雷系统。在具体的防雷作业中，要求以钢结构为主要材质，进行相对应的塔式造型设计，从而保证针式接闪器的合理布置，另外，电涌保护器的具体选用也必须符合相关标准，即首先具有幅值，同时具备衰减雷电流陡度，而主楼的防雷设计也必须符合二级防雷保护措施的要求，裙楼则以三级防雷保护措施为准。由于金属结构本身具有高度的引雷效果，所以必须以接闪带的使用为主要考虑。值得一提的是，无论哪种防雷形式的设定，其最终目的均是为了获取良好的防雷效果，所以其本身的施工作业具有较强的适用性要求，即一切以实际的防雷作业需求为准则。

2.2.4铝合金窗以及玻璃幕墙的防雷接地

由于现代建筑的建造和使用中，铝合金窗以及玻璃幕墙等的使用日趋广泛化，但由于其自身材质中含有较多的金属物，且其对于雷电的规避效果较小，所以，对其进行有效的防雷接地也就变得尤为紧要。在现代铝合金窗、玻璃幕墙的具体防雷接地作业中，出于其自身材质以及用途等的考虑，为了保障居民的生命安全，其通常以预防性措施为主。具体如为了有效避免静电感应的情况发生，通常以避雷体系以及设备接地等形式进行全面的防雷接地，从而达到适用性防雷接地的目的。

2.3配电箱安装技术

在具体安装实践中，施工人员要设定好安装时间，并做好配电箱内各种配件型号、参数及规格等指标的检查，对性能进行试验检测，以真正保证配电箱中各种配件均符合有关规定要求，方可进入至安装工序中。在箱体开孔操作期间，要确保切口平整度与有关规定相符，并使配电箱盖紧贴墙面，不可有任何细微孔隙滞留，在安装操作完成后，应将适量油漆匀称性的涂擦在其表层，同步提升配电箱与配电柜的美观度、防腐及防潮性能。

结语

在电气工程建设中电气安装阶段存在一些问题对工程建设质量形成一定影响，这些问题应得到施工人员的重视，深入分析问题成因，予以有效处理办法。在现实施工实践中，应整体研究电气安装技术，利于明确电缆线路敷设、变压器及配电箱安装等技术，严格依照相关规范进行施工作业，以全面提升电气工程建设效果，助力于我国社会经济持续发展进程。

参考文献：

[1]景岩松.探索建筑电气的低压电气安装技术[J].居舍，2019（28）：53.

[2]蔡宗绵.电气工程安装施工要点探讨[J].科技展望，2015，25（03）：109.

[3]汪维婧.高层建筑电气安装工程预留预埋的质量控制[J].建材与装饰，2019（29）：32-33.

[4]朱天昱，王海龙.变电站电气安装施工技术分析[J].科技创新与应用，2019（28）：151-152.

[5]王宇飞.机电安装工程中电气施工工序分析与管理方法研究[J].化学工程与装备，2019（10）：205+214.

[6]闫海东，程世伟.浅析电气工程及其自动化中存在的问题及解决措施[J].科技创新与应用，2015（06）：69.

论文作者:魏超

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f072f65f379418dbb476a86.html