# 移动终端技术在电力营销计量领域的应用论文_杨立成

（国网福建南安市供电有限公司 福建省南安市 362300）

摘要：为了可以更好的将电力营销计量有关工作管理者的工作需要满足，实现随时随地利用任何设备的工作模式，使用各种先进的技术，比如条码扫描以及GPS定位技术等。文中将重点分析了移动终端技术在电力营销计量领域当中的应用，系统主要是使用在电力营销计量模式当中的，实现了人机分离办公，将工作业务流程简化，有效的将电力营销现场服务工作质量和效率提升，有效的将企业客户服务水平提升，将企业形象提升。

关键词：移动终端技术；电力营销；计量；应用

伴随着不断深入的中国改革开放进程，社会主义市场经济体制的建立和不断完善，极大的将我国企业的发展促进，伴随着我国市场经济竞争的不断激烈，国内企业建立了现代企业制度，构成了自己的企业文化，能够更好的应对激烈的市场竞争。传统的电力企业文化建设重点安全生产过程，和中国电力行业面临市场环境改变，电力营销提高管理水准和供电服务质量有关键作用。

1传统电力营销计量模式

1.1库房盘点

库房盘点主要是利用盘点机实现盘点工作，需要在盘点的过程中，现在系统当中锁定库房，不允许出入库的操作行为，保证这样的情况下进行库房盘点工单，利用盘点人员拿着盘点机对库房设备进行完全扫描，全部完成扫描之后将盘点机当中设备利用接口上传到营销系统当中，营销系统将盘点结果和系统库存情况进行比较，将盘盈盘亏清单详细列出。库房盘点的方法劣势就是尽管知道异常设备的清单，可是按照清单找到实物非常困难，不能及时的获得资产盘盈盘亏的具体情况，无法及时进行处理。

1.2出、入库管理

1.2.1资产的出库管理

保管资产仓库人员接受到出库任务之后，要使用微机将这些出库的资产进行扫描，一旦发现资产出现异样，就需要将出现问题的资产重新退回到库房当中，之后再重新将合适的资产找出来。

1.2.2资产入库管理

资产仓库保管工作者接到入库任务之后，要向资产出库异样，将入库资产扫描，按照清单当中所给出的数据逐一进行检查，一旦出现不符合规定的资产，就需要报告给上级领导，之后将不符合标准的资产进行返回处理。按照资产出入库的方式来讲，这样的方式主要是利用人和机器的完美配合，一同工作。并且，在比较大的资产出入库数量的现象下，操作工作者会在匆忙慌乱当中容易导致工作出现失误的现象，就导致在这个流程中出现了遗漏问题，会导致非常多的资产受到损失。

1.3装表接电

装表人员按照营销系统将工单派发，到库房核对同时领用表计出库，将装表单打印好。现场装表按照装表单进行装表，同时在装表单当中将表码记录好，因为无法和营销系统随时进行核对连接，出现大批量装表的过程当中可能出现串表或者表码记录出现失误的现象。利用相机对新旧表的起止码以及封印等等进行拍照，存档。对负控以及终端采集用户，因为不能及时的将档案信息更新工作完成，要手动记录终端与集中器的关系，存在二次现场调试工作的情况。完成现场工作之后，安装情况、起止码需依据装表单逐个地输入营销系统，在大批量装拆时易出现输错或误输的情况，导致流程完成后要修改相关数据。

2移动终端技术在电力营销中计量中的具体应用

2.1在库房盘点中的应用

一旦盘点人员利用掌上电脑进行发布盘点任务的过程中，移动终端技术可以自动锁定库房，之后，盘点人员扫描资产条形码，如果出现异常情况，就需要分析存在异常的资产，找到原因，才可以实现对资产的归档，将其归入到盘盈或者盘亏的清单当中来。进行盘点的工作者能够利用掌上电脑将有关信息获取，同时对设备进行判断，一旦设备出现故障，就可以很快的将异常设备进行处理，操作简单迅速。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2在出、入库管理中的应用

资产仓库进行管理的工作者利用掌上电脑将电力营销系统当中的任务清单调出，同时将掌上电脑与库房管理系统互相连接，从而可以准确的对资产信息进行定位，之后对所扫描即将出库的资产条形码可以对资产做出准确的判断，看其是否可以实现出库，方便仓库管理者可以有效的对出库的资产进行核对，这样的方法在资产入库当中也一样适用。

2.2.1采用二维码管理计量箱资产，建立箱表对应关系

创新计量箱管理方式，从传统的一维条码或普通标签方式，变更为二维码标签方式，利用二维码具备信息容量大、可加密、可纠错、可编码汉字、可编码图形、声音等特点，巧妙地将计量箱与用户及电能表关联，形成一种新型的基于二维码的标签。这种新型表箱标签一次性使用，不易破坏，而且由于二维码在制作过程中保证了其唯一性，因此一旦开箱，将不能恢复原状。另外二维码能够携带较大的信息量，这样，该标签大幅度提升了计量箱资产管理水平。

2.2.2升级采录模式，创新采录方式

创新高压采录模式，引入QR二维码技术，将高压现场采录单实现电子化管理，为高压采录内业整理工作提高工作效率；创新低压采录模式，从传统的现场记录纸质档案，内业整理国网标准模板的方式改为使用手持采录终端进行现场数据采录。一是大幅降低了内业整理的人力投入和时间投入，已基本实现了内业整理零投入；二是大大提高了现场的采录效率，由手工记录纸质档案每人每天采录低压居民300户提高到每人每天使用手持终端采录低压居民700～800户；三是减少了内业整理环节，避免了现场采录数据的多次整理加工，进一步提高了采录数据质量。

2.3在装表接电中的应用

2.3.1利用掌上电脑的导航定位，能够将桌面用户位置有效放置。工作者在现场安装过程中利用手持式计算机所建立的实时连接进行的桌面加载工作，查询用户信息，加快执行表的工作进度。将工作人员的桌面加载完成加载表工作之后，利用掌上电脑扫描标记条形码，对用户安装仪表资产进行了解，同时系统资产和表有关的信息进行检查。

2.3.2掌上电脑红外功能可以有效的将扫描功能的拆卸台的开始和结束工作详细记录，计量箱当中的资产条形码以及箱内的能量计量设备资产的条形码，按照对安装位置的扫描，制作仪表、资产表。

2.3.3利用掌上电脑的摄像头功能，能够将新旧表格代表启动，具体情况中能够进行打印，便于后续归档工作进行。手持设备连接集中器，能够收集有关负控用户或者安装采集设备的用户信息。比如集中器和仪表的关系，能够更好的保证信息精准无误。计量工作者在现场使用了掌上电脑无线网络功能，直接登录电力营销业务应用系统。在实际现场中可以将称重设备更新，更换工作人员，更新表，输入表格代码。

2.3.4无线网络功能，主要是用来对设备安装位置，资产标号，行列，方框表的位置以及经纬度的调查进行测量。与此同时，及时将信息上传到营销业务的应用系统当中，能够将可视化、智能化的管理测量设备实现。

总而言之，利用移动终端技术在电力营销计量领域当中，有效的降低成本，缩短了工作时间，广大用户接受的供电服务质量提高。利用移动终端技术可以有效的凸显出电力营销计量的实用性，保证计量普查结果可以促使电力营销其他领域的进步，促使电力企业能够获得更大的经济社会效益。

参考文献：

[1]赵晓燕，王鑫，尹华山，王波，邱涛.基于移动终端现场作业的电力营销稽查系统的开发与设计[J].电子设计工程，2016，23：62-64.

[2]付昕.电力营销计量智能表的功能应用及改造[J].低碳世界，2016，34：51-52.

[3]贾正建.电力营销移动终端查询系统的设计[J].科技创新与应用，2016，08：195.

[4]郭红霞，王兆军，王振华，刘志美.移动互联网背景下的计量标准化作业平台建设[J].科技与企业，2016，10：81-82.

[5]方茂益，谢枫，傅军，周国鹏.移动终端在电力用户业扩报装初设文件审查中的应用研究[J].电测与仪表，2016，S1：142-146.

论文作者:杨立成

论文发表刊物:《电力设备》2017年第19期

论文发表时间:2017/11/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f1221d3add57a23b7e840bf.html