# 工程内部装修技术要点分析论文_许厚

上海豪信建筑装饰有限公司

摘要：工程的内部装修是所有土建项目的收官之举，起到了美化和装饰的重要作用。经济的发展带来了内部装修行业的进步，现如今，人们不仅注重装修的风格与美感，同时更加关注装修的环保与安全。由于内部装修行业多采用轻质的塑料、墙纸等施工材料，在装修过程中容易埋下很大的火灾隐患，故而对内部装修技术进行控制显得尤为重要。本文针对内部装修的技术设计与防火举措进行了简要的分析与介绍。

关键词：建设工程；内部装修；技术设计；防火监督

改革开放带来了国民经济的飞速发展，在这一过程中，一部分人先富了起来。这些人在事业上的成功也带来了其对生活的水平的追求有所提升，于是建筑物的内部装修得到了飞速的发展[1]。内部装修是一项土建工程基本完工以后的后续装饰工程，但其却对土建企业的技术水平起到了很好地考核和检测，下面就内部装修行业进行较为系统的技术要点分析。

1内部装修行业特点

（1）装修领域众多

首先，需要进行内部装修的领域众多[2]。有的是高层建筑装修，有的是公司或企业装修，有的是房屋住宅内部装修，也有的是店面或者娱乐场所装修。不同领域的装修往往具有不同的工作内容。企业室内装饰装修主要包括工程总包职能、部分图纸深化、验收等工作，并需要配合消防审批工作。整个项目是有多项工作组合而成的，从图纸熟悉到深化，都需要进行细致入微的读图识图和图纸分析。而店面装修主要包括店面施工范围内的土建改造工程、装饰装修工程、强弱电改造工程、给排水改造工程、暖气改造工程等。房屋的精装修在土建墙体的拆改、新增楼板的搭设、土建修缮及施工图所体现的天花、地坪、墙体及水电安装工程，还包含配电箱的整改等上面有一定要求，这类项目对成品保护的要求较高。还有其他建筑则对大堂和墙面地面进行外装饰铺砖工作，进行墙面的加固等等。总之，不同的施工领域对内部装修有着各不相同的内容限定。

（2）装修标准多样

正是由于装修领域众多，故而不同领域的装修标准和装修要求也各有不同。企业的室内装修往往需要根据设计图纸逐步进行，仔细核对施工现场的施工质量和施工进度，保证工程顺利而高效的完成。而办公室装修工程的重点主要是各专业交插施工配合复杂，装修现场往往由多个专业领域的施工人员共同配合施工，故而在施工中合理安排施工工序尤为重要。为此，为解决这一难题，首先需要编制符合现场可行的进度计划，并根据需要及时调整；其次需要与各专业分包商制订详细的工序计划、管理工作程序和规范标准；再者，每道工序结束后都要组织相关专业会签，把控各个环节的施工质量，避免返工现象发生；最后，建立例会制度，及时针对施工现场遇到的问题进行研究和讨论，积极为各专业分包商提供作业条件。在内部装修工程的施工过程中，带领分包和专业作业队严格按照上述措施进行把控，从而使得各个领域的施工质量都符合施工标准的要求，为下一步管好现场打下了基础。这可以在为公司节省项目开支的同时，取得工期和盈利的双丰收。

（3）装修工艺复杂

不同的装修领域会遇到不同的技术问题，故而有必要对症下药的进行施工技术工艺的设计[3]。下面针对一些工程实例进行简要介绍。

无锡城市总部装修工程项目曾遇到一种情况，该工程存在一处在原有混凝土结构开洞的土建改造工作，由于涉及到破坏原有结构，这往往需要进行合理的结构分析和力学性能判断，为解决这一装修工程的施工难题，首先与甲方和设计单位充分沟通并编制了专项施工方案，在确定具体开洞方案后，及时报到项目监理部进行审核。该方案拟通过水钻进行以点为单位进行校圈破碎，同时计算了楼面荷载验算，计算结果表明此开孔方案对整体结构的力学性能并没有很大的削弱，从而确保了施工安全。在整个装修施工过程中，施工操作严格按照编写的开洞方案监督执行，最后顺利的在安全有所保障的前提下完成了该道工序的施工。

苏州金典花园项目二期Ⅱ标样板房精装修工程则是对成品保护有着较高的要求。由于施工现场的工作情况较为复杂，为减少对前一环节施工成品的破坏，制定了相应措施保护已经完成的成品，具体措施如下：首先，对于进场工程材料必须按施工平面布置图和施工顺序就近堆放，减少倒垛和二次搬运，对易碎、易损的物料使用支架、护栏、分栏堆放，贵重物料遮盖以防污染，运输搬运时要轻提轻放；其次，对于天棚工程、瓷砖墙面、地坪、木装修墙面及其他子项的成品保护都依次制定了专项保护方案。通过这些方案，行之有效的解决了项目在这项工作上的难题。

无锡万业观山泓郡项目的瓷砖铺设过程也遇到了一些工程难题，由于室内公共部位墙体内保温板现已安装完成且粉刷完毕，现有墙面已无法满足湿法铺贴瓷砖所需强度，故需要对原有墙面进行加固处理。为此制定了一些有针对性的施工工艺：除了制定专项加固方案外，还要编制关于施工交接界面防止污染的具体措施：湿作业前，对保护界面贴好保护纸的操作十分必要，施工完后及时擦净残余砂浆，基层施工时对其他交接界面处加强保护，防止划痕、胶渍污染，从而达到施工清洁度的要求；基层施工时需要临时对排水管道口采取封堵措施，严防砂浆落入造成污染和堵塞；油漆施工前必许清理打扫现场，防止粉尘污染影响质量；水电安装的楼板预留孔应及时封堵、筑漏，防止渗漏水对下一层平顶造成污染。通过这些措施，有效地避免了内部装修的工程污染问题，为项目的顺利进行扫平了道路。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（4）注重防火安全

装修工程毕竟要结合消防来做，所以防火举措在各大内部装修工程中都是重中之重[4]。由于新型装修材料的大量使用，这些材料多为燃点较低的轻质装修材料，毫无疑问，这将为会工程埋下不可忽视的安全隐患，一旦发生火灾，这些材料往往会成为很好的引火物，使得火势迅速蔓延。故此，消防保护举措需要严肃认真对待。首先，在图纸设计是就应当充分审核防火布置的合理性，如是否设有布局的分割、喷淋烟感的设置等。其次，在选取建筑装修材料时，需要统筹材料的成本和防火性能，如若选取材料不当，在火灾发生时材料剧烈燃烧的情况下甚至会引起爆燃，爆燃发生时，热量不断积聚从而造成爆炸性的破坏，轻则会带来巨大的经济损失，重则会直接导致人员的伤亡。故而，在内部装修工程中，提高技术人员及施工人员的防火意识、选择合理的防火装修材料、规范电气线路的安装布局、强化工程内部装修的安全管理都为保证消防安全提供了依据。

2内部装修的技术要点

装修工程的施工过程有很多的技术要点，提升这些技术能力可以为装修工程的高效完工提供基础保障[5]。内部装修工程的技术主要包括墙面抹灰技术、表面涂料技术、地面施工技术以及吊顶装修技术等。

（1）墙面抹灰技术要点

墙面抹灰技术是内部装修必不可少的基础技术，保证抹灰过程的合理流程是确保抹灰质量的前提。第一步需要的是进行将抹灰墙面的表面清洁，要针对墙壁表面的杂质、灰尘及油渍等进行彻底的清理；随后是对墙面凹凸不平之处进行填补，提高墙面的工整程度；此外，抹灰工程是对于毛坯建筑的一种修整，其应当遵循设计标准有规律的进行。

（2）表面涂料技术要点

建筑涂料技术一般是在已抹灰的建筑物表面涂覆一层涂料，从而起到对建筑物表面的保护和装饰作用。当对混凝土白面涂饰时，对涂覆表面的清洁度要求较高，只有在清洁表面上的涂料才能保证二次涂饰的顺利进行。对木料涂饰是应当进行适当的预处理，保证涂料在木制表面的均匀涂覆。

（3）地面施工技术要点

地面施工技术也是装修工程的一项工作，第一步需要处理的是暗管和沟槽，处理完成后即开始对工程质量进行审核和检测；地面施工的施工温度需要进行严格控制；与此同时，施工质量的层层把关也是必不可少的工作。在细节方面，地砖的接缝是否严密、地面高度是否平整都是不容放过的质量问题。

（4）吊顶装修技术要点

吊顶装修是在天花板上进行工作的一项装修技术，施工前的承重吊顶准备工作十分重要，石膏板是普遍选用的材料，故而吊顶材料的选择要求轻质高强。吊杆的安装位置也有必要进行严格控制，保证其处于同一水平高度。吊顶装修时对安装不合理的电路需要进行调整。最后，附加结构的安装必须在保证结构稳定和施工安全的前提下进行。

3如何加强工程的技术管理

（1）提升安全意识，强化责任划分[6]

进行技术管理首先是要提升工程技术人员的安全意识，让其铭记“安全第一”的施工原则，其次制定相应的责任制度，明确责任划分也可以有效避免安全事故的发生。

（2）强化安全培训，严控施工过程

对于上岗施工的工人都应提前做好安全培训工作，让他们具备一定安全常识的情况下方可进行施工操作；在施工过程中，施工现场的监督和管理也显得十分重要。

（3）做好火灾防护，保证工程完工

即便做好了所有防护工作，也并不能百分之百避免安全事故的发生。为此，装修企业必须防患于未然，在施工现场做好火灾预警工作以及灭火设施的安装，在火灾发生的第一时间发现并解决。

参考文献：

[1]康大生.如何加强建筑内部装修工程管理 [J].河南消防，2002，09）：28-29.

[2]李进行，金关波.加强内部装修工程管理的思考 [J].科技信息（科学教研），2007，15）：117.

[3]孙世鹏.建筑内部装修的施工管理——以大型商场为例 [J].中国建筑金属结构，2013，20）：106.

[4]贾振宇.建筑物二次内部装修消防监督管理工作分析 [J].四川水泥，2017，10）：189.

[5]刘东.浅析建筑内部装修工程消防管理 [J].民营科技，2013，03）：301.

[6]谢联斌，顾雁.大型商场内部装修施工项目的进度管理 [J].科技创新与应用，2015，07）：167.

论文作者:许厚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第18期

论文发表时间:2019/9/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f38411909eab22504852c44.html