# 电力光缆智能化运维关键技术研究论文_陈宇

国网宜昌供电公司 宜昌 443000

摘要：随着三集五大的深入发展和智能电网的快速推进，电力通信光缆网络承载的业务量越来越大，光缆网络的运维工作也面临越来越大的压力，传统的光缆运维管理方式已经不能适应新的业务需求。光缆运维智能化是科技发展的需求和必然趋势，本文分析了目前光缆运维存在的困难，重点介绍了电力光缆网络智能化运维的关键技术。

关键词：光缆 智能化 运维

一、光缆纤芯资料管理现状

1、标签+Excel表的传统维护模式，很难准确标识线缆的当前网络功能，并且存在与通信网的网络运维存在错配的现象。

2、一方面是大量的、不断增长、且变动频繁的光缆纤芯数据，另一方面是手工数据记录更新方式，两者形成了强烈的矛盾，使得数据维护治理的难度不断提升。

3、光缆纤芯数据与标签的更新，往往存在时间差，给数据的准确性带来了隐患。

二、光缆线路资料管理现状

目前由于光缆运维的资料通常以下三种形式存放。第一种是光缆路线图如CAD文件，第二种是零散某一事件的过程和结论,如故障报告，第三种光缆的路由图。光缆线路资料主要为光缆路由图和光缆故障及检修记录。通常为光缆路由图均为简要绘制，往往很难准确表示光缆具体位置。通常会造成以下几种情况在检修时出现，导致抢险效率低和准确性不高。

1、光缆施工资料不全、不详细，通常没有和地理位置相关联，导致检修员与光缆线路“错位行走”“交叉行走”的现象。

2、线路迁改过程记录不完整，导致方向判断错误。

3、维护人员在配合光缆施工后对于接续地点无连贯记录，导致日后维护抢修时的判断失误。

三、智能化运维关键技术

要支撑网络、业务的飞速发展，传统的运维思路和运维方式已经无法与之匹配，业务保障、成本压力、运维效率等方面的需求对运维工作提出了新的要求，需要新的技术来实现运维工作的智能化。光缆运维向智能化转换的过程主要涉及以下关键技术：

1、台账电子化。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以物联网电子标签作为系统应用的切入点，贯穿于所有光缆资源的投运、占用、变更、退运流程中，通过唯一的条码信息与纤芯承载通信业务动态关联，展现全程路由信息，实现了现场资源与内网后台数据的绑定，做到纤芯资源的迅速确认，实现了站点、机房、设备、线路资料信息快速查询。实现运维人员光缆数据维护信息化，提高维护效率和数据准确性。为电力通信网室外光缆网资源管理提供实时在线信息化支撑。

2、故障精确定位。研发智能判断程序模块，根据网管的告警信息，自动分析故障类型：光缆故障、通信终端故障、自动化终端故障，然后根据终端与光缆的实际连接关系和地理信息，自动分析故障点的具体位置和故障性质，并把推断结论送至运行监视模块，推送相应信息。

3、数据集中化。建立基于光缆监测系统、光切系统、传输网管数据建立综合数据库。建立统一数据接口实现对于光缆监测系统、光切系统、传输网管等系统的光缆数据集中管理，利用大数据分析技术实现通信传输网光缆承载业务全路由管理，实现业务路由精确化管理和展现。

4、巡检智能化。以通信光缆GIS系统与纤芯资源全路由信息为基础，结合光缆运行状态(误码率、光功率)、承载业务重要程度、巡检信息（如沿线施工风险点数量、危险程度）、自然信息（天气、风力等）等影响光缆运行数据，研究光缆运行风险评估模型，并实现地图风险展示，为管理人员科学制定巡检线路，把握巡视重点提供支撑。

5、实时推送信息。建立光缆运维推送机制，实现光缆运维作业工单的自动化实时传递，同时建立运维作业评估模型，实现对于现场作业故障的自动化分析和运维支撑（作业指导书、历史运维经验），有效地提升光缆运维作业的自动化、智能化水平。

四、总结

电力光缆运维智能化是电力通信网络发展的必然趋势。台账电子化、故障精确定位、数据集中化、巡检智能化、信息实时推送等技术为智能化运维提供了有力支撑，大大提高服务、保障、运作能力。

1、提升业务服务能力，通过项目建设实现了对于光缆网资源的集中化、唯一化、协同化和智能化管理，保证了对于网络资源的有效管理，为通信网业务开通提供了有效的数据支持。

2、提升业务保障能力，通过智能化巡视管理，隐患分析研判，业务等级分析等技术实现了对于网络隐患的提前发现，改被动抢修为主动预防，提前排除隐患；并在故障发生时提供精确的故障研判和定位管理，辅助现场作业，减少了网络故障时间，提升了网络业务的保障能力。

3、降低成本运作能力，通过资源精确管理，提升了网络资源整体管理能力，优化资源使用、调配；通过隐患分析、故障研判及定位，实现了精确化作业支撑，同时通过现场作业支撑，实现了对于现场人员作业效能的提升，实现了对于人力、物力、财力合理组织，有效地降低了企业运行成本。

参考文献

[1]罗艺农.电力通信光缆运行维护及故障检测[J].设备管理与改造.2014.24.

[2]陈海洋.电力通信光缆的故障原因及运行维护浅析[J].信息通信.2014,10.

[3]张颖,王一焰,戴睿.电力光缆智能分配系统检测软件设计[J].新型工业化.2014,4.

论文作者:陈宇

论文发表刊物:《基层建设》2016年26期9月中

论文发表时间:2016/12/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f42f93cc50795deabdc558f.html