# 浅析建筑防水材料及技术论文_禹广辉

禹广辉 （河北省第二建筑工程有限公司 河北 石家庄 050000）

中图分类号： Ｇ71 文献标识码： Ａ文章编号：ISSN1004-1621（2014）02-041-01

近年来随着我国国民经济的发展和国家住房建设的改革，现代的建筑防水技术也发生了很大的变化，本文着重阐述建筑防水材料以及防水技术在施工过程中的应用。

1.建筑防水材料的分类

1.1刚性防水材料

刚性，顾名思义，刚强，刚硬，就是一种比较硬的，不在外形上发生变化的一种建筑防水材料。刚性防水防水材料以水泥、砂石为原材料，或其内掺人少量外加剂、高分子聚合物等材料，通过阔整配合比，抑制或减少孔隙率，改变孔隙特征，增加各原材料界面问的密实性等方法，配制成具有一定抗渗透能力的水泥砂浆、混凝土类防水材料，比如在建筑物雨篷上应用最多的防水砂浆，亦或是地下室墙体、建筑物的基础等采用的防水混凝土，这些都属于刚性防水材料。

1.2柔性防水材料

指在相对于刚性防水材料（如防水砂浆和防水混凝土等）而言的一种防水材料形态，以其与基层附着的形式包括防水涂膜和防水卷材两类。

1.2.1涂膜防水材料

涂膜防水材料是一种以液态存在的一种防水涂料，在需要做防水处理的结构层表面上涂刷一定厚度的防水涂料，经常温胶联固化后，形成一层具有一定坚韧性的防水涂膜，用以防水。涂膜防水涂料由底漆、防水涂料、胎体增强材料、隔热材料、保护材料组成。现阶段的防水涂膜涂料主要有聚氨酯类防水涂料、丙烯酸类防水涂料、橡胶沥青类防水涂料、氯丁橡胶类防水涂料、有机硅类防水涂料、PDF涂膜防水材料以及其它防水材料等品种。涂膜防水由于防水效果好，施工简单，方便，特别适合于表面形状复杂的结构防水施工，因而得到广泛的应用．它不仅仅适用于建筑物的卫生间地面防水、墙面防水，而且还广泛应用于地下防水以及其他工程的防水。

1.2.2卷材防水材料

卷材防水材料是一种可卷曲的片状防水材料，根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、改性沥青防水卷材（SBS卷材），合成高分子防水卷材（SBC120聚乙烯丙纶复合卷材）几大类，有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材。按防水材料粘贴位置的不同，分为外防水（外包防水）和内防水（内包防水）两种，主要应用在屋面防水、地下室外墙防水等地方。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.建筑防水技术

2.1建筑物基础防水

2.1.1基础的防水，主要采用刚性防水材料，如防水混凝土等。

2.1.2工艺顺序：施工准备→混凝土配制→运输→混凝土浇筑→养护。

2.1.3技术要求，防水混凝土所用的水泥强度等级不应低于32.5MPa，水泥用量不得少于300kg/m?，掺有活性掺合料时，水泥用量不得少于280kg/m?。防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。防水混凝土应按照设计配合比，根据当天测定骨料含水率，计算出施工配合比配制，各种材料用量应逐一计量，且每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合表1.1.6.2－l的规定。现场搅拌投料顺序为：粗骨料→细骨料→水泥→掺合料→水→外加剂。投料先干拌0.5～1min再加水，水分三次加入，加水后搅拌l～2min（比普通混凝土搅拌时间延长0.5min）。普通防水混凝土坍落度不宜大于50mm，混凝土坍落度允许偏差应符合标准。

冬期施工应根据工程所在地气候条件，确定冬期施工方案。对于一般寒冷地区，进入冬期施工阶段时，应对砂石表面覆盖，下料时防止冰、雪、冻结块进入搅拌机，必要时可对水适当加热（加热温度不大于60℃），适当延长搅拌时间，保证混凝土入模温度不低于5℃，采用综合蓄热法保温养护，冬期施工掺入的防冻剂应选用合格环保产品，拆模时混凝土表面温度与环境温度差不大于15℃。在寒冷地区应掺入防冻剂，防冻剂品种的选择要注意其碱含量，并经试验确定。浇筑后应用保湿材料加塑料薄膜覆盖,做好蓄热保湿养护。严寒地区应按有关严寒地区冬期施工的规定制定专门的技术措施进行施工。

2.2建筑屋面防水

2.2.1屋面的防水，主要采用柔性防水材料，如SBS改性沥青防水卷材等。主要施工方法有冷粘法、热熔法、自粘法、热焊接法、空铺法等施工方法。

2.2.2工艺顺序：施工准备→基层清理→底层铺贴→卷材铺贴→分项验收→保护层铺贴→成品保护。

2.2.3技术要求，卷材防水层为一层或二层。高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm，单层使用时，厚度不应小于4mm，双层使用时，总厚度不应小于6mm。 合成高分子防水卷材单层使用时，厚度不应小于1.5mm，双层使用时，总厚度不应小于2.4mm。，阴阳角处应做成圆弧或45°(135°)折角，其尺寸视卷材品质确定 ，在转角处、阴阳角等特殊部位，应增贴1～2 层相同的卷材 ，宽度不宜小于500mm。卷材防水材料必须铺贴在具有足够刚度的基层上，粘贴前要涂抹找平层，防水层的外面应加保护层，并要作好柔性材料的转角、接茬和收头的处理，以确保防水层的连续性和密封性。卷材防水层施工严禁在雨天、雪天、雾天和五级风及以上大风天施工。其施工环境温 度采用冷粘法时不低于5℃。热熔法不低－10℃。施工场地应保持地下水位稳定在基底0.5m以下，必要时采取降排水措施。

防水工程施工在整个建筑的施工过程中，有很重要的作用，对后期建筑在交付使用中，直接影响其使用质量等，因此必须认清防水工程对整个建筑的重要性。

论文作者:禹广辉

论文发表刊物:《科学教育前沿》2014年第2期供稿

论文发表时间:2014-4-18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f47a7624c8af7bbad84ddac.html