# “地面不均匀沉降”质量通病防治研究论文_周斌1,马骏2,王磊3,曹宝夷4,任骏坤5

（1、国网天津市电力公司东丽供电分公司 300300；2、国网天津市电力公司 300010；3、国网天津市电力公司东丽供电分公司 300300；4、国网天津市电力公司东丽供电分公司 300300；5、国网天津市电力公司东丽供电分公司 300300）

摘要：质量管理是电网工程项目管理的重要组成部分，工程项目的实体质量直接关系建筑物的使用年限和成品美观。地面不均匀沉降是工程质量管理的通病，诱发原因较多，本文对“地面不均匀沉降”质量通病防治进行了研究，通过细致查找原因、明确设计、监理、施工单位控制措施和验收标准，指导日常施工管理。

关键词：变电站；不均匀沉降；通病防治

一、原因查找及分析

1.设计深度不够。施工图未严格执行标准工艺设计图集，设计交底不到位。

2.施工单位策划不到位。未严格执行标准工艺，施工过程不够精细。

3.未按规范要求施工。未能分段分层夯实；分段过长或分层过厚；回填土质不符合规范要求。

二、通病防治控制措施

1.设计通病防治措施

1.1针对综合楼地下室地面通病部位，重点对结构基础平面布置图和建筑房屋装修一览表等环节进行防治。做好建筑物结构方案的选型，严格执行房心土回填的做法及质量控制要求。建筑基础形式为桩基础，基础承台间设置钢筋混凝土止水板。地下室房心土素土回填，干密度不小于1.6吨/立方米。如采用轻质砌块回填，砌块强度不小于MU3.5，M5水泥砂浆砌筑。

1.2针对场区道路通病部位，重点对总平面布置图和道路施工详图进行防治。施工图明确场区道路具体做法及道路地基处理要求。基底的处理应符合设计规范，施工前，将基底的积水、杂物等清理干净，再分层回填夯实，避免造成面层整体不均匀沉降。水泥宜采用42.5级及以上普通硅酸盐水泥，砂应洁净、坚硬，符合规定级配，细度模数在2.5以上。

1.3针对广场地面通病部位，重点对总平面布置图进行防治。施工图明确提出广场地面具体做法及地基处理要求，施工应接近水平状态并分层回填。当分段填筑时，填土的每层接缝应做成斜坡形，轮迹重叠0.5-1.0 m，上、下层错缝距离应≮1.0 m；当回填基坑和管沟时，应从四周或两侧均匀进行，以防基础与管道在土的压力作用下产生偏移或变形。填土夯实过程中，填料应分层填筑、分层夯实，每层填筑厚度应在0.2-0.25 m之间，每层压实遍数一般为3～4次。

1.4针对电缆沟与路面结合边缘通病部位，重点对电缆沟施工图进行防治。明确电缆沟留置变形缝的具体位置、变形缝宽度、密封措施、预制压顶规格及尺寸、防水技术措施。电缆沟与综合楼、过道路、围墙基础等结合部位设置变形缝，伸缩缝间距9～15m。沉降缝缝宽25mm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆沉降缝填充材料：中间填塞橡胶泡沫板，两侧各嵌20～30mm沥青麻丝、20mm厚的发泡剂，然后用硅酮耐候胶封闭，硅酮耐候胶施工：沉降缝两侧2mm处粘贴美纹纸；打胶成圆弧形状，内凹3mm；待胶凝固后，拆除美纹纸，避免污染。

2.监理通病控制措施

2.1针对地上建筑物基础通病部位，重点对基坑开挖、回填土筛选和回填土夯实进行控制。每层虚铺厚度不大于200mm，每层压实后土的压实系数应符合设计要求且不小于0.9。每层夯实后需取样试验，试验合格后方可进行下一层的回填夯实施工。分部工程完工后，对施工标准工艺实施情况进行检查，督促对施工存在的问题进行整改。

2.2针对站区地基通病部位，重点对回填土筛选、基坑开挖、基础材料制作和基础夯实进行控制。严格控制回填土的粒径和含水率，严格基坑验槽。严格进行养生，防止基层出现干缩或温缩裂缝。根据设计要求的压实系数由试验确定夯打或碾压遍数，每层施工结束后检查地基的压实系数，经见证取样试验合格后方可进行下一道工序施工。

2.3针对电缆沟与路面结合边缘通病部位，重点对模板安装和变形缝密封进行控制。审查施工图是否明确电缆沟沉降缝设置的相关技术要求，提出施工图预审意见。审查电缆沟专项施工方案、作业指导书、地面不均匀沉降等质量通病防治措施，检查标准工艺培训记录。编制沉降缝不合理质量通病监理控制措施。

3.施工通病控制措施

3.1针对地上建筑物基础通病部位。基坑开挖时，不扰动地基土，坑底保留200mm左右采取人工开挖的方式。人工夯实每层铺土厚度为200mm厚；机械夯实每层铺土厚度不大于300mm厚；回填土每层至少夯打三遍。夯实后土的干土质量密度，其合格率不应小于90%；不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于0.08g/cm3，且不应集中。雨期施工回填应连续进行，尽快完成。现场应有防雨排水措施。尽可能避免冬季施工。回填土颗粒不大于50mm，有机有机物含量不大于8%的土不得用于回填土。

3.2针对站区场地、道路通病部位。土料须采用就地挖出的含有机质小于5%的粘性土或塑性指数大于4的粉土，不得使用表面耕植土、淤泥、冻土或夹有冻块的土；土料应过筛，粒径不得大于15㎜。按设计要求，采用一定比例的石灰与土，在最优含水量情况下，充分拌合均匀，灰土以手握成团，两手指捏即散为准，土料采用黏性土，土内有机质含量不得超过5%，土粒应过筛，颗粒不大于15%。石灰采用Ⅲ级以上新鲜的石灰，使用前石灰消解并过筛，颗粒不得大于5mm。不得夹有未熟化的生石灰粒，不得含过多水分。对基槽（坑）应先验槽，清除松土，不得有表层耕植土，并打两遍底夯，要求平整干净。基层施工时，应将基层材料集中搅拌，并采用摊铺机进行摊铺，待基层整平压实后，严格进行养生，防止基层出现干缩或温缩裂缝；为减少路基土的压实变形，增加路基强度和稳定性，必须认真进行压实，特别要加强堤边部碾压，使路堤横向的密度尽可能均匀。回填应分段分层进行夯实，每层回填厚度由夯实或碾压机具种类决定并按照规范要求进行。

3.3针对电缆沟与路面结合边缘通病部位。支模时用25mm厚泡沫板或模板将电缆沟沟壁及电缆沟底板与综合楼之间隔开，预留沉降缝。沉降缝缝宽25mm。沉降缝填充材料施工：中间填塞橡胶泡沫板，两侧各嵌20～30mm沥青麻丝、20mm厚的发泡剂，然后用硅酮耐候胶封闭，硅酮耐候胶施工：沉降缝两侧2mm处粘贴美纹纸；打胶成圆弧形状，内凹3mm；待胶凝固后，拆除美纹纸，避免污染。

参考文献：

[1]徐增球.浅析房屋建筑的质量通病及防范措施[J].工业 b，2015（41）：283

作者简介：

周斌（1982.12），男，天津人，天津财经大学经济学学士，单位：国网天津市电力公司东丽供电分公司，研究方向为工程项目管理

马骏（1975.5），男，天津人，中国农业大学工学学士，单位：国网天津市电力公司，研究方向为工程安全质量管理

王磊（1977.9），男，天津人，南京陆军指挥学院管理学学士，单位：国网天津市电力公司东丽供电分公司，研究方向为工程质量管理

曹宝夷（1983.8），男，河北人，中国农业大学工学学士，单位：国网天津市电力公司东丽供电分公司，研究方向为工程项目管理

任骏坤（1990.8），男，天津人，上海电力学院管理学学士，单位：国网天津市电力公司东丽供电分公司，研究方向为工程项目管理

论文作者:周斌1,马骏2,王磊3,曹宝夷4,任骏坤5

论文发表刊物:《电力设备》2016年第18期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f6dc20a6af6f3d5f2c9b5b9.html