# 油田井下作业打捞技术探讨祁二红论文_祁二红, 王小伟

摘要:在我国目前的油田工程中，为常见的井下作业要算打捞作业为主了。打捞作业的主要目的是保证油井不被井下落物堵塞，让油井在平稳的状态下进行工作，保证工作效率。但是随着石油开采年限的增加，石油井下作业存在了不同程度的问题，这对石油企业的发展具有不利的影响，基于此，本文主要对油田井下作业打捞技术进行了有效的分析。

关键词：油田；井下作业；打捞技术

引言

在油田开发生产中井下作业是十分关键的环节，井下作业的规范性与科学性直接影响到油田开采的效率。但从当前油田井下作业的实际情况来看，常因为地质结构的复杂性，而出现一些误操作的情况，进而使得油田开发的效率降低，且同时增大油田开发生产的安全隐患，在此情况下，对油田井下作业进行施工表现出较高的必要性。

1油田井下作业打捞技术简介

在井下事故中最常出现的事故是井下落物。而且也是井下修井工作中的经常性工作。对于井下落物来说，那些打捞难度低，用普通的打捞工具就能够完成的打捞是归属于修井小修的作业；而那些打捞难度高且复杂的作业，需要运用多种工具或组合工具进行打捞，才能够将井下落物打捞上来，疏通整个油井，以保障油井工作的正常运行。一般情况下，将井下落物分为绳类落物、管类落物、杆类落物和小件类落物四类，对于不同的落物类型，有着不同的打捞工具，通过运用这些不同类型的工具可以将落物捞出，完成修井的工作，最终恢复油水井的运行。当前，井下作业打捞工具可以分为内捞和外捞两种类型，属于内捞类型的工具有内捞公锥、捞矛等等，而属于外捞类型的工具有母锥、卡瓦捞筒等等。外捞工具主要是应用于管类落物的打捞工作，并不适用于其他的打捞。有关井下作业的种类有很多种，分为爆炸、震击、侧钻、补接、铣磨五类，我们可以根据事故的不同而采用相应的设备，通过应用这些先进的设备和科学工艺，达到消除井下事故的目的，不仅如此，还能够大大加速井下修井施工的进度。

2油田井下作业打捞技术要点

2.1结垢性卡钻打捞技术

针对油田井下作业打捞中存在的结垢性卡钻问题，油田企业技术人员可以利用注入化学溶液的方法：由于卡钻现象多由油层结垢造成，所以，技术人员在进行施工时可以采用向油井内注入盐酸溶液的方式，溶液顺利注入之后，在放入井下工具，最后在对下部的油管进行相关操作，最终用上面注入下面固定的方式处理产生的垢，直到可以正常进行井下作业；石油企业技术人员在解决结垢性卡钻时，也可以采用利用压力的方法，在正式实施过程中，技术人员可以操作大型水泥车将憋压至足以疏通水垢的强度，通过不断调节压力确定最后疏通时的压力，对卡钻部分进行反复的疏通，最终解决结垢性卡钻问题。在解决结垢性卡钻时，可以利用化学中的药剂反应去除的方法，首先，利用大型水泥车提升压力将卡钻部位进行确定疏通，其次，进行“酸浸解卡”的试剂准备，最后进行“酸浸解卡”操作，在井中注入调配好的试剂，由于结垢的成分不同，因此，在调配试剂的同时，也要对水垢的成分进行分析，最终形成几种不同成分的试剂，确保结垢性卡钻问题的顺利解决。

2.2套管破裂打捞技术

在油田井下开采作业的过程中，套管破裂是一种较为常见的现象，而该种情况通常会伴随较多落物掉落入井中，对油田开采石油的质量造成较为严重的影响，同时也将影响到油田开采的效率。因此在大修施工技术中首先需结合油井的实际环境，应用合适的打捞技术，制定详细的打捞方案，将落入井中的落物打捞出来，以保证油田井下作业的高效性和安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆例如：在对因为套管破裂造成的掉落问题而进行打捞时，首先应安排专业的人员检查上部套管破裂部分的实际情况，针对出现破裂的部位采取防护措施，避免在对掉落物进行打捞时出现再次掉落现象，确保打捞工作开展的安全性。通常在这方面的防护处理中采用反扣工具，通过反扣钻杆连接、反扣母锥造扣等方式来展开打捞，以此能够有效保障打捞过程油田套管的稳固性，从而提升打捞工作开展的效率，在较短时间内完成打捞。

2.3电缆落物的打捞技术

如果在油井开发的过程中，电缆掉落在油管之中，工作人员首先需要将油管提升到适宜的高度再进行打捞，打捞线上方在旋转，工作人员进行升降作业，降低井下油管的原始位置。在这一过程中，工作人员需要根据拉力计的重量变化对此次打捞作业是否成功进行判断。在对电缆进行提拉打捞的过程中，需要注意几点问题：(1)缆索初落时，应关闭井口，防止其他掉落物进入井里；(2)打捞作业前，打捞人员应科学设计合理的打捞方案和标准的打捞作业程序；(3)救援行动。在打捞作业开始前，打捞人员需要校准拉力计，以保证拉力计是准确的，具有较强敏感度的；(4)在打捞作业的过程中，需要对入井的速度进行控制，不能太快保证打捞作业的安全性。

3油田井下作业打捞技术与工具完善的优化策略

3.1建立油田井下打捞作业仿真系统

目前随着仿真技术的发展，其在油田井下作业以及打捞作业中的应用也逐步深入。井下打捞作业的不规范操作容易导致严重的事故，这就可以采用仿真技术来对所采用的打捞技术的应用情况进行事前分析以及对所用技术进行现实性的检测。通过仿真系统可以根据传统科学改良的理念来进行立体模型以及相关监测等子系统的构建和应用，并且对不同油田井下打捞的特点进行结合来对作业技术的立体引擎设计进行明确，以及对其在作业现场的运用成效进行模拟，实现对新设计的整体分析。

3.2对新型油田井下作业打捞工具进行创新

针对目前传统打捞工具在应用中表现出来的局限性，在对井下作业特点进行结合的前提下，实现对更具有切合性的工具进行研制和应用，并且要对管体开裂以及管道内部杂物情况进行结合来提高改进后打捞工具对井下杂物的清除能力。尤其是针对管道中的曲折位置，可以通过对专门技术的研究来进行专门工具的设计，实现对管道的车漆清理，并预防杂物在油管曲折位置的存留。

3.3根据具体落物类型制定打捞方式

井中的落物类型多种多样，打捞方法应根据落物的具体类型制定，在打捞中应采用创新的、适宜的打捞技术。首先，在发现物体时，要进行信息查询，多了解相关情况，准确确定下落物体的具体情况。然后，根据实际情况，详细分析地下条件，预测正常作业，以及科学合理的作业条件下的打捞方法，既保证了作业的有效性，又提高了作业的安全性。

结束语

综上所述，对油田井下作业技术进行分析探究具有必要性。根据对现代油田企业的发展现状分析可知；现阶段的油田井下作业时会遇到结垢引起的卡钻、地层出沙引起的卡钻和套管损坏引起的卡钻等问题，这就需要石油企业技术人员根据问题出现的原因采用针对性的实施策略，从而确保油田井下作业的顺利进行。

参考文献

[1]张智国,刘凯,冀晓凤,杨德志,韩志伟.油田井下作业中抽油泵的打捞技术应用分析[J].化工管理,2018(24):99-100.

[2]胡汪禹.油田井下打捞作业及其工具改进研究[J].化学工程与装备,2016(03):95-96.

[3]张延开,白永占,刘艳伟.石油系统井下作业打捞技术探讨[J].中国高新技术企业,2014(33):135-136.

论文作者:祁二红, 王小伟

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f8ab3f103bdcccb4275f152.html