# 化工工业污水的生物法处理的有效运用论文_楼君康

浙江华义医药有限公司 浙江义乌

摘要：近年来，随着我国人们生活质量的不断提升高，对环境的质量要求也相应的不断提高，城市化进程的不断加快在提高人们生活质量的同时也引发了严重的环境污染问题，工业污水的排放对人们的日常生活以及生命安全都造成了负面影响，化工工业污水处理方法的研究迫在眉睫，加强对化工工业污水治理的研究也逐渐已成为当前各界关注的一个重要课题。本文主要探讨了污水处理的概念及化工工业污水的生物处理的几种方法。

关键词：化工工业污水；生物处理法；微生物；运用

随着社会经济的快速发展，我国的城市化和工业化进程也在不断加快当中，废水的数量和种类也在不断增加，对水体环境的污染在成了很大的压力，对居民的健康和生态安全也产生了不利的影响，工业废水从环境保护的角度来看，要比城市污水的处理更加复杂和重要，作为人类赖以生存和社会进步的最基本保障，水与每一个人都是息息相关的，作为一个全球性的问题，水污染已经成为各个国家都需要待解决的问题。

一、水体污染的分类及污水处理方法

如果水中有害物质的含量超出了水体自身的净化能力时，就会引发水体污染，热污染、放射性污染物、酸碱、石油类、悬浮固体物等都有可能造成水体污染，水体污染主要可以分为两大类，即化学类污染与生物性污染，其中化学类污染主要包括有机物的污染、重金属污染物的污染、无机物的污染以及富营养物质的污染等。生物性污染主要指的是病原微生物污染，这些病原微生物主要来源于医院废水和生活污水。废水处理的方法多而不同，按照处理的技术原理进行划分，大致可以划分为三大类，第一类是生物处理法，第二类是物理处理法，第三类是化学处理法，其中化学处理法的主要原理就是利用化学反应所能产生的作用，回收和处理化工工业污水当中的污染物质，主要包括电渗析、离子交换、吸附、电解、氧化法以及混凝和中和等，而在处理含碱、含酸的废水时，主要用到的是中和法，例如石油化工厂中的化学药剂、水洗水等，我国目前主要采用的是烟道气中和法、过滤中和法、投药中和法以及酸碱废水中和法等。目前国内采用的废水处理技术采用的主要就是以“好氧+厌氧”的生物处理为主体的工艺方法，好氧处理法当中的生物膜法，按照装置的不同，可以分为生物流化床、接触氧化法、生物转盘以及生物滤池不同的方法，在化工工业废水比例较大的情况下，加强对生物膜的驯化，将低浓度的工业污水进行混合，再输送到生物池当中，逐步加大工业废水的比例，并加强培养和驯化，能够较为有效地对污水进行处理，“好氧+厌氧”的生物处理为主体的工艺方法，具有成本低、有机物处理效率高等优点，但是同时也具有适用地区受限制、运行过程复杂、对水质的要求高等缺点，面对较为复杂的废水，该项工艺流程又不能起到很好的处理作用。

二、化工工业污水的生物处理技术

生物处理法主要是利用微生物降解掉代谢有机物的作用来将污水中的胶体状或者是溶解状的污染物进行处理。利用生物反应器也就是曝气生物氧化池来对化工工业污水进行处理，能够达到良好的处理效果。曝气生物氧化池的主要作用在于利用微生物生长的特点以及一些难于被生化降解的有机物可以在好氧条件下得以经济快速地被降解。其中所使用的微生物是在含有高浓度毒性的特殊有机化合物环境中长期生存后被分离得到的，由于微生物酶具有一定的降解作用，在这种作用的影响下，能够有效降低废水的生物毒性，并提高废水自身的可生化性，为一些高浓度的有机废水做好后续的处理工作打下基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1 正确选用菌种

试验仪器采用的是COD 的加热回流装置、奥利隆酸度计、恒温摇床以及分光光度计，试验药品为硫酸汞、硫酸银、硫酸亚铁铵、重铬酸钾，试验所用的废水为醋酸废水、合成氨冷凝液和合成氨废水、甲醇装置废水以及原料轻烃废水，并根据不同的废水分别进行接种选择，在10ml 大的试管当化学工程与装备中装入培养基，将菌种进行筛选之后加棉花塞，然后将其放置在30℃的恒温摇床中进行为期2 天的培养。记录菌株在不同废水当中的不同生长情况，波长460nm 的浊度就表明菌株在生长，而在浊度较高的情况下则表明菌株生长比较良好。

2.2 处理过程

将各种废水按照轻烃废水含量为1.4%、醋酸装置废水的含量为34.1%、合成氨冷凝液含量为30%、合成氨MDEA 废水含量为 41.7%、甲醇混合液含量为29.18% 的比例调配成相应的废水母液，将混合母液的COD 值控制在6800mg/L 左右。

2.3 运行过程

将温度控制在30℃~36℃之间，进水量控制在500ml/h，好氧曝气量维持在4L/min，刚开始时在反应器中加入一定量的自来水，再将以上菌液加入到其中，再在厌氧反应器当中加入大约4L 的厌氧颗粒污泥作为载体，再加入2L 以上所述的菌液，在好氧反应器当中最后加入2L 菌液。系统处理的开始阶段需要对菌液进行适当稀释，再慢慢提高进水的浓度，其中投入的氮源即尿素，磷酸氢二钾为磷源，采用逐步提高负荷的办法，可以对原水进行稀释，并提高进水的COD，在试验过程中，需要每天对反应器自身的运行进行检查，对好氧出水和厌氧出水以及进水的不同数据加强检测和测定。从各项处理指标、实验运行状况以及阶段性的部分实验数据可以得知，生物法对于工业废水的处理具有极强的效果，经过生物法处理后的水质COD 很低，并且在稳定运行之后会产生非常明显的处理效果，出水能够达到国家的以及排放标准。

三、运用生物处理技术处理工业污水需要注意的问题

（1）在排放工业污水之前，必须要经过细致的分析，对其中污染物质的含量有大致的了解，采用相应的方法进行简单处理，对于其中可以被回收的物质就要尽可能地加以回收，这样既可以避免不必要的资源浪费，回收可利用资源，保护国家的财产，又能对生物氧化处理做好前期的准备工作。

（2）对化工工业污水进行生物氧化处理时，不仅要求具备足够的氧气，促进微生物的健康成长，而且必须注重做好对空气的分配和输送工作，保证空气的分配均匀，如果污水中有些部分不能与氧气相接触，据有可能对生物的生长带来非常不利的影响，另外，还需要注意维持正常的温度，如果温度过低，也会对生物生长造成负面影响。

（3）在对有机物进行生物氧化处理之后，可以使有机物分解为水和二氧化氮等不同的物质，经过氧化处理之后，能够产生一系列的有机物对原有的氧化作用产生影响，还需要相关专家进行更深入的研究。

四、结论

实验证明，在对化工工业污水进行处理时采用生物法具有可靠的理论依据，经过处理之后的水质均能够达到国家的一级排放标准，在实验的过程中筛选出了9 个菌株，将好氧工艺确定为实验参数和最佳工艺路线，为后期的化工工业污水处理工艺的创新提供了有效的科学依据。但是在实验的过程中也呈现出了该工艺的很多不足之处，例如，在运行之前，菌种的培育需要耗费很长的时间，好氧以及厌氧的操作需要严格控制好温度，增加系统的负荷需要经过一段时间的调和，在操作的过程中必须要严格执行相关的实验参数。从工业废水的处理现状来看，可以根据不同的情况采取不同的污水处理方法，科学技术的不断发展，最终也会使得环境污染的问题越来越严重，人们环保意识的不断增强，也是的当前很多工业废水很难采取一种处理方法就可以达到排放的标准，在不同的阶段也可以采取不同的处理方法，促进环境的健康可持续发展。

参考文献：

[1]杜涛.蔡九菊.董辉.杨冰 油田采油污水污泥干燥特性实验研究 [期刊论文]-东北大学学报（自然科学版）2008（4）

[2]徐新阳.李立君.李茹 稠油炼化污水处理用聚合硅磷硫酸铁的制备 [期刊论文]-东北大学学报（自然科学版）2009（1）

论文作者:楼君康

论文发表刊物:《基层建设》2015年17期供稿

论文发表时间:2015/12/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f9c0d81e5b10084c16b6a4c.html