# 工程测量技术要点与控制方法研究论文_王增龙

神木市矿业地质测量站 陕西省神木市 719300

摘要：在工程建设中，工程测量属于重要内容及任务，对于工程施工建设的有序开展具有直接影响，因而科学合理地进行工程测量也就十分必要。所以，文章将对建筑工程施工中的测量技术与测量控制方法进行了研究。

关键词：工程测量；技术重点；控制法

在工程建设过程当中工程测量是第一步，也是最关键的一步。工程测量必须要通过精准的控制将图纸中的内容测设到平面当中，从而满足工程建设的实际需求。

一、工程测量的特点

1.工程测量施测环境复杂

测量标志容易被破坏或移位，因此，设置点位时要熟悉总平面图和施工平面布置图，把点位设置在开挖范围和堆场之外；还要注意保护点位，经常查点位和宣传保护测量标志，点位如有损毁位移要及时恢复。由于施测环境复杂，工作时要特别注意人身与仪器的安全。

2.测量精度由测设对象决定

一般地讲，高层建筑的测设精度应高于低层建筑；工业建筑的测设精度应高于民用建筑；钢结构工业厂房的测设精度应高于钢筋混凝土结构的厂房；装配式建筑物的测设精度应高于非装配式建筑物。

3.工程测量对工程质量影响很大

测量成果的精度必须符合设计和工程质量要求。测量工作中有错误会酿成事故，危害巨大，因此，必须严格遵守技术规范和操作规程，采用多种方法加强内业外业的检查校核。

二、常见工程测量技术要点分析

1.控制测量

工程测量是对精度具有较高要求的一项工作，必须要严格按照相关施工图纸要求，将具体定位通过测量落实到实际空间当中。基于此种情况，工程测量必须要执行控制测量方案，从而满足精度要求。控制测量的基本原则为从整体到局部，从空间到平面，需要按部就班的进行相关内容的测设工作。在具体测量过程当中，控制测量要求对每一项都进行精细的控制，采用导线网、三角网测量网络时，需要对具体路径及面积进行精准控制，全面提升测量的精准性，确保测量精度满足实际施工需求。

2.曲线测量问题

由于工程本身的复杂性，在工程测量过程当中普遍存在曲线测量问题，相对于传统的直线测量，曲线测量较为复杂，同时在施工当中采用的测量方法也多种多样，需要根据实际情况进行选择。在实际应用当中最简单的曲线测量方法为偏角后退法，此种方法主要是沿着曲线的切点进行测设，但需要曲线缓和且整体较为完整。另外，曲线测量还可以采用前进偏角法进行，这种方法的方向正好与偏角后退法完全相反，但具体操作方法基本类似。曲线测量还可以根据实际测设需求选择其他测量方法。

3.基础放线与复测

基础施工对后续施工存在着直接影响，因此，基础放线必须要精准，同时还需要进行复测，避免出现桩基定位错误等问题。首先，工程测量需要对桩基进行定位，然后再根据设定的具体内容进行放线与复测，将轴线的所有定位桩测设出来，由监理人员对基础放线进行复测，避免桩基定位出现问题。

4.水准测量

用水准仪测定高程叫水准测量，是建筑施工测量中最常用的高程测量方法，也是施工技术人员必须掌握的抄平、量距、测角三个测量基本功之一。高程还可用气压计来测定，叫气压高程测量；也可用三角学原理间接测算，叫三角高程测量。这种方法在建筑施工中极少应用。水准测量的技术要点为：第一，在架设仪器时，在两点之间应选择地面较平坦坚固之处架设，同时应该尽可能地使前后的视距离近于相等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，在进行仪器粗略整平工作时，要注意两手应按相对方向先调整一对脚螺旋，气泡可迅速移动，如只调一个脚螺旋，气泡移动较慢；气泡移动方向总是和左手大拇指旋转方向相同，而与右手大拇指旋转方向相反；脚架架头应先大致摆平，这样，整平工作可较快速进行，而且不致损伤脚螺旋。第三，在使用仪器照准时，应用望远镜十字丝交点正对观测目标。第四，进行望远镜的精确调平工作时，注意用微倾螺旋使水准气泡符合，表示望远镜的视线已水平。第五，在读尺时，将读数记入手簿。注意读尺前后，要检查符合水准是否符合，水准尺是否垂直，以满足在视线水平的基本要求下测高程，保证测量结果的精度。

5.工程测量

工程测量是一项技术性较强的工作。测绘科学的不断发展，新仪器新技术的广泛应用，要求每一个工程测量人员努力学习科学文化知识，不断提高技术水平。

三、工程测量技术控制方法

1.测量仪器相关控制方法

在工程测量过程中，测量仪器设备精准度对测量工作整体精度会产生重要影响，因而在实际测量过程中，对于测量设备、仪器型型号与规格以及仪器质量等相关方面，需要加强控制力度。测量工作人员在实行工程测量中，可依据具体测量工作的实际难度以及测量对象等相关因素，合理选择适当的测量仪器及设备，从而使测量工作精度得以有效提升。另外，为有效提升测量结果的准确性，所使用的相关测量仪器及设备需要由检定部门实行标定及检测，以确保相关测量仪器及设备在实际使用中不会有破损及精度偏低等相关问题出现。此外，作为测量测量技术人员，应加强对测量仪器及设备的使用及管理，定期校正测量仪器，从而使测量仪器精度能够得到更好的保障。

2.测量方案及测量环境有关控制方法

在工程测量中，测量方案的质量及水平对于测量结果准确性及可靠性会产生直接影响，因而需要对测量方案加强控制，从而有效避免在实际测量中出现资源浪费情况，使工程施工进度及质量能够得到更理想的保障。在实际测量工作的开展中，特别是对于规模比较大的一些工程，对于高程及平面控制网需要加强合理设置，从而使工程测量工作的开展具有更好的基础与保障。在测量环境方面，由于当前所应用的测量仪器以光电测量仪器为主，而对其精准度产生影响的因素主要包括电磁波辐射、施工震动及气候条件等相关方面，因而在实际的定位放线中，应当将测量仪器在基准点距离比较近的较开阔区域进行架设，以使得测量静准确实现有效提升，使工程测量取得更满意的效果。

3.测量人员相关控制方法

在工程测量工作实际开展中，其所涉及到的内容主要就是测量距离及测量角度，对于工程测量工作而言，由于其专业性及操作性比较强，因而需要全面加强对工程测量人员的测量技术及测量知识等方面的管理和控制，从而能够提升测量人员自身的综合测量水平，增强其责任心。作为工程测量人员，需要具备基本的测量理论知识、工程建设理论知识及工程施工技术等相关知识，并且还需具备较强的计算机应用能力。同时，由于很多工程处于城市区域，工程测量会受到周围环境的重要影响，因此也就需要工程测量工作人员具备较强的职业道德，能够耐心认真地开展工程测量工作，从而取得满意效果。

结束语

在工程建设当中工程测量具有重要意义，不仅直接影响着工程的实现情况，同时也关乎工程质量。因此，在工程测量的实际开展中，各方面都要严格依据技术标准执行，并且要将相关的控制方法掌握，在此基础上保证工程测量工作的开展更好符合要求及实际需求。作为一个建筑工人，特别是现场施工人员，应从基本知识入手，在学习施工测量的各种具体方法时，将理论与生产实践相结合，以熟练掌握施工测量的基本知识和各类测量方法。

参考文献

[1]乔亚奇,曹正伟,张贝贝.探索市政工程测量过程中如何有效应用地面三维激光技术[J/OL].西部资源,2019(5):137-138.

[2]王炎.国赛引领下的工程测量技术专业教学改革实践———以江西环境工程职业学院为例[J].职业教育研究,2019(7):67-70.

[3]胡星.探究工程测量在道路施工中的质量控制方法及运用[J].中国住宅设施,2017(9):55-56.

论文作者:王增龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7fd5eb3c64839d391dddfdf2.html