# 论小型农田水利工程的施工建设与管理论文_张旭恒,陈胜益

泗洪县水利局 223900

摘要：小型农田水利工程直接影响到我国农村经济发展,其可以提高农村地区农民的经济收入,改善农民生活质量。同时农田水利是我国发展农业生产、提高农业综合生产能力最重要的基础性设施，并且只有全面充分认识到小型农田水利工程在农村经济发展中的重要地位，才能切实促进新农村建设发展。基于此，本文首先概述了小型农田水利工程，对小型农田水利工程的施工建设要点及其管理要点进行了论述分析，旨在保障小型农田水利工程可靠运行。

关键词：小型农田水利工程；施工建设；管理；要点

小型农田水利工程是农业发展的基础条件，其主要是以各类渠道为主构成农田灌溉系统，并服务于农田生产，其基本都位于露天之下，受自然因素与生产经营模式及管理体制的影响，经常会发生不同形式的破坏或损毁。因此为了发挥小型农田水利的功能作用，以下就小型农田水利工程的施工建设与管理进行了探讨分析。

1小型农田水利工程的概述

小型农田水利工程主要是为了保证耕地灌溉和农村人畜饮水修建，其主要分布在田间地头，并且形式多样。不同形式的小型水利工程承担不同的功能，满足人们生产与生活的需求。通常小型农田水利工程包括小型水库、塘坝、蓄水池、水窖、引水工程、灌区抗旱水源工程等等，主要是指为解决农田等耕地的灌溉、农村人畜饮水等问题而修建的田间灌溉工程。随着农田生产技术的发展与不断地提高，小型农田水利工程规模也在逐年扩大，与之相适应农田灌溉技术也已形成规模，节水灌溉技术等已成为农田灌溉工程的主流。所以小型农田水利工程包含了为各种农作物灌溉所用的相关设施，既有传统的渠灌工程，也有现代的节水工程。农灌工程设施的完好程度，直接影响着农作物灌溉的保障程度，做好农灌工程设施的管理工作自然就成为基层水利管理工作的重要内容，也是小型农田水利工程管理者的基本责任。

2小型农田水利工程的施工建设要点分析

2.1小型农田水利工程施工前期的建设要点分析

（1）科学规划小型农田水利工程。小型农田水利工程需要进行实地考查，了解当地基本情况，根据实际需求做好前期规划。

（2）严格小型农田水利工程的勘察工作。小型农田水利工程在现场勘测和观察时，不但要查看工程地点情况，还要对周边区域做好考察，特别是要了解当地的地势、地形、环境、土壤等，保证施工符合实际。

（3）充分做好施工材料准备。农田水利工程较为复杂，需要的材料较多，建设前需要进行科学的预算，并且保证材料合格。从各个环节上进行控制，比如购买、进场、保存、运输等，不同的环节均对材料有一定的损伤，在各个环节后，要全面进行检查与检测，保证材料安全。最容易出现问题的环节是采购环节，一些施工单位为了追求自身经济利益，使用劣质材料。储存材料也较为重要，要在整个过程中进行管理，强化管理力度，确保材料基本特性不改变，在保存时，要考虑到施工需求，选择合适的地点存放，保证空气通透、做好防晒防潮。

2.2小型农田水利工程施工过程中的建设要点分析

（1）土方施工建设要点分析。小型农田水利工程的土方施工前需要对地面进行清理，确保地面整洁平整，只有地面整理出来，才能最大限度满足施工要求。在平整的地面进行工程测量放线，需要根据设计图纸要求，选择好点位，一定要保证点位精确，数据准确，放线前，就需要再次核对相对数据，如果出现不准确的情况，要及时查明原因，做好修正。挖掘环节需要对挖出的土壤进行科学堆放，不能影响施工，更不能污染环境。

（2）基坑开挖施工建设要点分析。要想保证小型农田水利工程施工顺利，避免出现生产安全事故责任，就需要通过良好的技术进行流程控制，对不同土层出现的效果进行评估，计算出土质允许承载力、内摩擦角、空隙水压力、渗透系数等，对过程中出现的问题重点解决，及时调整好控制进度与角度，确保工程施工质量与安全。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）土料铺填施工建设要点分析。小型农田水利工程进行土方回填时，一定从最底层开始，做好底部填充，一边填筑，一边控制好水平方向，做到分层填充，确保每一层都能起到效果，使土方形成层次感，体现出逐层上升的状态，不能出现大面积的斜坡现象。照顾到周围情况，需要同时进行，不能出现接缝不良的情况，高低差控制标准保持在斜坡角度比例低于1：5。碾压机械的行走方向平行于护岸轴线。相邻作业面碾迹搭接宽度为平行于护岸轴线方向不小于0.5米，垂直于堤轴线方向不小于1.5米，机械碾压不到的部位及靠近挡墙墙身的部位辅以夯具。

（4）土料碾压施工建设要点分析。小型农田水利工程的压实施工需要按照标准进行，保证土料填筑密度符合工程要求，需要考虑到工程级别、填筑结构、土料特性、环境因素、施工设备和施工工艺等影响，确保设计合理。（5）基坑防护及处理要点分析。小型农田水利工程的基底挖掘出现流沙、淤泥，需要及时汇报，并通过科学的处理方式，使问题得到有效解决。沟槽工程需要避开地下设施，特别是电信、电力、下水等部门设置的管线、电缆，不能造成施工损毁。

2.3小型农田水利工程施工的验收管理要点分析

明确小型农田水利工程施工质量验收标准，建立健全质量检测和验收制度。施工验收不仅是在施工完成后进行，而且在施工过程的各道工序中，应根据相应标准进行及时验收，对工程质量验收可采取“看、摸、敲、照、测、量”等传统方法，并适当的结合检测设备，严格依照施工技术规范质量标准的要求进行验收检查。

3小型农田水利工程的施工管理要点分析

3.1小型农田水利工程施工原材料管理要点分析

小型农田水利工程施工原材料主要有：起反滤效果的粗砂和砂砾料；起排水效果的逆止阀和集水管；起保温效果的聚苯乙烯保温板；起防渗效果的复合土工膜；起固坡、防护、抗渗效果的混凝土所用各种原资料。对于以上原资料重点操控粗砂及砂砾的颗粒含量和供货料源的安稳性,保证反滤料的效果和操控压实目标的安稳；复合土工膜的质量安稳，保证不同批次的土工膜焊接能相容；混凝土用砂的石粉含量操控保证混凝土的抗裂功能。

3.2小型农田水利工程厚度施工管理要点分析

小型农田水利工程的混凝土厚度与项目成本息息相关，如果坡面开挖时存在欠挖现象或者衬砌机工作时没有按规范形式，那么便会造成混凝土耗损，为了降低混凝土的耗损量，建议安排一个量测员，量测员主要负责在混凝土摊铺时对混凝土的厚度进行量测，量测的工具为一根钢筋，在钢筋上表上刻度，一旦发现有超浇的情况，要引起重视，及时调整衬砌机的高度。

3.3小型农田水利工程平整度施工管理要点分析

小型农田水利工程施工的平整度控制贯穿于施工全过程，在人工修坡施工时开始对平整度进行控制，在用细砂或砂土铺设保温板时对平整度进行控制，在混凝土衬砌时可以对平整度进行控制，这个过程是最容易出现问题却最不容易控制的环节，要保证混凝土衬砌完毕后20min后再进行下一步的抹光操作。

4结束语

综上所述，小型农田水利工程的安全运行对于农业发展非常重要，并且小型农田水利工程具有点多面广、形式多样，涉及到农田周边水利供应，是农民正常生产生活的有力保障。因此为了充分发挥小型农田水利工程的功能作用，对小型农田水利工程的施工建设及其管理进行分析具有重要意义。

参考文献

[1]姚颖等.小型农田水利工程建设及管理建议[J].河南农业，2017（10）

[2]仲明.小型农田水利工程建设和管理问题的探讨[J].建筑工程技术与设计，2017（30）

[3]邓建芳.论小型农田水利工程建设和管理[J].农村经济与科技，2017（16）

论文作者:张旭恒,陈胜益

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7ff2f3fdfa30449581b53a19.html