# 油田开发后期的采油工程技术研究论文_杨丹丹1,孙宇2,张利3

（1大庆油田有限责任公司第三采油厂第五油矿；2大庆油田有限责任公司第三采油厂第五油矿；

3大庆油田有限责任公司第二采油厂第一作业区）

摘要：在我国快速发展的过程中，石油是主要的能源，油田开发后期，油井的产能逐渐下降，注水开发的油田油井的含水率不断上升，为了保持油田长期持续的高产稳产，有必要研究油田开发后期的采油工程技术，达到稳油控水的目标。生产出更多的油气，为油田企业创造最佳的经济效益。

关键词：油田开发后期；采油工程；技术；研究

引言

在油田开发后期，油井的产油量会持续降低，并且含水率会持续上升，所以就需要高度重视所存在的各种问题，充分发挥各种采油工程技术的优势，持续提升油井的产量。目前，油田开发后期的有关采油工程技术有其不足之处，要想增加油井的采油效率，就需要改善目前的采油工程技术，方能提升采油效果。

1油田开发后期的采油方式概述

油田开发后期，随着三次采油工艺技术的实施，越来越多的含有聚合物的原油被开采出来，增加了采出液的粘度，常规的游梁式抽油机的采油方式，受到了限制。而更多的螺杆泵采油方式得到了广泛地应用。由于螺杆泵适合输送粘度高的液体，对稠油等的影响不大。因此，油田开发后期应用螺杆泵进行采油，能够提高泵效，达到稠油开采的技术要求。随着油田开发时间的延续，一些新的采油工程技术措施不断涌现，经过现场的试验研究，微生物采油技术等工艺技术措施，被广泛地应用于采油生产实际中，提高油田的采收率，同时降低油田开采的成本，达到预期的采油生产效率。

2油田开发后期的采油工程技术研究

2.1井网优化技术措施

通过精细的地质研究，在油田开发的后期，重新布署注采井网，钻探加密井，重新划分储层，实施分层开采，达到分层的采油生产效率。将见水的油井转注，重新下管柱，实施对应层位的分层注水，通过自控系统的应用，采取智能化注水设备，精细控制小层的注水量，使其达到配注的要求，满足油田精细注水的需要。对低渗透层加强注水，提高水驱的开发效率。降低高渗透层的注水量，防止油井产水过高，给油气集输系统带来巨大的能量消耗。导致油田生产成本的增加，影响油田生产的经济效益。加密调整井的钻探施工，改善井距过大的状况，改善注水的波及现状，对连通状况差的油藏进行加密改造，改善注采井网之间的关系，提高驱替效果。开发状态转换为二类和三类油层，对于井距大，为了提高储层的动用程度，实施加密井的调整，实现了井网的重新布局，达到增产的效果。

2.2强化注水工艺技术措施

油田开发后期，虽然有些油层过早地见水或者被水淹，但是通过细分储层，经过精细的地质研究后，重新划分储层，将薄差油层分成更细的小层，实施分层注水技术，达到水驱的开采效率。注水开发是油田生产的必要组成部分，即使油田开发进入后期，也需要注水开发。通过细分油层的开发方案，针对薄差油层的特点，实施细分油层的分层注水工艺，同样能够达到水驱的开发效果。实现了剩余油开采的目标。通过加密井的钻探，重新布署注采井网，并通过各种水平井的钻探，将水平方向上薄差油层的剩余油开采出来，提高油层的开采效果。对注水设备进行优化设计，研究开发现代化的注水设备，能够实时监测注水量和注水压力，按照配注的要求，达到水驱的开发效率。

2.3三次采油工程技术方法

在油田开发后期，通过三次采油工艺的使用，可以显著提升油井产能和采油效率。其中包括以下内容：聚合物驱油技术。主要就是借助聚合物所存在的驱替作用，进而把聚合物中的母液以及水稀释配比，进而注入到油层里面。这样能够提升注入剂的黏度，在增加波及体积之后，可以驱替死油里面的油流，如此能够提升整体的效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果仅仅注入聚合物，达不到预期的效果，就需要完善三元复合驱油技术，把碱液、表面活性剂以及聚合物都注入到油层里面，由于碱液存在水洗效果，并且使用表面活动剂可以产生化学反应，这样能够改善岩石的润湿特点，因为聚合物能够增加波及体积，所以可以显著提升开采效率。混相驱油技术方法。要想提升油层的开采效率，也可以选择使用混相驱油技术方法，这种方法就是在井下油层会产生一段油一段气的形式，气体上升的时候，会使得油滴上浮，进而起到增加油井的产油效率的效果。接着就是可以选择气体驱油开采形式，主要就是通过借助二氧化碳气体来开展驱油试验。还有就是可以选择泡沫驱油的形式，这样能够增加驱替能量，减少油流的摩擦阻力损失，进而使得油井产量提升，以确保油田开发后期保持一个稳定的产量。

2.4优化采油工程技术措施

油田开发进入后期，对特高含水期的采油工程技术的研究，低渗透稠油的开采技术的研究，才能提高油井的产能，满足油田开发后期的生产要求。由于油田开发后期，油田的采出程度高，剩余油分散，给油田的开发带来巨大的难度。为了解决油层的非均质性问题，采取最佳的采油工程技术措施，将更多的薄差储层的剩余油开采出来，完成油田开发的产能指标。随着抽油机采油系统的运行，对于含有聚合物等成分的油流的开采，给抽油泵的运行效实施三次采油的工程技术措施，将含有聚合物的溶液注入到油层中，提高注入剂的波及体积，将更多死油区的油流开采出来，作为油井产能的补充。结合三元复合体系驱油的技术措施，将碱液、表面活性剂和聚合物注入到油层中，提高驱油的效率，使油井增产，达到设计的油井产能。

2.5特殊钻井技术措施

实施特殊的钻井技术措施，水平井的钻探施工，定向井、大位移井的钻井施工，针对老油田的侧钻井技术的应用，解决油田开发后期的采油技术难点问题，钻探出更多优质的井筒，开采出死油区的油流。水平井钻井施工过程中，采取欠平衡钻井的工艺技术措施，减少对储层的污染，提高水平井段的开采效果。通过优化钻井液体系，保持井筒的欠平衡条件，降低水平井钻井施工的成本，提高水平井钻井的经济效益。水平井的钻探能够大幅度提高油田的生产能力，减少钻探施工的数量，相应地降低钻井施工的成本。将水平方向上一定长度的油流开采出来，解决薄差油层的开发问题。水平井钻井施工与水力压裂技术结合起来，提高储层的渗透性，开采出更多的剩余油，提高油田的采收率。

2.6采油工程新技术的发展趋势

不断研究采油工程技术措施，促进采油生产的发展。实现二氧化碳驱油技术的研究和应用，泡沫驱油的试验研究，获得较大的开采效率。研究和开发增产技术措施，对油层的水力压裂技术进行更新，实施重复压裂技术、体积压裂技术措施，扩大区块的生产能力。对油井的产液剖面进行研究，提高油井的供油能力，采取最有效的机械采油方式，提高油井的产液水平。随着数字化油田生产的不断进步，优化采油工程技术措施，对采油生产过程进行实时检测管理，及时发现油田生产中的安全隐患问题，进行远程的控制和管理，提高油田生产的安全性。加强节能技术的研究，选择节能型的电动机，并使用变频调速技术措施，改变电源的频率，降低电能的消耗。应用节能型的抽油机，开发抽稠油泵，提高稠油井的开采效率。结合油田开发后期的生产状况，对生产装置和设备进行节能改造，降低各种电能和热能的消耗，提高单井的生产效率，满足油田开发后期的产能需要。

结语

通过对油田开发后期的采油工程技术措施的探讨，结合油田开发后期的特点，采取最优化的采油工程技术措施，开采出更多的油气，达到油田开发的产能指标，保持油田持续的高产稳产，不断提高油田的最终采收率，实现油田生产企业的经济效益。

参考文献：

[1]李志文.采油工程方案设计在油田建设中的重要作用分析[J].化学工程与装备，2017，（07）：140-141+163.

[2]王霞，黄磊.采油工程在油田开发中的作用及发展方向[J].化工设计通讯，2017，43（09）：38.

[3]王亚莉，王勇.采油工艺综合研究的探讨[J].化工设计通讯，2017，43（09）：39.

论文作者:杨丹丹1,孙宇2,张利3

论文发表刊物:《电力设备》2018年第25期

论文发表时间:2019/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8003857f87467b2473aa56f6.html