# 水利水电施工坝顶启闭机排架模板支撑系统技术论文_刘刚

中国水利水电第三工程局有限公司 陕西西安 712000

摘要：随着社会经济的发展，我国的水利水电工程建设有了很大进展，其规模也逐渐扩大，应用在施工过程中的技术备受关注。然而与西方国家相比，我国的水利水电施工技术仍旧存在不足，为了改变这一现状，本文深入探析南欧江一级水电站坝顶启闭机排架施工模板支撑系统技术，并提出了一些可行性改进方法，希望得到相关技术人员的认可。

关键词：水利水电；启闭机排架；模板支撑系统施工方法

引言

现阶段，经济飞速的发展，为水利水电工程发展提供了重要的保障。水利水电工程与人们的日常生活关系密切，国外落后国家工程建设数量不断增加，在满足了用电需求的同时，也造成了环境污染。由于传统施工技术局限性，与建筑工程施工要求不太符合，导致水利工程施工存在一定的安全隐患与质量隐患。本篇文章是笔者对于水利水电施工坝顶启闭机排架施工模板支撑系统技术在施工应用中的具体过程进行概述。

一、工程概况

老挝南欧江一级水电站位于老挝琅勃拉邦省境内，距离南欧江和湄公河交汇口约18km，为南欧江规划七个梯级水电站的第一级。本工程以发电为主，工程等别为Ⅱ等大（2）型工程，主要建筑物（挡水、泄洪和引水发电建筑物）级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。电站装机容量4×45MW，正常蓄水位307.00m，相应库容0.89×108m3，死水位305.00m。枢纽主要由左岸非溢流坝段、泄水建筑物、发电建筑物、右岸非溢流坝段等建筑物组成。

电站工程泄水建筑物为11孔泄洪闸，布置于发电厂房左侧，由中隔墙分成左右两部分，根据施工导流规划，分两期施工，一期施工左岸1#~6#泄洪闸，二期施工主河床部分7#~11#泄洪闸。泄洪闸坝设置有工作门和检修门，检修门采用可移动门式起重机吊装，工作门采用固定式卷扬机吊装，固定卷扬机布置于坝顶启闭机排架结构336.5m板上，每孔闸门布置一套，共计11套。启闭机排架主要设计参数为：启闭机排架采用框架结构，布置范围为：DL0+027.000~DL0+241.5，DT.0+011.750~DT.0+019.000，EL313.0m~EL343.3m。EL336.5m~EL343.3m为启闭机室，层高6.8m，底板厚200mm，顶板厚100mm。启闭室由混凝土排架柱支撑，柱体断面尺寸为1500mm×1500mm，结构缝位置柱体断面尺寸为1500mm×1480mm，为提升整体美观，经业主、设计、监理、施工方共同协商，将柱角倒成圆角，倒角半径为5cm，排架布置有三层连系梁。

二、配模方案

（1）启闭机排架结构EL.313.0m-EL.336.3m主要为柱体结构和梁体，柱体结构采用定型模板施工，梁体采用小钢模组装。立柱模板加固采用对穿拉杆固定，内拉杆加固，外围搭设钢管架辅助加固，同时作为混凝土浇筑平台。梁体底模采用承重式脚手架支撑，上铺方木、钢管及组合小钢模，侧模采用对穿拉杆加固，外侧搭设脚手架辅助加固。

（2）启闭机室EL336.3m~EL336.5m、EL343.2m~EL343.3m板结构采用满堂支撑架支撑，上铺设方木、钢管及组合小钢模。

EL336.3m~EL336.5m板混凝土浇筑模板结构支撑体系从EL.321.6m高程，LL-2梁顶部开始搭设（第13~15轴梁为LL-1）“八字”斜向支撑至EL.329.2m，待EL.329.2m高程LL-2梁浇筑完成，强度符合要求后，在梁系上部搭设钢结构支撑平台，支撑脚手架采用满堂支撑架，由钢平台向上搭设，脚手架高度为7.4m。

浇筑EL.321.6m高程LL-2梁时埋设钢板，以方便固定斜向支撑；“八字”斜向支撑主要受力来自于EL.336.5m启闭机室底板梁L1-1，因此只在EL.321.6m高程对应位置设置斜向支撑。

EL343.2m~EL343.3m板混凝土浇筑模板结构支撑体系从启闭室EL336.5m底板上开始搭设，支撑脚手架采用满堂支撑架，脚手架高度为6.7m。

（3）启闭室周边墙采用小钢模现场组拼，模板采用对穿拉杆加固，外侧搭设脚手架辅助加固。

三、楼板及梁体模板支撑方案

1、楼板模板形式为满堂脚手架进行支撑，组合钢模板和胶合板面板。

启闭机排架脚手架施工方案如下：

（1）启闭机排架梁脚手架搭设步距0.9m，横距0.6m，纵距0.6m。

（2）EL329.200m以上排架梁与启闭机室底板一起浇筑，采用工字钢搭建平台，平台下相应位置加设“八字”斜撑，然后在工字钢平台上搭设满堂支撑架进行施工，脚手架搭设步距0.9m，横距1m，纵距1m。

（3）启闭机室顶板厚度为0.1m，启闭机室顶板脚手架搭设高度为6.8m，脚手架搭设步距1.2m，横距1m，纵距1m。

2、脚手架搭设及拆除要求如下：

（1）每根立杆底部应设置底座或垫板。脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地

杆应采用直角扣件固定在距底座上方不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

（2）脚手架立杆接长接头必须采用对接扣件连接，且立杆的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

（3）纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接，水平杆长度不宜小于3跨。并应符合下列规定：

①两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。

②搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

4、满堂支撑架应根据架体的类型设置剪刀撑，并应符合下列规定：

（1）在架体外侧周边及内部纵、横向每5m，应由底至顶设置连续竖向剪刀撑，剪刀撑宽度为5m。

（2）在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑。当支撑高度超过8m，扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑。水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m。

（3）竖向剪刀撑斜杆与地面的倾角应为45°，水平剪刀撑与支架纵（或横）向夹角应为45°。剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的水平杆或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

（4）脚手架剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，不得滞后安装。

5、扣件安装应符合下列规定：

（1）扣件规格必须与钢管外径相同。

（2）螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m，且不应大于65N·m。

（3）在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

（4）对接扣件开口应朝上或朝内。

（5）各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

6、作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定：栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧；上栏杆上皮高度应为1.2m；挡脚板高度不应小于180mm；中栏杆应居中设置。

7、脚手板的铺设应符合下列规定：

（1）脚手架应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm。

（2）木脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130~150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度不应小于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。脚手板探头应用直径3.2mm镀锌钢丝固定在支承杆件上。

（3）在拐角、斜道平台口处的脚手板，应用镀锌钢丝固定在横向水平杆上，防止滑动。

8、脚手架拆除技术要求如下：

（1）拆除顺序：安全网→挡脚板（或侧挡板）→ 脚手板→扶手（栏杆）→剪刀撑（随每步脚手架拆除）→大横杆→小横杆→立柱→连接杆→逐步向下，然后挑梁。

（2）拆除时应统一指挥，按后装先拆、先装后拆的顺序拆除。

（3）拆除时应从一端走向另一端，自上而下，逐层进行。

（4）同一层架体拆除应先上后下，先外后里的顺序进行，最后拆除连墙杆。

（5）连墙杆、通长水平杆和剪刀撑等，必须在脚手架拆卸到相关位置时方可拆除。

（6）严禁在同一垂直方向同时拆除脚手架，做到一步一清。

四、支撑脚手架及钢平台稳定验算

1、脚手架钢管特性如表1-1。

表1-1 脚手架钢管特性表

（1）启闭机排架梁脚手架搭设步距0.9m，横距0.6m，纵距0.6m。

（2）EL329.200m以上排架梁与启闭机室底板一起浇筑，采用工字钢搭建平台，然后在工字钢平台上搭设满堂支撑架进行施工，脚手架搭设步距0.9m，横距1m，纵距1m。（3）启闭机室顶板厚度为0.1m，启闭机室顶板脚手架搭设高度为6.8m，脚手架搭设步距1.2m，横距1m，纵距1m。

结语

综上所述，随着社会经济的不断发展，对水利水电工程施工技术的要求也就越来越高。而施工技术的成熟与否，会直接影响到经济收益与社会发展水平。因此，针对水利水电施工坝顶启闭机排架模板支撑系统技术进行全方位的探讨，并提出有效改进措施就有着十分重要的现实意义。

论文作者:刘刚

论文发表刊物:《基层建设》2019年第25期

论文发表时间:2019/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/804e4cb29aca2c425ad645ab.html