# 会议音频系统组建的需求分析与设计原则探究论文_周勇

广州市迪士普音响科技有限公司 广东 广州 510450

摘要：本文首先阐述了不同会议室对音频系统组建的不同需求，并详细分析了会议音频系统组建的设计原则，为促进会议音频系统技术获得更加广阔的发展空间提供参考。

关键词：会议音频系统；需求分析；设计原则

前言：会议音频系统组建可以满足用户在会议上的发言、内容展示以及召开视频会议等多种需求。为了充分发挥会议音频系统组建的应用价值，需要结合用户的实际需求，深化系统设计方案，并积极应用先进的技术提高音频系统的灵活性。另外，提升会议音频系统组建的服务质量与水平能够拓展会议音频系统的应用领域。

一、会议音频系统组建的需求分析

（一）普通讨论型会议室

普通讨论型的会议室需要满足音频、视频的播放需求、实时录音录像的要求。因此，需要在设计音频系统组建时，添加扩声系统、视频系统等[1]。其中在会议讨论系统中主要有嵌入式及流动式两种安装方式，需要结合具体的规定，确定相应设备的安装数量。

（二）会议音频系统中音质的需求分析

对会议室音质的需求分析主要分为主观需求与客观需求。从主观需求评价方面主要是性能良好的音频系统在低音方面要控制在150Hz以下，并且声音具有柔软、弹性的特点。在中低音方面要保持在150-500Hz的范围内，保证声音浑厚但不混浊。在中高音方面要控制在500-5000Hz，声音具有清晰、透彻的特点。在高音方面要在5000Hz以上，声音要圆润、不刺耳。从客观需求方面要求会议音频系统中人声保持在200-4000Hz范围内，并且100Hz以下的人声要切除。

（三）会议音频系统中音响的需求分析

1.响度是会议音频系统中最基本的需求，为了控制合适的响度，需要应用声压级的客观评价指标来调整会议音频系统中的响度。一般语言控制在60-80dB，而信噪比要超过10dB，而音乐对响度的要求相较于语言的响度要求较高，其声压级在75-96dB范围内。

2.在声音清晰度方面，会议音频系统中的语言对清晰度的要求比音乐高，因此为了确保会议音频系统中语言的清晰度，要将混响的时间控制在1s左右，而音乐的混响时间为2s左右。

因此会议音频系统组件的需求分析主要有以下几点：首先，满足会上发言需求。其次，确保音频、视频系统达到既定的扩音、播放标准。再次，确保各个系统设备配备的完整性，保障会议音频系统所输出的人声、音乐等均满足播放要求。最后，保证操作界面的简洁、便捷，供操作人员可以准确、快速的操作音频系统，进而满足会议的音频使用需求，充分体现会议音频系统的数字化与可控能力。

二、会议音频系统组建的设计原则

（一）优化技术方案

在设计会议音频系统的组建时，要根据不同的会议需求来深化设计方案。在优化技术设计方案时，首先，确保其符合国家对音频系统设计规定的相关标准，在音乐、语言、扩声系统等方面均需要按照系统设计规范来进行设计。其次，为了更好的满足会议音频需求，可以应用多媒体技术。例如，利用PPMEET来满足个人往来会议对音频系统的要求，用户可以随时随地的利借助视频会议形式进行召开会议、远程通讯等活动。此外，还能够通过优化媒体技术，为用户打造个性化的会议服务界面，有效提高会议召开的安全性与便捷性。具体的会议音频系统的声学特性指标要求如表1所示。

表 1 会议音频系统的声学特性指标等级要求

（二）充分发挥应用价值

传统的会议模式无法满足现代信息化社会的发展需求，因此会议音频系统在组建的过程中积极的应用了视讯技术形成了现代化的会议模式[2]。为现代化会议模式设计音频系统，必须使其具备召开网络会议的功能，因此会议音频系统在功能模块、管理方式、数据库等方面要不断提升应用价值。为了给用户提供更加便捷的应用服务，需要在系统设计的工作中做好以下三项内容：

首先，中央控制系统的主要功能是控制设备模式，因此为了确保会议音频系统的正常运行，在组建系统前要预先设计科学的图文操作界面，进而有效控制会议室内部的各系统设备，在下发执行命令时依次打开讯号源、讯衡器等设备。例如，某企业要求在视频会议中实现无界限的会议沟通，为了满足这一需求，在设计音频系统时首先要开启全高清视频播放与同步录制功能，以此提高视频会议的体验感，并在视频会议中开展员工培训、招聘、协同办公等各项工作。并且要想在会议上展示各种格式的文档文件，可以在设计组建的过程中应用矢量技术，在确保能够正常进行内容展示的同时，还有利于提高文件共享的清晰度。

其次，为了更好的满足现代化会议模式的需求，可以设计可触摸操作的音频系统，在进行视频会议的过程中能够为操作人员提供更加便捷的服务，确保各种音乐、声音、内容展示的流畅性。

最后，为了提高会议音频系统的联动性，需要在设计音频系统的过程中添加一键控制的功能。例如，为了优化会议中的投影效果，音频系统可以借助光线调节功能提升投影内容的清晰度。因此，为了充分发挥音频系统的应用价值，需要在设计组建的过程中加入先进的音频视频技术、网络视频会议技术、触摸操作技术、光线组合技术等。

（三）提高会议音频系统组建的灵活性

会议音频系统组建还应该遵循灵活性的设计原则，灵活性指的是在会议音频系统的设计过程中要留有一定的空间，以便日后添加其它技术内容。由于音频系统组建属于一项复杂性的项目，涉及的内容较为繁杂，一个完整的会议音频系统需要由音响扩声系统、讨论系统、视频会议系统以及控制系统等多个系统组成。由于在实际的应用环节，不同用户对会议音频系统的需求也不同，需要在保证音频系统完整性的基础上留有补充网络技术或其他技术的空间。例如，在视频会议中主要涉及到的系统为MCU、管理系统、传输网络以及会议终端组成，在提供个性化的音频系统服务之前必须要确保以上四项基础部分的完整性，并留有空间方便日后的调整与使用。

总结：综上所述，在设计会议音频系统时需要充分考虑用户的需求来优化系统设计方案，并在音频系统中加入会议发言、内容展示、视频会议、远程通讯等功能，充分发挥音频系统的应用价值，并提高其灵活性，进而使会议音频系统组建更好的满足用户的多元化需求，向用户提供优质的服务。

参考文献：

[1]郝长坤. 会议音频系统组建的需求分析与设计原则[J]. 电子技术与软件工程, 2018, 141(19):272.

[2]姜维. 浅谈省级农业视频会议系统需求分析[J]. 农业科技与信息, 2016(19):107-108.

论文作者:周勇

论文发表刊物:《科技新时代》2019年5期

论文发表时间:2019/7/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/809c91287bedcfbdd319df3e.html