# 住宅小区地下室人防设计浅谈论文_连川江

摘要：在我国由于人防产权不属建设单位所有，因此大部分的人民防空工程，存在应符政策的迹象，功能和构造设计都不够人性化，其中的很多内容不适合人们的需求，在这种情况下，就需要强化人民防空的相关设计，才能确保这一类工程发挥应有的作用。在这种情况下，本文就从地下室人防建筑设计的内容入手，全面的进行住宅小区地下室人防设计深刻探究，做到长期准备、重点建设、平战结合。

关键词：人防地下室；住宅小区；建筑设计

1 引文

随着时代的发展，我国已经进入了一个全面发展的时期，在这种情况下，虽然和平是当代社会的主旋律，但是人们也不应忘记战争，居安思危才能在灾难出现的时候，不会出现巨大的生存问题。而在我国的战备指导方针中，就出现了人民防空这一个概念，其主要的原因在于，现代化的战争从始至终，都伴随着是空军的身影，无论是伊拉克战争，还是叙利亚战争，包括不时发生的巴以冲突，都是从空中打击开始的，之后导弹、火箭弹满天飞。在这种情况下，我国就必须做好，防空方面的准备，从而确保战争来临时，人民的生命和生存得到保障。在“长期准备、重点建设、平战结合”的方针指导下，我国当前的大部分建筑，都被要求进行人民防空建筑设计，针对此类情况，结合本人的实际工程案例，本文进行了如下内容探究：

2 项目概述

某住宅小区用地面积共96747m2，其中地下室面积为132477m2，人防部分的面积为63000m2，进行构建时划分为一区、二区、三区。而一区、二区总共对16栋30～34层的高层建筑进行规划设计，三区则规划为3栋15～30层板式高层建筑。按照相关规定，应当在工作、居住适中的位置设置人员掩蔽场所，其服务半径一般为200m最佳，所以本项目人防建设在小区地下车库。本项目住宅小区人防工程为甲类常6级、核6级二等人员掩蔽场所。

3 地下室人防建筑设计的重点内容

3.1 人防口部设计

人防地下室口部的设计是非常重点的一个内容，其主要的原因在于两个方面：第一个是能够方便人们的快速进入。在空袭发生的时候，快速的进入避难所是一个非常重要的步骤，这主要是因为空袭发生的时候会造成巨大的破坏，如果不能快速的进入到避难所，那么就会对人们造成巨大的伤害。因此，快速的进入避难所就成为了一个核心的内容，让人们能够快速的进入到地下室中，这样才能更好的保证人们的安全。第二个就是让人们能够安全的进出人防工程，因为空袭来临时，不只有冲击波，更可能有“有毒、有害气体”，为了能够避免他们对人员聚集区域的影响，因此就要通过设备来规避这些危害，因此设置滤毒室、洗消间等口问空间。第三、人防空间还要能够快速的撤离，因为人民防空避难所只是一个临时性的场所，在这个场所中，一般来说不能长久的生活，在这种情况下，一旦出现了烟气或者其他的特殊情况，就需要人们能够快速的撤离，一般来说，撤离和进入应该选择便捷的通道，这样才能确保撤离的速度，保证人民的安全。尤其是当危险蔓延的时候，快速的撤离就能够第一时间确保人民的安全，这非常的关键，也非常的重要。在本项目中在口部设计时，保证各种功能空间面积的基础上，尽量采用加大面宽，减小进深的做法，这样即能满足安全要求，又能缩短疏散的距离，从而节约时间。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2防、排水设计

人民防空中防、排水也是非常关键的一个内容，其主要的原因在于两点：第一点就是考虑到平时的防水方面的内容，因为人防工程都是在地下，因此就会出现雨水、地下水等环境因素的影响，如果没有出色的防、排水系统，那么就会导致人防工程出现渗水及排水不畅的情况，平时的危害就是会影响建筑安全，战时一旦成为人员聚集区，则会影响人民群众的安全，危及生命。这是非常关键的一个要素。第二点就是考虑到空袭的特点，相对于其他的袭击而言，空袭除了是袭击军事设施之外，一些水库、水电站等重点建设设施也是非常关键的袭击点，这些地方一旦破坏，那么就会导致水口决堤等情况出现，只需要很短的时间，全城都会出现水淹的情况。而地下室的水淹更是不可避免的，为了更好的解决这个问题，那么就必须采用应对大流量的防水设施，从而确保排水的流畅性，保证地下室不会出现水淹的情况，确保人民的安全。当然，在这种情况下，还需要考虑到水中的携带物，确保不会出现堵塞排水口的情况。在本项目中除了在迎水面采用的防水构造外，在混凝土中又添加防渗剂。口部在临战期布置大量砂袋。各种易进水处均有沟、坑，并设计足够的排水设备，不让水进入人防范围内。

3.3 防护单元设计

防护单元主体设计主要对单元之前的隔墙处理、室内出入口、单元室内顶板、非人防部分与防护单元的连接处理等内容所涉及。首先，设计室内出入口时需要按照标准规范，如果人防地下室等级核6级，那么其设计出入口时就要考虑是否拐弯，如果拐弯有90°时，那么则要按照相关要求标准进行相应设计内渠道的室内出口临空墙最低防护厚度以及最小长度。本次项目研究中，这一住宅小区室内出入口有90°的拐弯存在，并且使用钢筋混凝土门，设置室内出入口内渠道为2m长度，在临空墙的刚劲混凝土墙面则设置为250mm。其次，单元的隔墙设计。地下室人防的防护单元主体，各个主体之间都应当要对密闭防护隔墙措施合理设置。在该住宅小区地下室人防中，隔墙两侧均对密闭防护门设置，设置染毒区域以及清洁区域的密闭防护隔墙有着比较高的要求，必须以整体浇筑的形式来使用200mm厚度的钢筋混凝土隔墻，此外，还要对水泥砂浆使用，从而来对染毒区域的墙面涂抹。再次，处理单元室内顶板。单元室内顶板按照有关要求标准不得通过抹灰处理，为了清洁方便，在密闭渠道、洗消区域、扩散室、防毒通道、滤毒室以及战时容易染毒的渠道、房间的顶板一定要进行光洁平整处理。住宅小区的地下室顶部因为条件所限的原因而穿过了某一部分管线，基于此，在顶板上方必须要对合理的管道层设置。最后，设计非人防部分与人防单元的连接部分。

3.4 地下室人防建筑装修

地下室人民防空建筑的装修在当前来看，应该是具有两个特点的：第一个特点就是要简洁，因为相对于正常的建筑而言，这种避难所性质的建筑更需要简洁的装修，没有造型构件对人员的空间侵占，也没有复杂材料产生的后期隐患，如遇火生烟等问题，这是非常关键的。第二个特点就是要色彩明亮，因为采用明亮的色彩能顾给人们一种希望的感觉，如果是阴暗的风格，那么长时间避难就会让人的精神出现巨大的问题，在这种情况下，明亮就意味着生机，给人以巨大的鼓励。

3.5地下室的平时利用

这一点常常被忽视，只有平时常用，才会战时好用。本项目在争得相关部门的同意下，在平时设置了一定量的车位，在口部附近留出大量的空间给社区居民做为活动空间，也减少了广场舞噪音对社区品质的影响。在物业方面，在每年均会定期组织社区人员进行防空演练。

4 总结

人民防空是我国国防方面的一项重要任务，其主要的内容就是当发生了空袭的时候，能够非常好的做到人民的自我保护，人们可以通过跑到人民防空设施中进行避难，因此这也叫作避难所工程。虽然我国当前处于一个和平发展的时期，但是战争却是随时可能爆发的，我们一定要居安思危，不能活在安逸之中。因此，人民防空地下室建筑就成为了当前一项极为重要的内容，在这种情况下，本文提出了上述内容，以供参考。但是需要注意的一点是，我国大部分的地区都有着不同的情况，而且不同的建筑本身也会出现不同，因此在具体的设计过程中，本文的内容只能当做一个理论型的参考。各建设单位还应该根据自己的需求和实际情况不断的进行调整，从而确保我国的人防建筑能够真正做到平战结合，即满足人民防空的需求，确保人们的安全，也为平时的生活带来可用的空间。这也是我国当前国防战略方针中极为提倡的一种做法，也是当前人们的需求。

参考文献：

[1] 郑建义.浅谈某住宅小区地下室人防工程建筑设计[J].江西建材，2016（5）：35.

[2] 贺俊威.高层居住建筑地下室人防建筑布局形式比较研究[D].浙江大学，2013.

[3] 孙媛媛，田川，焦禾昊，等.北京市昌平区某住宅小区结构设计[A].中国建设科技集团股份有限公司、中国建筑科学研究院、中国土木工程学会、《建筑结构》杂志社.第五届全国建筑结构技术交流会论文集[C].中国建设科技集团股份有限公司、中国建筑科学研究院、中国土木工程学会、《建筑结构》杂志社，2015：3.

[4] 符勇.高层建筑人防地下室设计研究[J].四川建材，2014（6）：85～86+88.

论文作者:连川江

论文发表刊物:《防护工程》2019年第4期

论文发表时间:2019/5/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80a6f499a83e7116e0a3c1b3.html