# 灵宝市小河灌区发展状况及骨干工程节水改造情况调查论文_纪光伟

河南省三门峡灵宝市窄口水务管理局 472500

摘要:鉴于实地调查情况，为彻底改变小河灌区面貌，必须重新进行渠道及渠首工程修建及维修，筹措资金安装测量设施、信息化管理系统，同时落实日常维护经费。

关键词：灌区、工程、渠道、灌溉面积、供水量、用水量

1、灵宝市小河灌区发展状况

1.1灌区基本情况

灵宝市小河灌区属于河南省中型灌区，位于三门峡市灵宝境内，东经110º51′—110º58′，北纬34º26′—34º31′，涉及五亩乡、尹庄镇、苏村乡和涧东区三个乡镇和一个区域内，涉及20个行政村。具体为五亩乡项城村、苏村乡的翻里村、尹庄镇的东车、闫李、浊峪、张湾、涧口、新村、南辛庄、官庄、前店、唐窑、留村、李村、开方口、南厥山、北厥山、大中原、小中原、涧东区的尹庄村，共涉及人口3.65万，其中农业人口2.9万。

灵宝市小河灌区气候属暖温带半干旱大陆季风气候，季风明显，四季分明，光照充足，春季多风缺雨，夏季炎热暴雨集中，秋季凉爽温差大，冬季干冷少雨雪，平均降雨量599.1mm，分配不均，集中在6——9月。该地区处于山前阶地丘陵区，地面起伏不大，冲沟切割多而深，地形较破碎，地形趋势南高北低，西高东低，地面高程350m——650m，是多阶级地，灌区土壤分布有明显的规律性，55%的白面土，15%的两合土，8%料疆土，22%的沙土区，一般肥力较高，耕作性好，耕地面积3.3万亩，设计灌溉面积2.6万亩，2018年有效灌溉面积1.13万亩，农经作物比为2:1，亩均用水200立方米。粮食作物以小麦和玉米为主，复种指数1.2,小麦种植面积为9720亩,玉米种植面积为6804亩，果园4860亩以苹果为主，蔬菜为1620亩。粮食单产300公斤/每亩，产量100万公斤

灵宝市小河灌区建成于1954年，地表水和地下水均较匮乏，地表水只在沟谷有所分布，水量小，地下水为潜水，含水层为上更新级配不良砾石层，其下部底限粉土为隔水层，水位埋深0.3m——200m，含水层厚度1m——6m，地下水受大气降雨及地表水补给，水量较小，不稳定，干渠引水主要为弘农涧河、断密涧河和霸底河区间的径流。

灵宝市小河灌区以农田灌溉为主，兼有工业供水、生态补水、防汛抗旱、渠道管理等功能。2018年灌溉供水量522万立方米，工业供水200万立方米，其他10万立方米。

1.2灌区工程状况

1.2.1五条干渠。

东干渠引自弘农涧河水,渠首在项城村,引水流量2.5m³/s；黑关渠引自断密涧河水,渠首在翻里村,引水流量0.08m³/s；桐中渠引自断密涧河水,渠首在前店村,引水流量0.46mm³/s；通道渠引自断密涧河水,渠首在涧口村,引水流量0.27m³/s；川西渠引自霸底河水，渠首在川口村，引水流量0.3m³/s。

1.2.2配套工程

小河灌区配套工程:干渠共4条,总长27.96km,已护砌14.1km。东干渠总长8.62km,其中:混凝土衬砌2.62km,单边砌石衬砌0.91km,双边砌石渠衬砌1.52km,涵洞1.58km,其余段为土渠。黑关渠总长3.07km,其中:混凝土衬砌0.51km,其余段为土渠。桐中渠总长5.68km,其中:混凝土衬砌3.73km,砌石渠0.84km,其余段为土渠。通道渠总长3.79km,其中:混凝土衬砌2.0km,砌石渠0.84km,其余段为土渠。支渠16条,总长度21.3km,其中已护砌1.34km。川西渠总长6.8km，其中混凝土衬砌2km，其余为土渠。灌区共有大小建筑物131座,其中渡槽3座、涵洞6处(总长1219m),最长的浊玉洞680m;倒虹吸2处、电站1处、交通桥4座。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆干支渠渠道衬砌率为36.4%,干支渠建筑物完好配套率为36.6%。

1.3灌区供水情况

灵宝市小河灌区全年平均供水量2684万立方米。2016年灌溉用水量545万立方米，工业用水量300万立方米，其他用水量10万立方米。2017年，灌溉用水量500万立方米，工业用水量260万立方米，其他用水量10万立方米。2018年灌溉用水量522万立方米，工业用水量200万立方米，其他用水量10万立方米。由于渠道年久失修，干渠上仅有两处量水设施，主要采用水尺与闸门相结合，利用水尺测出各建筑物上下游的水位后，即可根据水利学原理求出相应流量。但此种方法精确度低，只能作为宏观控制。支渠无量水设施，主要采用目测的量水法，根据渠道横断面面积和流速，凭借经验估算，难操作，准确性不高。为满足农业、工业、生活、生态和其他供水需求，避免浪费有限水资源，做到安全可控，需要在干渠上新建量水设施5处，安装电磁测速仪。更新改造闸门6处，在16条支渠渠首及渠道更新改造闸门，并安装计量设施21处。在灌区田间需安装农田灌溉计量设施80处。在干渠中间需安装工业供水计量设施5处。

1.4工程运行管理情况

灵宝市小河灌区现隶属于灵宝市窄口水务管理局管辖，有独立法人，准公益性事业单位，灵宝市文明单位。经过多年运行摸索，建立一套比较完善的规章制度，包括农田灌溉、工业供水、水费征收、工程管理、防汛抗旱、政治业务学习等规章制度，保障了灌区正常有效、安全的运行。灌区工程安全防护几乎接近于零，现存闸门、涵洞、生产桥、庄里渠段等需安装防护措施。灌区共有建筑物131处，经过多年运行，工程严重受损，需除险加固后才能正常运行。灌区管理人员大专以上学历占比例50%，人员队伍较为稳定。

2、灵宝市小河灌区骨干工程节水改造情况

灌区于2007年进行了续建配套与节水改造，工程总投资70万。其中国家投资31.5万，自筹38.5万。其建设的主要内容有：干支渠修复800米。支渠修复2800米，采用钢筋混凝土衬砌。新建闸门四处、桥涵六处，总工程量4306.6立方米，其中土石方工程2380立方米，混凝土1926立方米。

3、灵宝市小河灌区存在问题及建议

3.1骨干工程建设管理

3.1.1工程短板

3.1.1.1渠道建成于1954年，由于设施基础落后、渠道老化、年久失修、渗漏等原因，严重影响渠道过水量及渠道正常运行。

灌区的干渠和支渠，受当时经济条件和社会因素影响，施工质量差，干渠渠道经多年运行以后，淤积堵塞严重，现有衬砌坍塌、脱落、老化、失修。东干渠大部分浆砌石渠衬砌脱落,士渠段损坏漏水严重,现有大小失水口26个，坍塌、损坏、淤积3㎞左右。黑关渠土渠漏水坍塌严重,渠上3处渡槽漏水严重。桐中渠砌石渠衬砌脱落严重、部分地段坍塌,土渠渠道损坏漏水严重，新卫厂段、李村段、留村段80%已严重淤积、损坏。通道渠现涧口新村、果树实验厂、科研所、原种厂已损坏、淤积严重。川西渠现因川口段附近山体滑坡，金城大道东扩，大中原、东车村城市占地，70%左右渠段已毁坏或淤积，甚至荡然无存。灌区的所有支渠为土渠，绝大部分已完全损坏。

3.1.1.2渠道淤积严重，运行费用增加，水利用系数低至0.2。

干渠为土渠和衬砌渠渠道交替布置，经多年运行衬砌段部分损坏、脱落，土渠段多处坍塌，从而使渠道糙率增大，流速减慢，泥沙沉淀 ，造成渠道严重淤积，许多处已漫平。干渠经历处许多地方为松散的沟壑、山坡，因风化与日晒雨淋，滑坡严重，泥、沙、石涌入渠道，造成渠道淤积严重。干渠许多处穿村而过、穿厂而过，生活垃圾、田间秸秆、建筑垃圾等倒入渠中，造成渠道淤积严重。干渠退水渠堵塞、淤积、损坏严重，无退水闸，汛期的暴雨冲下的杂物、树枝、泥沙石不能及时随水排入河道、山沟，而是随渠中大水流积在渠道内，造成渠道淤积严重。

3.1.1.3闸门损坏、锈蚀严重，造成排水、放水管理不便，水资源浪费严重。

所有渠道仅存东干渠首和华鑫管理房的闸门，其余闸门已荡然无存，不能有效提高进排水效率，造成水资源浪费。

3.1.1.4无渠首工程

灌区无渠首工程,引水渠道硬化率低,在历经50多年运行中坍塌、脱落、淤积、堵塞,严重老化、失修,且配套工程不完善。田间灌溉采用大水漫灌方式,灌区大部分用水存在串田浸灌、无节制用水等浪费现象。

3.1.1.5灌区干渠失水口多，无节制闸，难管理，失水多，水资源浪费严重。

在灌区干渠上，村民随意开口，失水口多达50余个，无节制闸，常流水，浪费大量水资源。

3.2措施及建议

3.2.1、对于灌区工程存在问题，2009年5月结合本地实际情况和存在问题，认真调查研究，并实地勘测，编制完成小河灌区配套节水改造项目可行性研究报告，已申报，但由于体制改革、主管单位变动等诸多原因，至今没有审批实施。

3.2.2、对于灌区的测量设施，在水利普查中已登记，需落实资金进行安装。

3.2.3对于灌区的日常维护，需每年安排专项经费予以落实。

3.2.4对于灌区现代化、信息化建设落后，需落实资金加快落实。

综上所述，灵宝市小河灌区水资源丰富，只要采取切实可行的措施，加强灌区建设，就能够充分发挥灌区农田灌溉、工业供水、生态补水、防洪防涝的功能，为地方经济发展发挥重要作用。

参考文献：三门峡水利设计院《灵宝市小河灌区节水改造项目》

论文作者:纪光伟

论文发表刊物:《城镇建设》2019年2卷12期

论文发表时间:2019/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80c1d309501d23d2f9e8242e.html