# 站内平面管网设计优化论文_张国良

大庆油田工程建设公司油建二公司 黑龙江省大庆市 163000

摘要：在油田扩改建工程及新建工程施工过程中，新设计的平面管网图与现场管网实际情况偏差较大，而且这种情况较多。给施工质量、施工进度、及施工成本均造成较大不良影响。本文主要对这种情况产生的不良后果结合现场实际进行分析；给出平面管网设计优化的理念及方法，以实际工程举例，运用对比方法阐述站内平面管网设计优化的优点。站内平面管网设计优化在油田基建中得到大力推广及应用。

关键词：概念；偏差；影响；分析；优点

前言

在油田站内扩改建及新建工程施工过程中，经常会出现现场平面网管区的管线和图纸存在较大出入，若继续按照图纸进行施工，将会严重影响施工质量和施工进度，并增加施工成本，对后续生产单位的使用也造成极大麻烦。因此为打造优质工程，树立良好企业形象，以人为本为油田提供优质服务等从多方面考量，对平面管网区的管线根据现场实际情况进行优化设计迫在眉睫。

1 概念

站内平面管网设计优化，既根据现场场区平面实际情况，与平面管网施工图相结合，在不影响工艺流程及生产使用的前提下，对场区平面管网管线重新进行排序和调整，使原来杂乱无章、相互交叉的管网调整为排列有序，有规律，少交叉，视觉美观，便于维修、管理和使用的场区管网。

2平面管网区管线现状调查和分析

2.1现状调查

目前大庆油田各个采油厂的工程项目中站点改造项目较多。而站点中平面管网区的管线随着时间年限较长，腐蚀严重，穿孔较多，因此平面管网区也大多进入改造计划当中。而大多平面管网区管线重多，工作量较大，所以也是各个站点改造项目中的重点。

目前场区平面管网图与现场实际差距较大。以第一采油厂断西3号注入站扩改建工程为例。该站共计66口单井管线，施工中当将平面管网区大开方挖掘之后，经过现场实际调查发现，原场区管网管线错综复杂，交叉堆叠。我们将围栏外2米左右管线连头位置的井号均一一确定下来，并且拿回统计后用cad画出简图，通过与图纸中相对应位置进行对比，发现没有1处井号的位置与图纸相同。

2.2造成这种状况的原因分析

通过走访矿、小队等基层单位，根据统计数据和现场情况进行分析，发现该问题的产生有以下两主要原因：1）该站建成年份较早，经过几次的大修，平面管网修整之后并没有留下与现场实际相符合的图纸，或者施工单位并没有按照施工图纸进行施工，施工过后与现场实际不同的地方也并没有对图纸进行修改和或者出设计联络单位，因此造成场区图纸内容与现场实际不符。2）管线由于使用多年，经常出现穿孔、断裂等问题。使用单位对部分单井管线做过多次更换，并且更换过后也没有留下相应施工材料，也是造成场区图纸内容与现场实际不符的重要原因。

3.场区管网内容与实际不符对施工进度、质量、成本产生的不良影响

3.1进度影响

因为管网内容与现场实际不符，就会造成管线相互交叉拦截，一层一层的堆叠，形象的比喻可以说成是“蜘蛛网”形式的管线，施工人员很难准确的将井号一一对准，增大施工作业难度，复杂的结构也间接增大了工程量，而像场区单井管线使用单位都会限定停产时间，这样两方面来看，给施工单位的施工进度带来巨大挑战，严重影响施工进度。

3.2质量影响

上述提到的管线堆叠，造成管线组对时对口偏差较大，影响管线的焊接质量。另外管线堆叠会对上下管线均产生应力作用，影响管线的使用寿命。复杂的管线也增加管线和弯头的使用量，相对之前的整根管线铺装焊接和较少弯头的使用，增加焊口数量，加大管线泄漏风险，从而降低整体管网区管线的施工质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2成本影响

由于管线和弯头数量的增加，造成物资成本和施工作业成本的增加。以断西3号注入站扩改建工程为例，与设计优化之后进行对比，经粗略计算，45°弯头φ60增加使用140个，φ60管线增加使用821米。

由此可见，场区管网内容与实际不符对施工进度、质量、成本确实产生巨大不良影响，也产生较大资源浪费，增加施工成本。因此站内平面管网设计优化迫在眉睫。

4.场区管网类别及设计优化的方法

场区管网设计优化又要分为以下两种主要类别，第一种为全部为同一种类单井，例如全部为聚驱单井注入系统，或者全部为水驱单井注入系统等；第二种为混合注入式单井类型，例如注入站内水驱单井和聚驱单井同样并存等类型。针对上述提到的两种类型进行方法总结。

4.1同一种类型注入系统的场区管网设计优化方法

对同种类型单井注入系统，管网优化方法比较简单。因为是同一种类的单井注入系统，因此每一个单井功能一样，单井之间的相互调换并不阻碍单井功能的使用，因此我们根据这一核心内容对平面管网进行设计优化。方法为在设计连头位置挖出单井管线，可以发现挖出部分管线为成排排列，通过方法找出这些成排管线对应井号并做好相应标记。以这些井号的顺序依次排列对应的单井管线，制作井号标签粘贴到对应的阀组上，使管网中的所有管线不产生任何交叉，达到平面管网优化的目的。

4.2不同种类型注入系统混合的场区管网设计优化方法

对于不同种类型单井注入系统，其设计优化的核心与上述类似，既只能在同一种功能的单井阀组之间进行调整互换。油田中常见的是水驱和聚驱共有的注入站形式，下面以水驱和聚驱这两种形式对施工方法进行说明。以使用功能为依据先将井号划分为水驱井号和聚驱井号。

在设计连头位置挖出成排排列单井管线，通过方法找出这些成排管线对应井号并区分水平和聚驱井号做好相应标记。先以水驱单井井号从一侧到另一侧的顺序依次排列对应的单井阀组管线，然后在以聚驱单井井号从一侧到另一侧的顺序依次排列对应的单井阀组管线，用CAD等软件绘制施工简图，制作井号标签粘贴到对应的阀组上，施工的过程中为避免水驱和聚驱单井管线发生重复交叉或者管线上下交叉不一致的情况，可以先对水驱单井阀组管线进行施工，施工完毕后再对聚驱单井管线进行施工，施工时为方便班组施工作业可以用数字等简单代码来代替冗长繁杂的单井井号，这样可以保证施工连头作业一次成功。最后让平面管网达到除了水驱和聚驱单井管线不得不交叉外，其余管线无任何交叉。让水驱和聚驱的交叉也会达到有规律的交叉，整齐划一的交叉。让原来错综复杂无规律的场区管网变成整齐划一，简洁美观，质量优质、有规可循的优质管网。

5.场区管网设计优化的应用及优点

2019年在我部施工的断西3号注入站扩改建工程[1]中的场区平面管网得到良好的应用。并取得了显著效果。该共计66口单井，其中18口注水井，48口注聚井，泵房内从西到东的单井阀组1到18号为水井阀组，19到66号为聚合物井阀组，该站采用统一停产10天连头作业。施工正值雨季，时间紧任务重。通过场区管网设计优化的应用，此次连头作业共计施工6天，节省施工时间4天，节省45度和90度弯头φ60共计168个，节省φ60*5管线 821米，减少焊口350道左右，减少防腐补口作业350道，节省人工50个，为单位间接创造利润数万余元。并且管网质量达到优秀。在由甲方项目经理统一管理的五座注入站中，无论从施工质量还是施工进度，均排列首位。得到了建设单位、监理单位和使用单位的认可，并且多次的表扬和肯定.

6 结论

平面管网设计优化已经不知不觉的融入到油田地面工程建设中，并对施工及使用方面均产生了潜移默化的影响和巨大作用。平面管网设计优化，使施工作业变得更加简单便捷，减少材料和人工的使用，提高了施工质量，加快了施工进度；减少了施工成本。同时方便使用单位的运行和维护。平面管网设计优化是油田地面工程建设逐渐走向规范化、标准化的一小步，但这一小步却让油田建设行业向现代化、智能化、优质化发展迈出了最坚实的一步。

参考文献：

[1]王钦平.断西3号注入站扩改建工程施工图[Z]，2019，注19162/：1-7.

论文作者:张国良

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80c50cbfb95d7d2cdf33dc0d.html