# 关于弱电工程项目管理的研究论文_王明浩

摘要：随着计算机技术的快速发展，智能化建筑也得到了相应的发展，然而建筑弱电工程作为智能化建筑工程中的主要组成部分，施工建设的周期性较长，技术含量较高、施工复杂，若是施工质量不过关，极易造成各种事故的发生。因此，加强对弱电工程的施工及管理就显得十分重要了。本文主要对弱电工程施工项目管理进行简要的分析概述。

关键词：弱电工程；施工项目；管理

1 弱电工程施工中常见的问题分析

1.1 建筑设备以及材料方面的问题

智能建筑弱电工程施工阶段，所需的原材料没有产品合格证或者是说明书，对于相关的设备设施在进场时没有相应的检查记录或者是产品的型号和规格，相关材质的证明手续不全面，甚至对于某些进口过来的材料或者设备设施没有作相关的记录。更重要的是对于某些设备设施和材料，不按照相关的规定或设计标准进行使用，有的甚至使用伪劣产品，直接影响到工程最终的质量。另外，还有某些未成套订购的产品，不能够与其他产品实现接口组网；即使是对于成套订购的产品，也没有进行接口组网的检查和测试。

1.2 建筑工程设计图纸方面的问题

在智能建筑弱电工程建设中，设计图纸的问题是土建设计和智能弱电工程设计不够一致，对于某些通道在预留问题上没有达到标准，比如：在建筑工程中出现设备架构和土建的尺寸之间存在严重的不符，进而造成消防监控器未能安装在合理的位置，或者是相关设备之间间距不合理，使得不能够对设备进行有效的维护，这就要求进行改进。另外，在平面设计图上的火灾自动报警器、电话以及电插头等相关的弱电设备与系统图有明显的不同。甚至是对某些控制或者信号的接点没有进行设计，比如：消防控制和火灾自动报警之间的接点没有设计，导致电梯迫降、电源强切、排烟等相关功能不能够实现。

1.3 建筑施工组织方面的问题

智能建筑弱电工程施工中没有进行科学、合理的组织设计，或者是相关的施工组织对智能建筑弱电工程的内容没有进行详细的了解，致使建筑施工方案不能够落实到位，流于形式化。再加之建筑施工传统习惯以及某些行政管理对工程的影响，建筑施工单位对工程化分的过细，造成各部门之间的工作缺乏协调性，还存在先进场的施工方私自占领位置条件好的问题；严重的情况下某些施工单位随便占用其他施工单位的预留孔，影响其他施工单位正常施工，造成各个管线之间或者相关设备在施工过程中不能够实现有效的配合。

1.4 建筑承包单位的资质方面的问题

在智能建筑弱电工程施工中，某些承包单位的资质与其所承包的工程严重的不相符合，同时对建筑工程已经承包的施工单位，没有相关安全施工的许可证或者存在资质不健全等问题。还有某些施工单位的资质健全，但是缺乏智能建筑弱电技术，即使是有部分的系统技术人员，然而对智能建筑弱电工程管理不够了解，导致他们在施工的过程中没有考虑各个原件之间的兼容性问题，对建筑弱电系统以后安全、可靠的运行有负面的影响。除此之外，有的施工单位新人较多，有照抄照搬其他施工单位弱电设计方案的现象，新人在进行弱电系统操作时，不能够熟练的识别设备仪器，使得他们在连接的过程中由断路、短路以及接触不良等进而导致相关的弱电系统失效。当前，大多数建筑施工承包单位有某个子项或者是几个子项的经验、资质，而有的承包单位是产品的代销商，使得弱电系统的联机以及调试等诸多工作还需要专业的人员进行指导。

2 加强建筑弱电工程施工管理的措施

2.1 严控施工原材料及设备

在智能建筑弱电工程施工中，首先对建筑设备设施、原材料以及各个系统的接口等要仔细检查其是否合格，检查是否有规格型号、产品名称以及制造厂商和检验员、出厂日期等，同时相关的材质证明要有明确原产地以及分装地。其次是仔细检查产品设备的检验记录，即在检查时参照国家产品的相关标准，在施工现场对设备在性质、外观以及功能等方面进行检查，同时还要注意各个原件之间的兼容性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆再次检查设备设施、规格以及相关的技术说明书和材料是否达到设计的标准。

2.2 对图纸设计进行审查、优化

在智能建筑弱电工程施工中，为了确保工程质量，相关的监理人员要参照弱电工程设计标准、规范的要求，对弱电工程的设计内容以及设计方案，结合施工现场的实际情况进行严格的审核，加强对图纸设计的审查。这就需要对建筑高度和尺寸、相关设备的维护距离以及保护距离要与规定的相符合。同时，对于某些新的材料、新的技术以及新的设备要根据规定的标准严格核查，最后将审查过程中出现的问题，以书面的形式交给施工建设单位。

2.3 重视施工组织的建设

在智能建筑弱电工程施工中，施工组织进行设计时要符合建筑弱电工程的进度以及计划安排，对于某些大型工程由专业的施工组织进行设计，而对于较小型的工程由施工方案进行设计。同时，在进行施工方案或者是施工组织设计时，要对各分项建筑工程技术进行交底。为此，就要建立建筑工程技术交底制度，尽可能的使各个用电人员以及电工明确安全用电、施工组织设计的意义。最后在建筑工程技术交底材料上签字，同时写明交底的具体时间。

2.4 严格审查分包单位资质

在智能建筑弱电工程施工中，选择弱电工程承包商的过程中，要对其营业范围进行核定，若有借用资质或者挂靠的现象，立即清退。同时，在对建筑工程承包商相关资质证件审查时，要关注弱电工程负责人的相关资质证件，一般要对承包工程的承包商和项目负责人进行一定的考察，可以参照他们已经完成的建筑工程项目，对承包商的质量保障体系、技术实力以及相关的服务体系等进行考察。

3 弱电工程项目的技术管理

3.1 技术标准和规范管理

进行弱电工程技术标准和规范的管理，是进行工程技术管理的重要内容。在弱电系统工程中所涉及的国际、国家和地方标准和规范很多。因此，需要在系统设计、设备提供和安装等环节上认真检查，对照有关的标准和规范，使整个管理处于受控状态。

3.2 施工图的深化设计

3.2.1图纸目录：标明图纸内容、图号和图幅，图纸的图别图号要求编号连续，暂缺的图纸在备注栏中应加以说明，新增图纸的图号也应该编号相连，保证图纸目录能够反映图纸的完整性。

3.2.2设计说明及图例：设计说明按各子系统分别叙述。说明设计的依据、遵循的标准、子系统功能及配置概况、子系统的施工要求、设备材料安装高度、与各专业的配合条件、施工需注意的主要事项、接地保护内容，注明图纸中有关特殊图形、图例说明，对非标设备的订货说明。

3.2.3设备材料表：分系统列出各系统的设备材料的选型规格、数量、品牌。

3.2.4系统图：表现系统原理图、系统主要设备配置和构成、系统设备的供电方式、系统设备分布楼层或区域、设备间管路和线缆的规格、系统逻辑及连动关系说明。对如BA这样的系统，还需说明所监控的机电设备的工艺流程及监控点设置、监控点的类型及供电等级、控制器的划分、相关的机电设备和电气控制箱编号等。

3.2.5平面管线图：分层表现该层上弱电相关设备的位置、标高、安装方式、线槽和管路的规格、走向、标高、敷设方式、线缆的规格、走向，弱电井的位置及井内设备材料布置示意等。

3.2.6室外管线图：标明室外弱电管线的敷设方式、埋设深度、线路坐标、各种管线的规格型号，与其他管线平行和交叉的坐标、标高，与进线管道的衔接位置。

3.2.7弱电井、控制室布置图：表明弱电井内的设备、线槽、管路的布置，控制室内操作台、显示屏等的布置。明确弱电井内的电源要求，控制室内的装修要求和电源要求。

3.2.8安装大样图： 如门禁系统门控制的安装方式等。

结语：

总之，在日后的智能建筑弱电工程施工中，对于建筑设备、施工材料、设计图纸、施工组织等方面的问题，应进行有针对性的管控，进而有效的保证工程建设质量，促使日后居住使用的安全及其稳定。

参考文献：

[1]许晓飞. 智能建筑的弱电工程系统设计[J].科技创新与应用，2013（29）.

[2]薛天鑫. 智能建筑弱电工程的设计及安装方法[J].数字化用户，2013（03）

论文作者:王明浩

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80c62f6ef8cbf3aa750201c6.html