# 浅谈建筑起重机械安全检测的重要性焦莎莎论文_焦莎莎

摘要：经济在快速的发展，社会在不断的进步，我国的综合国力在不断的加强，建筑行业也渐渐崛起，成为了国民经济中的支柱型产业，是拉动经济发展的中坚力量，建筑行业的发展早已经和国民经济的发展紧密相连。对于建筑行业来说，建筑类起重设备是非常重要的一个组成部分，该设备的发展可以说很大程度影响到了工程施工的精度，这种设备的出现不仅降低了建筑工人的劳动强度，同时也明显地提升了建筑施工工程的工作效率，大大地缩短了施工的时间。

关键词：建筑起重机械；安全管理检测；对策

引言

近年来，在我国经济高速发展，国家城市化建设步伐加快的背景下，建筑业也迅速火爆起来，大型建筑和高层建筑如雨后春笋般不断涌现。为降低劳动强度和提高劳动生产率，建筑机械在工程建设中的作用日趋重要。随着塔式起重机、施工升降机等各类建筑机械的大量投入使用，使得建筑机械的安全管理控制显得尤为重要。而这些建筑起重机械因租赁、安装、施工企业的安全质量管理体系不健全、管理不到位、使用不当、日常维护保养等原因，造成建筑起重机械安全事故时有发生，如塔式起重机摔臂、折臂、倒塔、钢丝绳断裂，施工升降机出现吊笼坠落等。建筑起重机械的设备事故、安全事故不断发生，给人民生命财产带来重大损失，同时也给施工单位和设备租赁、安装单位造成了直接的经济损失。分析事故，原因是多方面的，因此建筑起重机械安全管理面临的挑战也是巨大的。安全管理贯穿建筑机械管理的全过程，下面我们就建筑起重机械安全管理控制的几个方面进行探讨。

1建筑机构安全检测的主要方法

就安全检测项目而言，我们必须根据各个类型的机械特点进行统计，由统计结果来进一步确定情况。比如说一些特殊的塔式起重机，我们在进行检测工作的时候，主要是检测那些容易出现老化、磨损的零件，这样的安全监测工作才能更加具有切入性，安全装置以及焊接工作才能得到进一步落实。对于设备的工作状态以及运输状态进行检测的时候，尤其要重视那些高塔型的建筑机械，这样才能更加高效地避免群死群伤的事件发生，因设备故障而引起的安全事故也能有所减少。经过运输状态检验之后，我们可以大致了解设备处于一个什么样的工作状态，从而更加准确的落实安全监测工作。利用测振仪的测试功能，我们可以对机械工作的强度和频率有一定程度的理解，并同时结合工作的频率以及时间，了解机械疲劳评价的评价依据。正因如此，对机械设备开展安全性的检测动作不仅是要检测设备在硬件方面是否存在缺陷，同时还要保证操作机械的工作人员有过硬的职业道德修养。完成安全测试工作之后，对于工程施工的安全性而言，有非常重要的帮助。

2浅谈建筑起重机械安全检测的重要性

2.1建筑起重机械安装拆卸过程控制

建筑起重机械很多事故都是发生在安装拆卸阶段，对安装拆卸的过程管理就显得尤为重要。建筑起重机械在安装前需完成备案注册手续，基础部分需通过隐蔽工程合格验收。建筑起重机械的安装拆卸，应按照安全技术标准、建筑起重机械性能要求以及生产厂家技术说明书，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案。专项施工方案作业前还需进行技术交底，建筑起重机械的安装拆卸按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业。负责安装、拆卸的单位和人员必须具有相应的资质。建筑起重机械安装完成后经检测合格以后方可投入使用。建筑起重机械在使用过程中需定期开展维保和检查工作。对安装、拆卸、维保、检查过程应建立相应档案。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2做好建筑起重机械安全技术管理前期准备工作

①在建筑起重机械的采购上，施工企业要结合自身实际情况，对起重机械的起重重量及利用率等情况加以预估，在进行市场调研的基础上，合理确定建筑起重机的技术参数，并对建筑起重机的各类技术资料及配件设备进行检查，留存相应的验收记录。②在建筑起重机的安装上，要选择具有建筑起重机安装及拆卸资质的厂家及单位进行相应的安装施工，在建筑起重机安装资质的审查上，应以其是否具备省级技术监管部门制定颁发的认可证为重要参考。③要对建筑起重机械制定相应的安全管理规章制度。在建筑起重机械安全技术管理中，规章制度的指导及约束是必要环节，在制定建筑起重机械安全管理规章制度时，要对设备的管理、使用、维修等负责部门及负责人员加以明确，对各部位的岗位责任加以落实。而作为特种设备类型，建筑起重机械安全技术管理制度中还要针对性地制定设备使用过程中的应急预案，在应急预案中对可能出现的隐患及隐患排除措施加以标注。

2.3建立健全建筑起重机械管理体制

制度管理是一切工作的切入点。建立健全机械设备管理体制应从以下几方面考虑：一方面，建立、健全机械设备管理体制，培育、完善机械设备租赁市场。有关行政单位应尽快出台相关管理办法，规范机械设备租赁市场，要求设备租赁公司应持有上岗证的专业安装、拆卸、维修队伍，同时规定建筑起重机械的安装、拆卸应由具有相应安装资质的安装单位负责，无资质的安装单位应予以取缔。另一方面，建立、健全建筑起重机械管理制度，做到管理程序化、制度化和规范化。主要要做到：坚持谁主管，谁负责；谁监管，谁负责；谁施工，谁负责的原则。坚持专人专机，人机固定的原则，把目标、任务落实到岗位，落实到个人。坚持机械设备安全例会制度，定期召开机械设备安全调度会。班组和当班工作人员实行岗位、岗中、岗后预测预报制度，把事故隐患消灭在萌芽状态之中，保证每个当班日机械设备的安全、有效运行。坚持登记备案制度。实行一机一号终身编号制度，并建立两份台账。一份是机械设备检验检测有效期限台账，另一份是安全防护装置的检验有效期限的台账。台账一旦失效，应由安全监督部门督促整改。坚持岗位考核制度，主要建立岗位人员技术档案，将每年培训、考核成绩记入档案，作为他们技术考核晋级的依据之一。对违反操作规程造成机械设备事故，工作态度不好，失修失保，机械设备严重损坏的等应记入技术档案，作为月度考核、年度考核、奖金发放的依据之一。

2.4建立质量方针、目标和年度质量计划

生产制造单位要明确自己的质量方针、目标。质量方针是企业质量工作的总目标，要围绕质量方针开展各项质量管理工作；质量目标是企业年度建立的量化指标，其中应包含顾客满意度、整机出厂合格率、优良品率、起重机械安装改造维修一次性合格率、起重机械安装维修质量安全事故率和特种设备制造安装维修许可制度执行率等具体指标；质量计划中要详细表述产品概况、制造前的各项准备工作和制造过程中主要控制环节。

结语

建筑起重机械在建筑施工中发挥的作用愈来愈重要，相应地，建筑起重机械的安全技术管理也应着重予以强化。在建筑起重机械安全技术管理中，要注重从安全技术管理前期准备工作、建筑起重机械的运行管理及建筑起重机械的技术管理和检查入手，以提高建筑起重机械的使用率和安全性。

参考文献

［1］冯命康.论建筑施工管理中机械设备租赁问题［J］.建筑机械，2001（8）：39-42.

［2］郑时贤.强化机械设备管理的十项措施［J］.建筑机械化，1987（10）：17－18.

［3］李奇志.建筑机械开展租赁的可行性探讨［J］.建筑机械，1990（4）：20－21.

论文作者:焦莎莎

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80d98007c0dbde8c89e1d72d.html