# 悬挑式脚手架在高层建筑施工的应用分析论文_陈杨

贵州建设职业技术学院 贵州省 贵阳市 550002

摘要：随着城市化进程的不断加快，我国的高层建筑越来越多，在高层建筑施工的过程中，悬挑式外脚手架搭设是项目实施阶段的重要组成部分，本文首先对高层建筑物悬挑脚手架的基本内涵进行介绍，然后以某高层建筑工程为研究对象，对悬挑式脚手架施工技术要点进行详细探究，以期为类似工程提供借鉴。

关键词：高层建筑；悬挑式脚手架；搭设；拆除

引言

在建筑行业发展中，高层建筑逐渐成为主流，建筑数量和规模不断扩大，越来越多先进技术和工艺应用其中，促使高层建筑结构体系愈加复杂。在高层建筑施工中，悬挑式脚手架搭设和拆除占有十分重要的地位，在保证工程安全的前提下，可以有效降低材料投入和工程成本，悬挑式脚手架的优势较为突出，被广泛应用在高层建筑脚手架搭设中。基于此，加强对建筑施工中悬挑式脚手架搭设和拆除技术探究，有助于把握技术要点，了解技术操作流程，为后续相关工作提供参考。

1悬挑式脚手架的设计

悬挑式脚手架搭设中，采用完全卸荷方式，建立悬挑双排外脚手架受力体系，吊点之间根据实际情况设置间隔距离。悬挑双排外脚手架下部结构，选择落地双排外脚手架，在布设斜拉钢丝绳后，通过悬挑双排脚手架构成一个整体，拆除原落地架上的剪刀撑和立杆，根据实际情况重新设置剪刀撑，在把握塔楼卸荷情况基础上，在外墙和楼层变设置钢丝绳调函。选择具备一定强度的钢筋加固处理，结合具体施工进度将钢丝绳套入到吊环和工字钢中，形成一个稳定的结构。

2高层建筑工程悬挑式脚手架施工

2.1悬挑式脚手架的搭设顺序

施工方案的制定→技术交底的执行→悬挑工字钢的铺设→斜拉钢丝绳的埋设→连墙件的埋设→扫地杆的设置→竖向立杆的铺设→横向立杆的铺设→剪刀撑的铺设→密目网的铺设→层间硬质封闭和防护铺设。

2.2纵向水平杆

在纵向水平杆安装施工中，需要采用直角扣件将其固定在横向水平杆上，对于搭接长度，需要控制在1m以上，采用钢筋网片进行脚手板铺设施工。

2.3横向水平杆

在横向水平杆布设中，要求合理控制水平杆的间隔距离，应该在纵向水平杆距离一半最佳，两者的处理方式相类似，布设后进行加固处理。同时，要求横向水平和外墙之间距离在100mm以内，尽可能避免施工中出现安全隐患，维护施工人员生命安全。

2.4连墙件

在建筑工程施工中，需要寻则刚性连接墙件，设置连墙件，楼层高度至少在4m以上，楼层中间同时安装箍柱连墙。标准层紧固拉杆水平方向进行设置，确保间距保持在2跨之间，同时根据煤层楼面高度位置进行布设，上下层之间相互交错布设；屋面层设置连墙件，连墙件的选择需要根据实际情况，选择钢管为连墙件，这样可以有效提升结构稳定性，同时在外边梁附近安设竖向钢管，同楼面之间保持合适的距离。

2.5使用模板脚手架一体化企业承揽脚手架工程

目前，整个建筑市场充斥着大量的不达标钢管、扣件，直接影响建筑劳务分包市场的规范运行，制约了建筑业整体水平的提高，影响工程质量和施工安全。建筑模板脚手架一体化企业是指能提供模板、脚手架租赁、安装、拆卸、维护等综合服务的企业。福建省住房和城乡建设厅对模板脚手架一体化企业规定：具有模板脚手架专业承包资质，具备30000m2以上模板的机具设备，具备3000t以上钢管架，拥有3000m2以上维修保养基地。发展模架一体化企业有利于维护建筑市场秩序，有利于钢管脚手架搭设质量和安全双提升。当然，采用模板脚手架一体化企业服务，淘汰非标材料不可能一蹴而就。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以漳州市区为例，在建项目约688万m2，钢管使用量约7.8万t，按目前市价4200元/t粗略估算，更换钢管材料投入资金约3.3亿元，对于目前众多外架班组来说是一个巨大的资金压力，但同时这是大力发展模板脚手架一体化企业的机会。

2.6剪刀撑

每道剪刀撑宽度需要控制在6m以上，同时斜杆与地面之间的倾角应该控制在45°～60°之间。搭接长度应≥1m，应等间距设置3个旋转扣件固定。应在外侧全立面连续设置剪刀撑，在转角及开口处应设置横向斜撑。

2.7出入口搭设方法

在安全平台建设中，主要是使用落地立柱搭设，使用钢格栅铺设平台面，并且在平台周围设置护栏，高度大概在1.5m左右即可，使用安全网围闭处理，尽可能避免物体下坠反弹。与此同时，做好安全平台的搭设，使用剪刀撑和大、小横杆，钢格栅绑扎间隔距离在0.2m左右，以此来构建双层安全平台。

2.8提高悬挑式脚手架动态的管理质量

悬挑式脚手架日常管理应该是一个动态的管理过程，事前交底，事中控制、事后检验的管理模式，形成有效的良性循环，通过检查循环能够及时发现悬挑式脚手架存在安全问题，从而避免发生事故。悬挑式脚手架搭设过程完毕在长时间的使用之下，可能出现型钢受力变形，卸荷钢丝、连墙件被拆除，防护措施被破坏等现象，基于此为了提高悬挑式脚手架的安全性，应当注重对脚手架的动态管理工作。

3脚手架的拆除

悬挑脚手架搭设后，对于施工活动有序开展起到辅助作用，其重要性较为突出。脚手架使用后，需要及时拆除脚手架，应该遵循相应原则和流程。将外部安全网和栏杆拆除后，拆除辅助器械脚手板，然后拆除纵向、横向水平杆，最后拆除立杆。脚手架的拆除过程需要选择合适的拆除方式，上下同步拆除，尽可能避免不合理的拆除产生安全事故。施工人员在拆除中，不应该为了追求拆除进度，暴力的拆除脚手架，拖住中间厚解开端头两边，同时下降连墙杆。分段拆除脚手架期间，应该将高差控制在合理范围内，如果超过这个范围需要选择合理措施予以处理。与此同时，为了避免拆除脚手架影响到结构稳定性，出现变形问题，应该在拆除最后一根长钢管时选择合理的加固措施，以此来保证结构稳定性。

4验收

脚手架安装完成后，先由施工班组自检，自检合格后由总承包单位检查，通过后再协同监理单位做最终验收。填写悬挑式脚手架验收表GDAQ209020105，满足要求后方可使用。

5脚手架的安全管理工作

扣件紧固程度至少在40N?m以上，但是最大不允许超过65N?m；如果是在雨季期间施工，为了避免雨水影响到施工质量，可以将开口朝内，避免扣件安装时朝下，以此来保证施工安全。需要注意的是，为了确保施工质量和施工安全，所选择的钢管材料在进入施工现场前，需要进行样的检查，如果发现有压扁、裂纹和锈蚀的钢管禁止使用；外脚手架不允许使用钢丝、钢模混搭和塑料混合使用。每一次脚手架搭设完成后，都需要经过专门人员的质量检查合格后，方可进行后续施工活动，确保各个环节质量得到有效控制，任何人不可以随意拆除脚手架；注意脚手架周边堆放的材料，根据施工荷载情况进行控制，维护施工质量和安全。

结语

综上所述，本文对悬挑式脚手架在高层建筑工程中的应用方式进行详细探究，根据本文分析可见，悬挑式脚手架能够有效解决高层建筑工程高处作业难题，避免发生高处坠落，同时，对于不同悬挑，可以作为不同施工段分别进行作业面施工，保证高层建筑工程施工安全性。

参考文献

[1]李建伟，尤昌懋，岳鹏，等.叠合式悬挑承重脚手架施工技术[J].施工技术，2011，40（16）：46-48.

[2]陈小俊.贴壁式悬挑脚手架在高层建筑中的应用[J].建筑技术，2011，42（8）：711-713.

[3]唐杰，王宏恩，戴超，等.悬挑脚手架可拆卸式锚环施工技术[J].施工技术，2015，44（8）：96-98.

[4] 黄世明，陈无平，张文军，舒安.创新型工具式施工脚手架在超高层建筑施工中的应用[J].施工技术，2015，44(17):70-73.

[5] 方光秀，吴海花，金龙植等.悬挑型脚手架钢梁和斜拉钢丝绳组合作用分析与应用[J].施工技术，2012，41(23):83-86，113.

论文作者:陈杨

论文发表刊物:《防护工程》2018年第28期

论文发表时间:2018/12/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80f2e8816e489e462195f7e1.html