# 地铁电气安装工程的质量控制分析论文_秦晋

【摘 要】在地铁工程的施工中，电气安装已经成为一个重要的组成部分，所以其施工质量与整体的工程质量密切相关。所以，在实际的安装质量控制中，要采取措施对施工前、施工中、施工后的质量给予控制，以更好的提高电气安装工程的整体质量，保证各个环节施工的顺利进行。

【关键词】地铁电气；安装工程；质量控制

1．质量控制的重要性

电气安装工程质量在整个地铁中起着至关重要的作用，它直接影响到地铁的使用性能与功能。在电气安装工程中一个细小的问题，在以后的日常应用中都可能引发比较严重的问题。所以，为了更好的管理电器安装和施工时的质量，施工时就要对工程中的每一个环节和每一个工序进行严格的控制和监督，重点分析和关注在电器施工时较常出现的质量与缺陷问题，运用行之有效的处理手段，对其进行严格的过程控制，完善整个安装施工过程，制定电气安装的规范文件。对电气安装施工过程进行标准化和简单化，是具有一定的必要性和重要性的。

2．施工前准备阶段的控制

2.1施工前对施工图纸进行详细审阅

设计单位和设计人员在对地铁电气安装工程进行设计前，要对施工的基本情况进行调查和了解，并根据施工规范、地铁构造、生产工艺、工程供电方式、总平面布置、供电的电压等级、所需的设备以及对功率因数的要求等特点，同时还要对供电方案、敷设方式、线路走向和设备的安装等进行规划。施工单位在电气安装工程施工之前要对施工图纸进行仔细的审阅，充分了解和掌握电器设备的功能和构成，以确保施工的顺利进行。首先，施工人员要掌握地下电缆和空线路引入线的位置、各层管线及电气设备的平面位置、设备的容量、线路敷设方式以及导线截面及根数等。其次，了解工程中电气设备的相互关系，设备型号、进入方式、规格等，掌握各配电设备的设备序号、规格、配电顺序、所带负荷容量、支线与干线的敷设方式等。最后，要弄清楚有无备用电源、消防用电的电源问题以及火灾报警系统的控制方式。

2.2检查各配套设计是否合理

相关人员要对配套设计是否合理进行有效的检查，其能够有效的预防业主提出增加综合布线的要求。如果未考虑该环节，将会导致已经施工好的主体工程内部的暗配管线不能得到合理使用，从而造成了大量资源的浪费。通过对各配套设计进行检查还可以避免吊顶内、结构墙上、地面垫层上等重新布线，确保了施工的完整性。

2.3地铁电气安装工程的质量控制分析

（1）用于电气安装工程的材料、构配件、设备必须符合设计要求和产品质量标准。因此，要把住“四关”，即采购关、检测关、运输保险关和使用关。优选采购人员，提高他们的政治素质和质量鉴定水平。挑选那些有一定专业知识、忠于事业、守信于项目经理的人任采购人员。

（2）掌握信息，优选供货厂家。掌握质量、价格、供货能力的信息，选择国家认证许可、有一定技术和资金保证的供货厂家，选购有产品合格证、有社会信誉的产品，可对生产规模较大的厂家进行实地考查，以确保所需材料符合施工要求，并直接订货，减少采购环节，这样既可控制材料质量，又可降低材料成木。施工项目所有主材严格按设计要求，应有符合规范要求的质保书，对进场材料，除按规定进行必要的检测外，质保书不全的产品，应进行分析、检测、鉴定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3．加强施工过程中质量控制

3.1做好施工过程中的各环节的质量监督

随着市场不断走向规范，对地铁电气系统配置重视度的加强，地铁电气的质量正在逐步提高，地铁电气工程从开工到竣工，施工现场管理自始至终都起着至关重要的作用，施工现场管理的好坏直接影响工程项目的质量、进度、安全乃至经济效益。地铁电气施工必须在遵循相关电气工规范及建设法规的基础上，严格按照已审阅的电气施工图纸及相关技术文件加以实施，不允许在未经许可的情况下擅自变更电气施工设计。编制具有可操作性的满足规范要求、符合工艺标准的电气监理实施细则。监理人员应严格按图及有关规范做好复核、检查工作。隐蔽工程必须经检查验收合格，并由监理等各方签字，才能进行下一道施工工序。

3.2要落实质量责任制

实施工程项目管理需要综合考虑多方面的管理要素，全面落实地铁工程质量安全责任制，形成人人有责、齐抓共管的工作局面。不同的项目具有不同的管理重点，企业应始终贯彻项目经理责任制是项目管理基础的原则。因此，要明确质量责任制，并与个人的经济效益挂钩，以此来督促施工人员按质量要求操作，避免因马虎大意或为了省事而给电气工程留下的隐患。强化企业法定代表人的质量安全第一责任人的责任，强化关键岗位、关键人员的质量安全责任。企业加强对项目的质量安全管理，将责任具体落实到各个项目、各个环节、各个岗位，杜绝责任盲区。

3.3地铁电气安装阶段，如果遇到导线交叉问题时，要提前做好预防措施，从而杜绝碰线现象发生，此时可为导线配设绝缘保护或塑料套管，同时还要对套管进行牢固定位。对于穿墙导线，最好采用瓷管材料，而且两端的出线口最好超出墙面距离10mm，这样可以避免导线与墙壁的直接接触。在穿越天花板的导线安装中，要与地铁地铁物的间隔大于10mm。对于穿越楼板的导线，要加保护钢管或装塑料管，而且其长度要符合国家标准，使其能够更好的发挥保护功能。对于钢管配线，则应设置补偿盒，以更好的满足地铁工程的伸缩要求。除此之外，在进行地铁电气安装工程安装阶段，应促进土建施工、水暖工程、水电安装基准零线的设置，而且还要确保各个工种的有效结合。

4．严格做好施工后的验收工作

4.1 严格按照质量验收标准对已完工程进行验收

首先，要做好各分项工程的质量验收纪录，例如地铁电气工程施工图纸文件和图纸会审记录及洽商记录、隐蔽工程记录、电器设备交接试验记录等等。其次，电气设备安装工程，所用材料、电器、设备、成品、半成品的铬牌、型号、规格、性能和施工工艺安装质量，必须符合设计要求和《地铁电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》及有关专业规范、标准、电气安装工程中质量允许偏差，但应符合规范有关规定，一般项目质量允许偏差和检查方法，应符合相关规定。

4.2 做好设备调试

电气设备的运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动的顺序进行。并先将可调元件如热继电器调整至设计规定值，还要按运行规定的时间持续调试运行，检验电气、机械设备的性能稳定性，重点检查吊顶内线路及导线穿管的敷设。对功能试验项目，如照明、动力通电试运行、电梯试运行、弱电各系统等进行监督、检查。同时，要注意安全，不论什么工作，安全总是最重要的，保证操作人员的人身安全的前提下，安全操作，规范调整，做到设备安全。因为电气设备的调试大多会为不影响设备运转而不断电，这就要求工作人员必须做好防触电准备。任何操作之前都要确保绝缘防电，为了加强安全系数，工作时不能单独作业，要与其他员工相互配合，保证人身安全。

结束语

电气安装工程是一项比较容易出现问题的工程，而且一般问题都可能引发比较重大的危害。所以要加强电气安装工程的事前、事中、事后的质量控制，对施工过程中各个环节给予质量管理，只有这样才能从根本上提高地铁电气安装工程的整体质量，创设精品地铁工程，促进我国地铁行业的发展。

参考文献：

[1]李鲲.建筑工程中电气工程项目质量防治[J].科技创新与应用,2014,02:210.

论文作者:秦晋

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年6月

论文发表时间:2015/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/80f8499ac43509f6931c78e4.html