# 浅谈外墙保温装饰一体板质量控制要点论文_刘文龙 杜森

江苏建发建设项目咨询有限公司， 江苏 南京 210001

摘要：建筑节能技术已成为世界建筑工程施工技术发展的重点之一，我国已将建筑节能列入了宏观发展计划之内，并且颁布一系列的政策法规，强制性的全面推行了建筑节能。在现阶段，诸多建筑都开始了大面积的应用建筑节能技术，进而有效的巩固了建筑修建水平，为商业应用以及居住提供更多帮助。外墙保温装饰一体板作为节能材料中的代表部分，在很多方面都表现出较高的性能，为我国建筑工程行业发展提供出更大的帮助。基于此，下面就对外墙保温装饰一体板质量控制要点进行分析，希望可供相关从业者的参考借鉴。

关键词：外墙保温装饰；一体板；质量控制

1 案例工程概况分析

本工程是南京软件谷明发科创城Q3地块外墙保温装饰一体板工程。该工程主要包括但不限于外墙仿石材保温装饰一体板、外墙真（仿）铝板保温装饰一体板的材料（含五金配件、胶粘剂、密封胶）供应、外立面图纸二次深化设计、工程施工、相关资料整理汇总、验收前成品保护、维修保养、保修以及完成外墙保温装饰一体板工程所需的其他内容和服务。

2 保温装饰一体板发展历程

2.1 传统的保温和材料问题

氟碳漆具有超高耐候性，质感好，耐污性好的特性，广泛用于建筑外墙的涂装。

施工过程中受到施工工艺、水平、原材料等的限制，很难做到外表的平整、色泽统一。使用过程中易开裂，破坏整体美观。

2.2 保温装饰板外墙外保温系统优势

一体方案：量身定做，保温隔热和高档装饰一起彻底解决；

高档装饰：工厂预制生产，与铝板幕墙完全一样；

65% 节能：满足公共建筑节能设计要求；

安全可靠：万无一失的安装方式“粘结+锚固”；

施工简单：放线+贴板+勾缝+揭膜+验收；

价格更低：只有传统“幕墙+保温”造价的一半；

工期更短：大部分工序工厂完成，适应多种施工环境、气候；

色彩丰富：任意色彩选择，充分体现建筑风格；

寿命更长：70年以上系统寿命，25年以上装饰寿命。

3 外墙保温装饰一体板质量控制的要点分析

3.1 施工准备工作

认真查看现场，仔细分析影响本工程施工的各方面不利因素，提前做好预案，补充到施工方案中去。提前与业主、监理、总包及其它施工分项接触，会同各方对工作进行全面检查，根据复合板对基层的要求及工程实际情况，提出影响施工的各方面问题，提请业主协调解决。外墙抹灰、外门窗口、屋面排水、雨,落水管预埋件（须加长做法）施工验收完毕。

3.2 施工要点

3.2.1建筑外立面垂直度和平整度及锚固件安全性能保证措施

（1）关于阳角垂直度的保证措施。建筑物每个阳角必须在阳角两侧用铅垂线挂网丝吊通线，检查修正基面，并以“两条垂直夹一角”的原则，在施工中，保证阳角通线顺直度，体现建筑物挺拔的风格。

（2）关于大墙面水平线和进出平整度的保证措施。找好建筑物每层的水平基准线，可用水平仪或以内墙的基准成为标准延伸出了做为水平基准线，并在墙上弹出水平分缝。同时，在后续施工过程确保每间隔一条分隔缝用广线吊一竖向通线，保证大墙面板的进出位置。做到以上两点，基本上能够保证建筑装饰外立面的阳角垂直挺拔，平面板块进出一致。

3.2.2做好分格排板工作，体现建筑风格

分格排版关系到建筑物的风格体现又关系到成品板的材料节约，在合理节约的前提下，施工前，同设计师、业主一起做好分格排版的交流沟通工作，设计上要做到美观体现建筑风格，同时节约材料成本。做好抹灰基层检查，保证一体板粘贴的牢固。滚界面剂，增加保温装饰复合板的粘贴力。

3.2.3关于阳角的处理

阳角的处理。阳角一般采用的是“八字”碰角处理，碰角处打胶采用专用弧形工具，而耐候胶形成外凸的弧形，保证外形的美观以及耐候胶有足够的厚度。

3.2.4关于板缝的处理

岩棉保温复合装饰板在粘贴时应确保板与板之间的分格缝宽度至少在5mm以上，以便于分格缝发挥其伸缩缝的功能，使保温板在受外界温度应力影响而发生变化的情况下不会传递至相邻板块。

3.2.4关于耐候胶的打胶深度的要求

岩棉保温装饰复合板与门窗边及幕墙边接头处由门窗及幕墙单位打密封胶，在接着处的分格缝宽度至少在5mm以上，以便分格缝发挥其伸缩缝的功能，厚度至少6mm以上,并填满胶缝，胶缝表面光滑、均匀、无空鼓和气泡。

3.2.5关于现场裁板的封边防水处理

现场裁板的封边处理：我公司研发了专用的渗透封闭剂，该材料操作简便，施工时用辊筒（或毛刷）均匀的涂刷在饰面板裁切口。渗透封闭剂渗透入1-2mm，形成牢固的、微观尺度的物理化学互锁咬合作用。岩棉保温装饰复合板因背面及四周未封闭处理而产生的粘结力差、易吸水、易翘曲变形、脱落等严重的质量问题。外墙保温复合装饰板的面板采用的是无机树脂板，该材料具备较高的强度及柔韧性。但无机树脂板裁割后的侧边与硅酮耐候胶的兼容性不够理想。裁割后无机树脂板侧边必须用专用封边漆作渗透、加强、封闭处理，这样才能保证其与硅酮耐候胶的相容性，保证整个外墙保温复合装饰板系统能可靠的长期使用。

3.2.6关于门窗洞口处理贴板的特殊要求

门窗洞口的岩棉保温复合板采用满贴的方式，起到防水和封闭的作用。

3.3 质量验收

在完成了工程项目施工支护，我们必须严格检查保温装饰板的保温层与墙体之间的粘结牢固，无松动和虚粘现象。粘贴面积应符合设计要求，且不得少于50%。在施工过程中扒开粘贴的保温装饰板观察检查和用手推拉检查并做记录。在现场抽取5个有代表性的粘接部位进行拉拔强度酸检验，试件尺寸为50mm×50mm，断缝应从保温装饰板表面切割至基层，抗拔强度不应低于保温芯材板的抗拉强度。除此之外，保温装饰板安装，应拼缝平整，且拼缝不得抹粘接砂浆。

4 结语：

总之，外墙保温装饰一体化板能与当前其它外墙外保温节能系统相比具有预制化、标准化、组合多样化、施工装配效率高、装饰性好等特点，是一种综合性价比优越的外墙外保温节能体系。它的出现将对传统的涂料行业和保温行业产生重大的变革，具有很好的市场发展前景，它必将成为我国建筑节能行业的一个发展趋势。

参考文献：

[1]甘璐. 保温装饰一体化成品板研究及施工应用[J].江西建材，2014（24）：126-127.

[2]高军事. 建筑外墙保温施工技术和节能材料分析[J].新疆有色金属，2009（1）：89-90.

[3]张立双. 建筑节能采暖应力推外墙外保温[J].城市住宅，2010（10）：36-37.

论文作者:刘文龙 杜森

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2017/3/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/810117daeaefbaad97d1f9d4.html