# 电力通信光缆辅助巡检系统研究论文_ 1黄书强, 1张爱奎, 2吴小龙, 2李亨

摘要：自光通信技术应用于电力通信以来，国家电网公司系统建设了大量的通信光缆，特别是在“十四五”期间，光缆建设长度成几何倍数增长。目前，整个国网系统的光缆总长度已达到百万公里级。传统的光缆运维经验像资料收集、资料更新以及故障排查等会耗时耗力。如果该系统建设成功，有助于实现辖区内所有光缆线路的各种资源和维护管理业务数据集中存放管理，提升光缆线路智能化运维、精益化管理水平。本文对建设电力通信光缆辅助巡检系统进行了探讨。

关键词：电力通信；巡检；系统

目前，阜阳电力运维通信光缆总长为4591.6公里，光缆建设长度还在逐年增加，尤其是城区光缆路径环境复杂，城区光缆敷设通常走电力杆线与电力井道，由于城区光缆资源数据更新不及时，未详细记录城区光缆路由走向、杆塔、井道编号等关键资源数据，加之市政施工、车辆挂断、人为误剪等原因容易造成城区光缆运行故障，而且阜阳公司作为安徽省备调所在地，进城光缆上承载有国网、华东、省公司的业务，因此保证光缆的稳定运行具有极其重要的意义。

1 电力通信光缆辅助巡检系统的设计原则

通过开发一套电力通信光缆智能辅助巡检系统，用以满足阜阳公司光缆巡视、数据采集、资源管理、日常运维到故障检修整体全面的诉求，实现智能辅助运检的目标。

2 电力通信光缆辅助巡检系统流程

该系统分为PC端应用程序和手机移动终端两部分，开发i国网平台接口，结合地图应用，实现光缆线路可视化的资源管理和展示、数据采集和变更、检修线路智能提醒、发现隐患快速上报等功能。同时为了保证信息安全，用户登录只能使用通过成功鉴权的手机，从而杜绝不合法手机的登陆。

（1）系统数据流程

图1 电力通信光缆辅助巡检系统流程

（2）软件平台

考虑到系统与网络安全，将系统架设在信息外网，数据库架设在信息内网通过隔离装置连接，保证数据安全。

（3）系统功能

3 建设电力通信光缆辅助巡检系统措施

（1）可视化的资源管理和展示，以i国网平台为依托，通过真实地图为背景，查看光缆路由图、巡视照片，光缆数据采集清晰准确，维护方便。

（2）巡视数据采集和校准。现场人员使用手机登陆i国网平台app，按照光缆线路实际走向沿途巡视，通过手机终端采集光缆关键点信息，如接头盒、ADSS三跨路口、管道接入口、电杆位置等，巡检过程中如发现位置与实际有偏差大于200米，可以通过手机app进行校准维护，提交位置校准到后台进行位置校准，提高数据采集的准确度。

（3）巡视路线智能提醒，巡视任务下发后，在手机APP上会显示巡视光缆线路路径，巡视人员可按照规划路径添加导航功能进行巡视，提高巡视效率。方便了巡检人员规划规划路线提高的工作效率，例如指定一个巡检人员进行多条通信光缆的巡视，传统中只能根据巡检人员的记忆也可以说是经验来进行巡检这样有可能遗漏关键的位置也有可能因为记得不清造成绕路以致于使得工作效率大打折扣，电力通信光缆智能辅助巡检系统，能将指定的通信光缆巡检任务下发到巡检人员手机端，同时将各个光缆的线路以及各个关键点的位置标记在手机端的地图上，这样避免了关键点的遗漏。

（4）发现隐患快速上报和保存，在巡视时发现隐患，巡视人员通过拍照后上传，即可记录光缆关键点隐患位置、图片等信息，班组长在i国网后台直接读取，为光缆修复快速提供智能决策。同时管理端可以查看巡检人员的行为轨迹以及到达关键点提交的信息，进行问题分析，管理端进行数据统计分析通信光缆相关信息或巡检任务相关信息。

（5）试验过程与结果。管理员通过管理端维护数据，创建巡检任务，巡检人员接收到任务，按巡检地图进行巡检到达关键点进行拍照记录或校准位置，后台查看巡检人员的巡检记录（关键点提交记录，提交位置，时间等）以及行为轨迹，根据数据生成相关统计分析图。

图2 电力通信光缆辅助巡检系统开发图

4 结论

开发的电力通信光缆智能辅助巡检系统，有利于实现阜阳辖区内所有光缆线路的各种资源和维护管理业务数据集中存放管理，提升光缆线路智能化运维、精益化管理水平。有利于促进光缆运维的第一手资料掌握，从光缆建设到运维占据主动权，减少光缆故障率，进而提升公司电网安全稳定运行水平。

参考文献：

[1]李立达.现代电力通信网络综合管理系统设计与实现[J].网络安全技术与应用. 2017(06)

[2]刘明宇.电力通信巡检系统的应用[J].电子世界.2017(12)

论文作者: 1黄书强, 1张爱奎, 2吴小龙, 2李亨

论文发表刊物:《科学与技术》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/810a4259797c332837000cbe.html