# 浅析小流域综合治理规划设计要点及成效论文_谢明强

谢明强

广东省河源市连平县水利水电勘测设计室 广东省河源市连平县 517100

摘要：本文通过对小流域综合治理成效的调查和分析，论证了小流域治理方案和有关技术措施，为今后小流域治理提供参考。

关键词：小流域综合治理；规划设计；效益分析

一、小流域综合治理和设计

1、水土流失治理

中国的高山地区人烟稀少，而且地理环境和地质都不好，所以，国家对这些地方进行封锁和禁止对树木乱砍滥伐的措施，对于坡度大于25度以上的坡地实施退耕还林、疏林地改造和封锁育林的措施，同时将这些地区的自然植被逐渐恢复，加强树林草被的保护，以防受到人为的破坏，从而对生态进行修复，使大自然尽可能的依靠自己的力量来恢复植被，改善生态环境，涵养水源从而保护水资源。对于水土流失的治理，要以水土经济建设作为核心要求，把保护农村生产生活环境和保护水资源作为重点来进行综合治理，这样才能让山区的经济开发和生态环境一起发展。为了能够有一个综合性的治理措施，我们可以把生物措施和工程措施相结合、把山、水、田、林、路几方面相结合共同发展。

2、河道综合整治

通过对河道进行封河育草的综合治理，从而保护河流良好的生态系统。河道主要在流域方面进行治理。河道的治理可以和排水工程、村容面貌整治工程相结合，从而可以加快改善乡村农民的居住环境和水环境。山区里类似小溪的河道往往水源少且河流湍急，在汛期的时候，小溪里的洪水常常呈现出暴涨暴落的景象，河道上凹下去的河堤经常被突然上涨的河水冲塌，所以，在修建这些河堤的时候，就需要采用干砌和浆砌的方式保护河道，在其他的河堤上就可以采取混凝土的方式来修建，从而起到加强保护河堤的作用。大部分的河段都是采取水土结合的保护措施，采用河道旁的自然泥土来修建河堤，尽量保留两岸滩地的植被和水生植物。在洪水到来之前的安全情况下可以稳定河岸，从而让河岸和河岸旁的植被可以保留原来的状态。在汛期的时候，洪水含沙量比较大的河道可以修建拦沙坝，就在河道上对泥沙进行拦截，以防泥沙下泄对河道下游产生淤积。同时，我们可以根据灌溉的需要来修建引水渠，保证灌溉到所需要的农田。修建拦沙坝和引水渠除了达到拦沙和蓄水的作用之外，还可以得到美化环境的作用。河道两岸的绿化工程可以和建设河岸植被缓冲带相结合，既美好环境又维护生态平衡。

3、小流域综合治理规划设计要求

（1）设计原则：以生物工程为主，水泥工程做辅助，最后将生物和水利工程结合设计。

（2）指导思想：在生态工程建设中，主要是进行植树造林，通过植树造林加快河道沿岸被破坏的森林植被的恢复速度，将森林的涵养水源发挥到极致，将水土保持和水利工程建设结合起来最终进行河道的综合治理。

（3）生物工程设计

a.护岸林：有油松和侧柏组成，没课油松的平均间距为2m×2m，侧柏的平均行距为1m×1m。

b.民堤防护林：沿河岸栽种河柳。每株河柳的行距为2m×2m。

c.国堤防护林：全部栽种杨柳树，每株的行距为2m×2m。

d.果树经济林：全部栽种核桃树，每株的行距为2m×8m。

（4）水利工程设计

民堤：14，8km×2；

防洪路：14.8km；

河道截弯：3处；

打机电井：11眼；

二、小流域综合治理的设计工程量

在小流域的治理规划上，需要建设的治理工程包括工程措施、经济林、封育治理、养殖工程及相应的配套工程，各项工程需要的工程量如下：

1、工程措施

首先修建一座高位蓄水池，这座蓄水池刚开始需要挖805.8m3，然后根据图纸回填675.8m3，采用浆砌的方式砌石块，砌石20m3，采用C25号的混凝土，用量为49.4m3，修筑生产、管理道路总长为3.1km。

2、林草措施

核桃种植面积42.5hm2，桑树面积25.8hm2，；油松和侧柏均为18.0hm2，一共需要树木树苗154943株。

3、封育治理

封育治理的面积为395.7hm2，围栏用铁丝网片和混凝土桩组成，围栏的设计中，预算混凝土桩的尺寸为12×12×220cm，用C20号混凝土，立柱之间的安装间距距离为6.0m，立柱的土埋深度为50cm，在地形的起伏幅度比较大的时候，我们应该适当的调整立柱之间的间距，在拐角处加设立柱，铁丝网片安装在两根混凝土桩之间，两根混凝土桩的平均间距设为5m，设置8道横丝，横丝的横向间距为20cm，然后在每相距60cm的地方安装一道纵丝，在横丝上连接线卡，一共需要安装9道，再在两个混凝土桩的对角线处安装2道交叉线，封育围栏长5700m。

4、规划设计

在河道流域面积小的时候，可以在现有的基础上进行统一规划，在整体布局上，我们主要是本着补充、完善、提高、正确的编制思路。我们采取的规划措施必须有较强的整体布局性，重点突出、并且能够便利地实施。我们采取的措施必须要有一定的科技含量，而且要达到明确的示范目的，能够将中低山区和黄土沟梁区的治理特色表现出来。具体表现在以下几个方面：一是在“坡沟”治理模式的措施上，要具体的表现在流域的不同支流上；二是对沟坡道路径流的控制是比较难的，所以我们可以采取蓄水、引水和排水方面的措施来控制，这样就能获得良好的治理效果；三是在这里水土流失的同时，应该适时的接种一些树种，但这些树种必须保证得到当地百姓的认可，而且能给当地百姓带来一定的经济效益，这样不仅使得生态环境得到改善，还能在美化人类居住环境的同时为流域内的当地百姓带来一定的经济收入。设计中石沟小流域的面积比较小，而且当前的治理措施没有足够高的治理标准，我们需要新技术、新品种、新的高标准措施的支撑，大大的提高小流域的综合治理程度、植被的覆盖程度和土地利用率，小流域综合治理精品工程的建立为小流域内的可持续发展和对外合作打下了坚实的基础。

三、效益分析

1、综合效益计算

综合效益包括社会效益、经济效益和生态效益，小流域防洪工程的国民经济评价只是计算在经济效益上。

2、社会效益

通过对小流域的河道实施治理，可以减少自然灾害，对社会的发展和进步有很大的帮助。在防洪上面，同样会取得防洪效益；对小流域的河道实施治理可以减轻滑坡、泥石流等地质灾害；对小流域的河道实施治理可以保护基础设施和人民的生命财产安全不受侵害；对小流域的河道实施治理可以推动小流域经济社会可持续发展；对小流域的河道是治理可以改善人类的居住环境，同时也能美化环境。

3、经济效益

通过对小流域的河道实施管理，我们既可以取得直接经济效益，也可以取得间接经济效益，还能取得防洪效益、水土保持效益、灌溉效益、排涝效益以及其他效益。

防洪效益：按照实施项目上可以减少的损失和可以增加的土地利用价值进行计算，用多年的平均效益来表示防洪效益。

水土保持效益：对水土保持措施实施前后的需要进行对比分析，两者相差的值是增加的效益，就是水土保持效益。

灌溉效益：在综合治理工程措施中，对于改善灌溉项目，需要提高灌溉保证率的估算，同时也要估算新增加的灌溉面积或恢复的灌溉面积所增加的效益。

排涝效益：在综合治理工程措施中，需要对低洼农田中修建的排涝泵站和排涝渠道进行排涝增加的效益进行估算。

其他效益：除开以上描述的效益。

治理过后的效益对照表：

表1 农业年均增收入

4、生态效益

生态效益主要表现在：保护山区和丘陵地区的土地资源和水资源，减少水土流失，保护森林植被，保护水质和自然景观，改善人类生存环境等等。森林植被覆盖率在得到提高的同时还可以很大程度上的建设河道输沙量，促进水资源的改善。

总结

在小流域综合治理中，引用并推广先进的实用技术，不仅可以让小流域的水土保持得到提高，而且还可以让这块流域为社会、为人类创造更大经济效益和社会效益。同时也为科学研究实验提供了可供观摩和学习的试验基地。

参考文献：

[1] 张新玉，杨元辉.我国水土保持小流域综合治理模式研究[J].中国水利，2011，（12）：58-61.

[2] 郭索彦.充分发挥桥梁纽带作用全力推动小流域综合治理新发展[J].中国水土保持，2012，（5）：1-3.

[3] 林聪杰.沙河市小流域综合治理效益分析[J].水利经济，2014，（3）：26-30.

论文作者:谢明强

论文发表刊物:《基层建设》2015年16期供稿

论文发表时间:2015/12/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/810cd6ab33ab531fb9d88797.html