# 小酉山片区泥石流灾害特征论文_刘涛

四川省地矿局九0九水文地质工程地质队 四川绵阳 621000

摘要：西宁市城北区小酉山片区为黄土丘陵区，侵蚀切割强烈，沟深坡陡，土体稳定性差，在暴雨、洪水的作用下，历史上曾多次爆发泥石流灾害。通过分析泥石流发育的自然环境、形成条件，泥石流的基本特征及危害，为泥石流防治方案选择和治理工程设计提供地质依据。

关键词：小酉山泥石流片区；基本特征；成因分析；发展趋势

小酉山片区泥石流位于西宁市城北区低山丘陵区及河谷平原区过渡地带，紧临城市主要交通干道；该片区属典型的高原半干旱大陆性气候，具寒长暑短、多风少雨、昼夜温差较大、日照充足、四季不分明、降水量少但集中的特点；区内发育常年流水河流，除此之外还在丘陵中发育较多的季节性冲沟，沟道具有汛期暴洪成灾、水势凶猛、水量集中、径流短促，易形成大洪峰激发泥石流的特点。片区内发育7条较大的冲沟（图1），根据调查访问及收集前人资料，区内7条冲沟均爆发过不同规模的泥石流，其中郭家沟、大崖沟爆发多次泥石流，造成损失严重。

图1.小酉山泥石流片区流域形态特征影像图

一、区域泥石流形成条件

1.1 地形条件

泥石流的形成区发育于侵蚀剥蚀低山丘陵区，地形大多为为三面环山，一面出口的瓢状，组成的沟坡及沟床的地层为抗侵蚀能力较弱的黄土，沟坡坡度大，植被生长稀疏、水土流失严重，重力侵蚀活跃，泥石流固体物源丰富。流通区沟谷狭窄，纵坡较降大。各泥石流沟流域平面形态大致为柳叶形或矩形，主沟平均纵坡80‰—135‰不等。

1.2 物源条件

根据野外调查，坡面侵蚀、崩滑堆积物是区内泥石流最主要、最直接的固体来源。松散固体物质是形成泥石流的最基本条件之一，经调查工作区松散固体物质来源主要以坡面侵蚀和崩滑堆积为主导，沿主沟道有少量沟道堆积型物源分布。

崩滑堆积物源：小酉山片区内地质灾害发育，共计35处，其中滑坡31处，不稳定斜坡4处，分布于泥石流沟道岸坡两侧提供泥石流物源的共计31处，均为滑坡，其中规模小型30处，中型1处，按滑动力学性质分为牵引式滑坡，主要由于沟内黄土溯源侵蚀严重，使得沟内下部先滑动使上部土体失去支撑而变形滑动，此类滑坡主要分布于沟脑地区，滑坡体主要为第四系风积黄土，前缘均延伸至泥石流沟内。

坡面侵蚀物源：参与泥石流活动的方式主要为水土流失，包括面蚀和溅蚀及沟蚀。区内面饰主要发生在沟谷斜坡及荒坡地带，以层状面饰为主。沟谷两侧斜坡地形变陡，易于地表径流流动，土壤侵蚀强度较丘陵顶部明显增大。

1.3 水源条件

区内泥石流的水源主要来源于大气降水。由于泥石流均发生于雨季，春季冰雪融水一般不会成为引发泥石流的水源，此外，沟域内地下水不丰富，不构成引发泥石流的主要水源，沟域内没有水库、湖泊等集中的地表水体，因此暴雨形成的地表径流是引发泥石流的主要水源，暴雨是泥石流的主要激发因素。

二、泥石流特征

根据泥石流沟流域地形地貌、物源状况、水源条件、植被发育状况、分布特征、沟道泄流能力等，将泥石流流域划分为3个区域，分别为：形成区、流通区、堆积区。

形成区：位于流域的北部低山丘陵区，主要为沟域汇流区至沟道中下游，7条泥石流沟的汇水面积较大，水量较充沛，多形成密度大、规模小型、中型的泥石流。植被稀疏，主支沟沟床比降大，季节性洪水下蚀作用强烈，其中石灰窑西侧沟、石灰窑沟、石灰窑东侧沟、王家山沟、盐庄沟形成区沟谷横断面呈“u”型，沟坡陡立，坡度35～55°；郭家沟和大崖沟形成区沟谷横断面呈“v”型。沟道堵塞程度轻微，石灰窑沟、石灰窑东侧沟、王家山沟因人工堆渣体，沟道抬升，沟道纵坡变缓。区域内滑坡发育，沟坡上岩土结构疏松软弱，易遭受水流的侵蚀破坏，形成丰富的物质来源。

流通区：分布于沟内中下游至沟口段。主支沟沟床比降较形成区稍缓，为31～98.2‰，季节性洪水下蚀作用强烈，形成区沟谷横断面郭家沟和大崖沟呈“v”型，其余呈“u”型，沟道内松散堆积物较多，主要为建筑垃圾及坡积物，其中郭家沟、大崖沟沟道阻断沟道，该区沟岸坡度20～50°滑坡发育较少，其中郭家沟、大崖沟滑坡体已经通过坡改梯及生物工程治理，因此该段为泥石流提供物源较少。

堆积区：位于流域下游出山口以下段，目前泥石流堆积扇面之上各类建筑物密布，地表形态不明显，根据本次勘查及收集前人资料，早期泥石流堆积扇形态十分明显，堆积成高度不等的三级台地，自上游向下游倾斜，坡降16‰，堆积厚度在主轴后缘为17.7m，中部5.4m，前缘1.3m，扇边缘厚0.7-1.0m，堆积层土体主要为粉砂夹亚砂土薄层，颗粒级配细。

三、泥石流类型与活动性

按照泥石流的流体性质、发生频率、发生地形地貌条件、固体物质提供方式、诱发因素及动力特征等不同指标和总和指标，进行分类，详细如下：

依据《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T 0220—2006）附录G“泥石流沟的数量化综合评判及易发程度等级标准”及《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T 0220—2006）附录G表G.1，石灰窑沟西侧沟、石灰窑沟、石灰窑沟东侧沟、王家山沟、盐庄沟为轻度易发泥石流；郭家沟、大崖沟为易发泥石流。在根据《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T 0220-2006）附录表C.1泥石流沟发展阶段的识别，小酉山片区泥石流处于发展阶段（衰退期至停歇期）。目前石灰窑沟（N2）、石灰窑沟东侧沟（N3）、王家山沟（N4）、盐庄（N7）沟泥石流所处发展阶段为停歇期；郭家沟（N5）、大崖沟（N6）泥石流所处发展阶段为衰退期；郭家沟（N5）、大崖沟（N6）泥石流所处发展阶段为衰退期，活动性由强减弱。

参考文献：

[1]乔小龙.青海省西宁市城北区小酉山片区泥石流灾害防治工程勘查报告[R].青海工程勘察院.2016年.

[2]田恒召，邓家福.夏卜浪沟泥石流灾害特点及防治建议[J].基层建设.2017（04）.

[3]阳宇，邓家福.黄家沟泥石流的特征与治理[J].城市建筑.2015（33）.

作者简介：

刘涛（1986.06-），男（汉族），四川省乐山市沙湾区人，工作单位为四川省地矿局九〇九水文地质工程地质队，工程师，大学本科学历，主要从事水文地质、工程地质勘查设计工作。

论文作者:刘涛

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/811aac3c71f4a2700ea5a6e0.html