# 浅谈大型购物商场火灾原因分析及消防安全监管对策论文_李德禄

李德禄

（遵义市公安消防支队，贵州，遵义，563000）

【摘 要】本文针对大型购物商场易发生火灾的原因及消防安全管理现状进行分析，结合日常消防安全监管工作经验，对大型购物商场的消防安全监管对策进行深入的探讨和研究，在此与同行同仁商榷共勉。

【关键词】大型购物商场；火灾原因；消防安全；监管对策

引言

大型购物商场具有经营面积大、可易燃物品多、人员流动大等特点，稍有不慎发生火灾，火势往往会迅速蔓延，引起场面混乱、疏散困难的危险局面，极易造成严重的人员伤亡和财产损失，给社会带来恶劣的影响。如2010年11月5日，吉林市珲春街商业大厦发生火灾，共造成19人死亡，24人受伤，家电、服装、家具等都化为灰烬。为此，研究和探讨大型购物商场消防安全监管工作已经成为公安消防部门迫在眉睫的头等大事。

1．大型购物商场易发生火灾的原因分析

1.1营业面积大，防火分隔难

随着人民生活水平得到了显著提高，购买力不断上升。为适应这一需求，许多城市都新建或改建了一批商场。这类商场装饰豪华、营业面积一般都比较大，每层面积小的数百平方米，大的数千平方米，尤其是大型的仓储商场更是面积庞大，难以进行防火分隔。多层的商场，除楼梯相通外，有的还打通商场楼面，安装有自动扶梯，层层相通，防火分隔问题相当突出。还有一些新建的多层商场，采取“共享空间”的设计方法，每层四面环通，上下左右均无防火分隔。如此面积和空间，一旦发生火灾，能很快蔓延到整个商场。

1.2可燃物品多，发生火灾蔓延迅速

大型购物商场内商品集中陈列和堆放，大部分商品具有可燃性。商场所经营的商品，大部分是可燃物品，有些商品甚至在长期堆放时就有自燃起火的危险。商场的这一特点，使可燃物的表面积大于其他任何场所。一旦起火，就能迅速燃烧。

1.3不确定因素多，火灾扑救难度大

一些大型购物商场往往采用封闭结构，空间大，发生火灾后，烟气大，蔓延快，顾客向外疏散，消防人员则逆方向进入扑救、抬救和疏散人员，加之由于浓烟和高温，使消防人员侦察火情困难，难以发现起火点和火灾部位，难以迅速扑灭火灾。

1.4用电设备多，用电量大

大型购物商场通常采用照明灯具、大功率空调设备、计算机、音控设备等多种用电设备，这必然导致用电量大。如果电气线路和灯具安装使用不当，导致严重超负荷等，就容易引发电气火灾。

1.5人员聚集，流动量大

大型购物商场在我国已经成为人员密度最高、流动量最大的公共场所。难免有人乱扔烟头或带进易燃易爆物品，对此大型购物商场很难控制和发现。万一发生火灾，疏散极为困难，难免造成人员的重大伤亡。

1.6火灾多发于深夜，发现起火晚

大型购物商场发生火灾的原因之一也因晚上停止营业时，清场不彻底所致。商场经过一天的营业会产生大量的商业垃圾，加之商业场所流动人员多、营业面积大，难免遗留下一些不安全因素。可是往往有的值班人员失于职守，他们或者麻痹大意不负责任，或者不懂得消防安全知识，或者根本就没有经过安全保卫知识的培训教育，致使发现初起火灾晚，待发现时已蔓延，难于扑救。

2．大型购物商场消防安全管理现状分析

2.1建筑防火设计不符合国家安全技术标准

许多大型购物商场在改建或扩建时，没有严格按照《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》等相关技术标准的要求，并使用不规范的建筑材料，再加上防火间距、消防车通道、防火分区、安全疏散、应急照明等方面的设计问题。比如有些购物商场安全出口数量少且宽度不够，疏散通道不畅，一旦发生火灾，就较容易因人员疏散不及时而导致重大的人员伤亡。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2未对建筑消防设施进行妥善的维护及管理

很多大型购物商场虽然已按照国家工程建筑标准设置了相关的建筑消防设施，但未对这些系统进行妥善统一的维护及管理，没有实现联动控制，没有让这些系统的运行相互协作处于最佳状态，无法让它们在发生火灾时发挥最佳功效。

2.3消防安全责任制未落实，消防监督人员能力水平有限

有些大型购物商场的经营者未能妥善处理经营管理和消防安全的关系，对消防安全重视度不够，盲目追求经济效益，对消防投入不够。没有建立健全相应的消防安全管理制度以及灭火应急疏散预案等制度；或有些购物商场虽制定了相关的规章制度，但未认真监督落到实处，或者相关制度理论与实际不符，没有可行性，让相关规章制度形同虚设。

2.4员工或顾客缺乏消防自救的基本常识和技能

有些员工或顾客在大型购物商场内吸烟或有一些其他违规用火、用电的行为，也极有可能导致火灾的发生。

3．加强消防安全监管对策

3.1健全消防安全监管机制，履行消防安全责任制度

大型购物商场应当按照国家有关规定，结合自身的特点，建立健全各项消防安全责任制度，保障消防安全的操作规程，在消防安全教育培训；防火巡查、检查，安全疏散设施管理；消防控制室值班；消防设施、器材维护管理；火灾隐患整改；用火、用电安垒管理等方面严格贯彻落实消防安全制度。

3.2抓好员工消防安全教育，提高消防安全意识

大型商场应当严格落实单位消防安全标准化管理工作。通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育，对员工的消防安全培训至少每半年进行一次，宣传教育和培训内容应当包括：有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施，有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；组织、引导在场群众疏散的知识和技能。

3.3加强消防安全检查，及时消除火灾隐患

大型购物商场开业后，公安消防部门要通过日常检查与夜间抽查及节假日前不定期检查等多种形式消防安全管理进行全方位、多角度监督抽查，发现隐患要求单位立即整改，不能立即整改的要限期整改。其所有员工特别是消防安全责任人和消防安全管理人要坚决牢固树立消防安全责任主体意识，火灾隐患自查的消防安全自觉意识，要建立全天24小时消防巡查制度。

3.4规范施工用火，降低火灾风险几率

要严禁大型购物商场营业期间动用明火作业。施工单位和使用单位应当共同采取措施，将施工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃可燃物，配备必要的消防器材。同时设置专人监护，保证施工及使用范围的消防安全。

3.5制定完善灭火应急预案，不断提高自救能力

一旦发生火灾，因为可燃材料多、火灾荷载大而致使蔓延速度加快并极易造成群死群伤事故和重大财产损失，是大型购物商场火灾的突出特点。为此，灭火应急疏散预案要以逃生自救为核心要点，并强调员工在发现火情后，要及时报警，尽可能使用商场内已有的消防器材进行扑救，力争把火灾控制在初起阶段，组织疏散在场顾客，确保人员安全。在制定并完善灭火应急疏散预案后，应当按照灭火和应急疏散预案至少每半年组织一次消防演练，从而切实提高员工的灭火和逃生的基本技能。

3.6建立联动机制，增强协同效应

一是各级政府应加强消防安全管理，针对本地区的薄弱环节采取相应的管理措施：二是文化、工商、安监、消防等监管部门应形成联动机制，开展联合执法行动，并根据各自的职责处罚或整改不符合安全要求的单位，三是各行业的主管部门要根据本行业的特点，采取有针对性的措施，实行综合治理，共同减轻火灾的危害性。

4．结论

总之，除了公安消防等部分机关要加强对大型购物商场消防安全的监督外，商场中心自身也要提高对火灾的防御能力，一方面，在建筑设计结构、消防设施等硬件以及员工的消防意识、消防技能等软件方面加强，另一方面，也要全面提高全社会成员的火灾防控意识，这样才能提高大型购物商场的防控水平，有效地预防火灾事故的发生。

参考文献：

[1]GB50016-2006建筑设计防火规范[S].

[2]GB50045-95 (2005版)高层民用建筑设计防火规范[S].

作者简介：

李德禄，现任贵州省遵义市公安消防支队防火监督处工程审核科工程师。

论文作者:李德禄

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年9月供稿

论文发表时间:2016/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/812fde7ed8e59767cd9cf9f8.html