# 浅析市政道路沥青路面工程的施工及其质量控制李亚其论文_李亚其

摘 要：在城市的运行中，道路路面肩负着直接承受外界荷载的重任，对自身的强度要求与稳定性要求相对较高，所以在市政道路工程建设过程中具有非常重要的作用。对于路面结构的稳定性，具体的运行中路面不能出现变形过大、开裂等情况，在对路面工程施工的过程中，应该合理借助于专业化的技术方法，确保路面结构的承载能力、温度稳定性、不透水性、抗滑能力、耐久性。与此同时，由于路面常年暴露于室外环境中，免不了受到日晒雨淋等恶劣天气的侵袭，因此路面温度稳定性和水稳定性能够保证其尽管遭受雨水侵蚀、温度变化等外部环境的干扰情况下仍然能保持稳定的路面结构，避免遭受破坏。特别是在冬季和雨季等恶劣天气居多的季节，路面应该具有较强的耐候性，避免出现强度下降的问题。因此，施工中路面质量的控制尤为重要。

关键词：市政道路;沥青路面施工;质量控制

1 影响沥青混合料路面质量的因素

1.1 沥青原材料的影响

沥青路面的好坏与沥青原材料的品质息息相关。针入度、延度、软化点这三大技术指标是否符合技术要求将直接影响路面质量的好坏。无论是选择国产或是进口的原材，一定要符合质量要求，材料选定后要送专业检测机构检测，并做好随机检测。在沥青加热过程中应严格控制，若沥青的粘滞度不满足施工要求，可能是因为加热温度过低造成的;若沥青失去粘性、路面产生裂缝、松散、脱落等病害，可能是因为沥青长时间高温加热、拌合温度较高造成，这样都会导致路面寿命缩短。

1.2 沥青混合料路面中沥青用量的影响

沥青用量在达到最佳的沥青用量时，沥青混合料的稳定性、抗裂性、耐久性都有显著的提高，沥青路面的寿命和品质都能较大的改善，还能降低施工成本。当沥青用量若大于最佳值时，粘结力降低;当沥青用量过低，就会造成沥青无法包裹矿料，由于混合料搅拌不均匀，会出现干散现象，当沥青用量过高，就会造成混合料结团，流动性大等现象，路面碾压成型后会产生油包、光面等现象。因此在沥青配合比设计时，沥青的用量应该严格控制，并根据试验不断调整，以求达到最佳沥青用量。

1.3 集料质量的影响

沥青混合料的强度由沥青和骨料之间的粘接力以及骨料和骨料之间的摩擦嵌挤力构成。因此集料的质量与沥青混合料的质量息息相关。

1.4 混合料运输过程的影响

沥青混合料在运输途中，大气温度、运输车辆温度等因素可能会因混合料温度下降过快，导致混合料在施工时低于摊铺温度，影响施工质量。在运输中淋过雨的混合料若继续在施工中使用，势必也会影响路面质量。

1.5 施工过程的影响

施工过程对沥青路面质量造成直接影响的有以下几点：

（1）混合料拌和温度。在生产沥青混合料的过程中需要不断的进行搅拌，在搅拌过程中尤其要注意沥青以及石料的温度控制，如果混合料温度过高，就会出现沥青碳化，沥青粘性消失，成型的沥青路面容易老化;如果温度过低，沥青和石料无法有效的粘结在一起，压实效果差，沥青混合料强度和路面平整度下降，且路面容易产生积水。

（2）摊铺气温及下卧层温度

在沥青混合料摊铺施工时，若气温过低或者下卧层温度过低，导致混合料在施工时低于设计摊铺温度，可能造成路面压实度不足，使用寿命降低。

（3）沥青混合料的摊铺及碾压

现场摊铺的高程及松铺系数控制，摊铺机械的组合方式直接影响沥青混合料的成型效果，控制不好易出现平整度差甚至积水现象。碾压设备的配重不足，碾压顺序不对，碾压遍数不够都直接导致平整度差，压实度不够的现象出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果压实度没有达到标准要求，则会导致混凝土孔隙率高，路面容易渗水，沥青离散，沥青膜容易剥落，最终造成脱粒，降低路面强度和使用寿命。

2 市政道路路面施工质量控制措施

2.1 优化沥青混合料原料选用及配合比设计

（1）在工程造价控制允许范围内，面层沥青混合料尽量采用改性沥青，施工前期优化沥青混合料的沥青种类选型与质量管控，根据实际工程项目的建设需求，在沥青材料中增加改性剂，可以达到良好的改性效果。应选择洁净、干燥、表面粗糙的粗集料，粗集料应选用压碎值较小、针片状颗粒含量较少的碎石。细集料应清洁、干燥、无杂质，宜采用棱角分明的机制砂。以此保证集料粘接握裹力和摩擦嵌挤力。

（2）配合比设计阶段应该按照设计文件参照相关规范，合理设计沥青混合料配合比，再通过试验路段进一步验证和修正配合比。

2.2 沥青混合料运输的控制

在运输过程中，应做好覆盖保温及防雨等措施，确保在抵达施工现场时沥青混合料温度不会过低。若混合料遭雨淋，则不得继续在施工中使用。

2.3 优化施工控制

市政道路沥青路面的施工作业质量控制是重要内容。这部分关系到很多环节，不管连接的哪一部分出现问题，都有可能导致质量控制出现很严重的问题。所以施工质量控制自然就是沥青路面建设的至关重要的组成部分。第一，实验控制，沥青混合料从原材到成品料，各个过程都要严格采用同步实验对成品料质量以及施工过程进行检验检测控制。第二，严格落实道路基层验收，基层是道路的主要承重层，直接影响到沥青路面的摊铺质量和成型效果。第三，摊铺碾压控制，摊铺时要注意摊铺速度，摊铺厚度，高程控制以及各类施工缝的衔接等等，碾压是路面施工的最后一步，不仅要考虑轻中重型碾压设备的组合，还要控制碾压速度、碾压方式、碾压顺序、碾压遍数等等。

2.4 强化人员方面的质量管控意识

为了使市政道路工程施工质量控制中人员方面的职能作用得以充分发挥，满足质量控制水平逐渐提升的要求，则需要重视施工及管理人员在质量方面的管控意识。具体表现为：（1）市政道路工程应根据形势变化及这类工程的科学建设要求，积极开展专业的培训活动，强化施工及管理人员的质量管控意识，并提升他们的专业素养，将有效的施工质量控制工作落实到位，严格把控施工过程，满足施工质量控制水平提升方面的要求。（2）当市政道路工程施工中人员方面的质量管控意识得以强化后，可使工程施工质量控制工作开展更加科学，为科学控制水平的提升提供支持，促使影响施工质量的因素可得到及时处理。

2.5 积极突破创新

在原有的传统施工基础上，要积极寻求突破创新，科学有效的采用新材料、新工艺、新技术、新设备，从而有效的提高市政道路路面的施工质量，为人民的出行带来更好的便利。

3 结束语

总而言之，市政道路路面工程能够起到保证人们安全出行、美化城市的重要作用，在建设市政道路路面工程时，需要加强市政道路路面的施工质量，通过优化施工组织设计、施工过程控制、优化设备机具选用、人员素质培训提升等方面的控制来提升路面施工质量。市政道路路面建设过程中，经常会出现一系列的问题，所以需要重视对市政道路路面施工质量的控制，才能提升城市建设的质量。

参考文献：

[1] 魏琳.城市道路水泥混凝土路面沥青加铺层设计技术研究[D].重庆交通大学，2016.

[2] 朱光瑞.市政施工中道路桥梁的质量控制措施研究[J].绿色环保建材，2018（10）：115～116.

[3] 唐俊.市政道路工程水稳基层施工的质量控制对策[J].产业创新研究，2018（10）：111～112.

论文作者:李亚其

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年6期

论文发表时间:2020/5/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/813f7a1f1e96a9ce8699a3cc.html