# 高层建筑地下室基坑支护工程结构设计与施工处理论文_蒋建,王溪

（南通建工集团股份有限公司，江苏，南通，226001）

【摘 要】对于基坑支护工程而言，强度和变形都是两个重要的方面，随着基坑深度的增加，在进行施工的时候也对基坑支护技术有了更高的要求。对于高层建筑地下室基坑支护工程，应该以安全与经济作为原则来进行设计与施工，此外，还应该着重注意钻孔灌注桩、地下连续墙技术、土方的开挖以及土钉墙支护、水泥搅拌桩等环节的施工处理。

【关键词】基坑支护；结构设计；施工处理

一、前言

由于城市高层建筑的不断增加，地下室基坑支护工程的数量也随之得到了增加。对于高层建筑地下室基坑支护工程来说，为了不对施工现场周围的其他事物造成影响，它的结构设计和施工处理都有很多需要特别注意的地方。

二、高层建筑地下室基坑支护工程结构设计

1．基坑支护工程

要进行基坑支护工程，需要涉及到关于施工处的土壤属性，比如强度、变形以及稳定性等，也会牵涉到土壤和支护结构之间相互作用等方面。随着土地使用越来越被严格限制，对于开发商来说，他们也要求基坑的深度的增加。只是，基坑支护和施工环境之间关系十分密切，在施工的时候一定要结合施工环境来考虑。由于通常情况下，深基坑支护工程的施工环境是临近生活区，相对来说无论是人口还是建筑物的分布都比较密集，因而在工程进行施工的时候还应该考虑到附近的交通路线问题以及地下水管、线路等问题，这些问题导致基坑支护工程如果不具备一定可靠度是不行的。

2．基坑支护工程的技术要求

在实际的基坑支护工程的施工过程当中，必须要对基坑支护结构进行科学的设计以及处理，同时还需利用安全且合理的支护技术措施来确保施工没有问题才行。对于基坑支护工程而言，支护结构就是为了保证在基坑挖土期间能够起到挡土以及挡水的功能，这样才能够让基坑开挖以及基础施工安全且顺利的进行下去，同时也不会对周围的环境造成影响。通常情况下，基坑的支护结构都是临时性的，这就意味着当工程结束以后，支护结构便没有了用处，类似于钢板桩或者是型钢支护木挡板等支护结构则是可以进行回收利用的。还有很多无法回收的支护结构甚至将会永远埋在地下，而比如地下连续墙有的则可能是部分会在基础施工结束以后变成永久的结构物组成。为此，并不难得知，对于支护结构而言，它需要是有基础安全并且能够保证顺利施工的，同时也应该将便宜施工和合理的成本考虑在内。

技术足够先进，结构相对简单，受力一定可靠，以及能够保证基坑围护的挡土作用和基坑周围边坡的稳定是对于深基坑支护的基本要求。除此之外，还应该保证基坑附近一切事物的安全，更要避免在进行施工的时候会出现因土体出现了沉陷、坍塌或者是变形等原因而导致的损失。对于基础施工的水位问题，也要通过排水或者降水、截水等方法让其保证符合要求。

3．高层建筑地下室基坑支护工程结构设计

在进行高层建筑地下室基坑支护工程结构设计期间，关于设计方案应该是以安全与经济作为最基本的原则。如果采用钢桩，还可以进行接驳加长，这样方便了桩锤进行悬空施打板桩也将场地限制的问题解决了。对于钢板桩来说，它具有很好的抗渗性，使用钢支撑无论是拆卸还是施工都很方便且快速，施工结束以后又可以将材料进行回收利用。

对于高层建筑地下室基坑支护工程结构设计，还需要结合考虑到施工环境来进行方案的确定。此外，深基坑支护包括排桩内支撑支护、桩锚支护、喷锚支护、水泥重力式围护墙、组合型支护五种基本支护类型。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中，支撑支护具有支护系统安全可靠的优点，但只要有一个节点被破坏，就会导致整体的失稳；锚桩支护则是适用于场地土层性能比较好或者是软土层相对比较薄弱的地方；喷锚支护通常会运用在单层地下室、淤泥比较薄，地下水比较少的基坑，且通常深度不会超过十二米；水泥重力式围护墙在施工的时候振动与噪声几乎没有，也没有泥浆废水污染，并且施工时的操作简单，工期比较短，造价比较低，隔水防渗性能也很好，对于开挖以及后期结构施工相对有利；组合型支护就是指不同的支护方式组合在一起使用。选择采用哪一种基坑支护类型，也要根据实际情况来考虑。

三、高层建筑地下室基坑支护工程施工处理

1．钻孔灌注桩的施工处理

进行钻孔灌注桩的施工处理时，要先进行施工放验线，再根据桩位编号图来将施工路线确定下来，其次是护筒埋设、钻进进行整平工作再进行钻孔以及对钻孔深度进行测量，之后可以进行清孔以及钻杆的提出等步骤。在测量完孔深之后，要吊放钢筋笼再将导料管安置在妥当的位置并且进行再一次的清孔工作。之后要灌注水下砼，将桩顶标高测量好数据并且将导料管扒出来，最终成桩。在进行操作的时候，一定要严格按照设计图纸上提供的基准点和基坑支护设计方案来进行，同时还要遵守相应的规则与程序。在进行施工期间，应该确保钻进是平稳而牢固的，这样才不会在施工期间出现移位或倾斜的情况，同时将垂直度和桩位偏差都控制在可接受范围内。

2．地下连续墙技术的施工处理

在进行地下连续墙的技术施工的时候，常常需要大型的地下连续墙抓斗设备的辅助才能顺利进行。虽然不同工程的实际情况有所差别，但是一般来说，都会形成深槽，之后再进行混凝土浇灌再将墙体形成，当多段的墙体都连接在了一起的时候连续墙也就形成了，这也是在基坑支护当中比较常见的一种类型。现在，连续墙不仅可以作为支护墙和防渗墙，还能够有刚性基础。

3．土方的开挖以及土钉墙支护的施工处理

由于在施工现场进行土方开挖没有地方可以对付泥土，是以都需要靠汽车之类的交通工具运输到其他的地方。在进行机械开挖的时候，对于泥面标高是有一定的控制的，而桩台的开挖深度也需要符合相应的要求才行。对于机械没有办法挖到的地方，就只能够靠人工来完成了。开挖的时候，通常会分三层来进行开挖，分别为1.7米、1.8米，第三层则是一直开挖到符合桩基础施工场地的标高位置。进行开挖的时候，应该是从上到下快速且连续的进行作业，之后利用人工来对坡面进行修整以方面土钉墙施工的进行。在进行土钉墙施工的时候，需要在尽可能短的时间里面，将细石混凝土喷射在作业面上，并且在第一时间将开挖出来的边坡工作面进行封固。

4．水泥搅拌桩的施工处理

当进行到水泥搅拌桩的部分时，如果地面是起伏且不平的，那么就需要将基座调整好让搅拌轴始终保持垂直才行。在进行浆液的配置时，也应该将水灰比以及水泥加入的量都控制好，之后要将水泥浆进行过滤才能够进行送浆操作。在施工当中是允许出现一定范围的偏差的，但是要注意偏差的范围不能够太大。进行钻进搅拌的时候，应该启动桩机搅拌头让它朝下旋转直到进图持力层，当到达了底标高以后还应该让搅拌喷浆维持数秒的时间。

四、结束语

在进行高层建筑地下室基坑支护工程设计与施工处理的时候，需要考虑到强度以及变形这两个重要的方面。此外，在进行地下室基坑支护工程设计的时候，一定要考虑到施工环境问题，避免对附近的事物造成不好的影响。

参考文献：

[1]郑志荣.对地下室基坑支护施工技术的探讨[J].广东建材.2010.

[2]徐希萍,杨永卿.深基坑支护技术的现状与发展趋势［J］.福建建筑.2010(02).

[3]于朋．试论高层建筑深基坑支护施工技术[J]．科技创业家.2012(12).

[4]吴世敏．高层建筑深基坑支护质量控制要点分析[J]．四川建材.2013(04).

[5]崔二民.关于建筑深基坑支护工程施工技术的探讨[J].中华民居（下旬刊），2013.

[6]王卫东，王建华.深基坑支护结构与主体结构相结合的设计分析与实例[M].北京：中国建筑工业出版社.2010.

论文作者:蒋建,王溪

论文发表刊物:《工程建设标准化》2015年12月供稿

论文发表时间:2016/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81752aadf4288c1fc9d8edf4.html