# 风电场升压站电气设备安装调试管理研究论文_王双兴

粤电集团贵州有限公司 贵州省贵阳市 550081

摘要：文章针对风电场升压站电气设备的安装调试管理工作，从技术方面、设备检修管理方面、发电运行管理方面来对具体的安装调试管理经验进行总结，并对轻型化管理模式进行探索，为同类项目管理提供参考和借鉴。

关键词：风电场升压站；电气设备；安装调试管理

1引言

近年来，随着我国经济的快速发展，我国的用电负荷在不断增加，加之目前全球资源紧缺和环境恶化问题的不断加剧，我国加大了对风电场的建设力度，风电场的建设规模在不断增加，而且风电场升压站中的电气设备在不断升级和改进，给风电场整体运行稳定性和安全性要求的提高、以及风电场升压站电气设备的安装调试管理提出了更高的要求，这主要是风电场升压站是对生产电能进行升压来并网进行传输的重要部分。其中的主变压器、低压配电柜、高压开关柜、母线、接地变、站用变、GIS、SVG、AGC、AVC、UPS、风功率预测、继电保护系统等，都需要通过轻型化的管理方式对上述设备和系统的安装调试与管理经验进行总结，确保风电场升压站运行的稳定性和可靠性。

2技术方面

在进行任何项目管理工作的过程中，都需要按照技术先行的原则来进行施工工作的技术方面的开展，在进行风电场升压站的电气设备安装时也需要遵循上述原则。在技术方面需要对设计蓝图中的错漏问题进行审核，并且对与现场实际施工中不相符的地方进行处理，这就要求在电气设备安装施工之前，需要针对设计施工蓝图进行会审和设计交底，针对图纸中的错漏进行改进和优化。这就需要风电场升压站中的技术人员来对图纸中的问题进行指出，避免图纸错漏而导致土建施工的返工，从而对后续的电气设备安装等造成严重的影响。而且对于项目管理以及成本控制也起到重要作用。除此之外，还要针对设计蓝图中与实际施工不相符的问题与设计和供货商之间做好沟通与协调，对其中的问题进行及时解决，降低对电气设备安装的影响。

3设备检修管理

3.1制定检修计划

风电场升压站的审核是由项目部来执行的，而且之后需要对定期检修计划进行制定，然后需要经过工程部和经营部进行审批。根据此设备定期检修计划，不同的监控中心、变电运行部门和维护检修部门需要制定管辖范围内的设备的定期检修计划，然后由各个分公司生产经营部来进行抄送并配合完成此检修计划。

3.2送出线路、升压站以及集电线路检修维护

对上述线路和升压站的检修维护是由生产经营部来进行复杂验收的，而且相关的检修技术支持是由组织、协助相关设备外委工作来提供的。其中监控中心设备的检修工作是由监控中心来负责的，而且通过外委检修工作来配合检修工作的完成。变电站设备检修维护则是由机电运行部门来负责的，而升压站检修维护工作则需要组织协调外委单位来完成。送出线路和集电线路的巡视检查工作需要由维护检修部门进行负责，而检修维护工作也是组织协调配合外委单位来完成，且还要对监控中心设备的日常维护进行负责。

3.3风机检修管理

风机检修维护计划以及相关的检修验收工作是由生产经营部来进行审核以及进行检修技术支持的。而且在进行风机涉网性试验工作时需要由监控中心来配合完成。在对风机进行缺陷故障处理以及箱变停送电工作的开展时，需要变电运行部门来进行现场配合，同时，生产经营部还可以配合完成涉网、安评、安全检查以及调查等其他工作，这主要是因为风机缺陷故障的处理、技改、巡检以及检修工作是由维护检修部门来组织完成的。

3.4设备技改

技改需求是由待改造设备所在管辖区域的生产经营部来具体提出的，而且对于技改所需要的资金则需要运维中心来配合落实，在对本管辖区域内的设备进行技改方案的编制时需要有监控中心来负责并对审批通过的技改方案进行组织实施。具体对设备技改工作需要变电运行部门来配合完成，而具体技改需求的提出以及技改方案的落实与实施，则是由维护检修部门来具体执行的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.5质保期验收

风机设备质保期结束验收是由生产经营部来进行组织的，还要进行风电场风机、电气设备以及基础设施的进、出质保验收，在监控中心的配合下，以及变电运行部门的配合下来完成上述质保验收，还要由变电运行部门来提供性能评估报告。在具体的验收结束之后还需要维护检修部门参与分公司生产经营部根据质保验收所提出的设备验收意见的制定。

3.6机组在役监测

风电升压站电气设备的年度检修计划是由所在管辖区域内的生产经营部来进行负责的，且必须经过安生部、经营部的批准之后才能进行实施，然后根据检测分析结果来进行具体整改措施的实施。生产经营部主要负责的内容就是组织和监督区域内按照检修计划执行，而且还要进行现场油样的采集和送检、配合运维中心对风机传动链离线振动数据采集进行检测和评估工作。在上述工作中都需要变电运行部门来提供现场支持。同时维护检修部门需要对风机外观、叶片以及齿轮箱内窥镜等检测工作，

4发电运行管理

4.1规程及记录规范

在发电运行管理中生产经营部的主要工作就是组织各个部门进行相关规程的编写以及对所编写的规程进行审核和监督，且此过程需要对安生部下发的标准运行规程模板来进行严格执行。同时，还要进行报表记录和运行台账的编制和编写，以及对整个过程的监督执行和考评，此外，还需要完成对分公司区域内各风电场运行规程和运行记录的标准化管理。监控中心的主要职责同样是需要对安生部下发的标准规程模板进行严格执行，并对监控规程的编制和执行进行组织和负责，并且对上述记录、报表以及台账的执行情况和考评进行定期检查，对设备参数、异常以及故障相关记录规范进行统计和分析，对各级各部门下达的规范进行实时执行。变电运行部门和维护检修部门的主要职责就是对设备巡视、检修规程来进行组织编制和执行，对风电机组的日常工作管理办法进行执行，以及对运维中心编制的管理制度进行执行和反馈，对相关报表台账管理工作进行完成，还要对设备参数、异常以及故障相关记录规范等进行统计和分析。

4.2发电量管理

在对风电场升压站的发电量进行管理的过程中，生产经营部需要对各分公司各风电场的年度以及月度发电计划进行编制，加强与地方电网公司的沟通工作来减少由于限电问题而造成的电量损失。还要对风电场升压站年度和月度计划的执行情况进行督促。而电网调度或变电站指令完成负荷调整等工作的执行是由监控中心和变电运行部门来完成的，还要通过密切与调度沟通来对电量进行争取。

4.3运行监控

对所管辖区域内风电场设备运行情况的掌握是生产经营部主要负责的内容，而且对风电场按照规程进行操作以及相关报告工作的完成进行监督。而对风电场内的风机、集电线路以及箱变等运行情况的监控则是由监控中心来负责的，实现对变电站电气设备运行情况的监视，对风机小组消缺工作的实施进行调度和支持。而对设备进行第二监控则是由变电运行部门来配合完成的，风机的巡视检查工作则是由维护检修部门来负责的，还要对变电站外电气设备进行巡视。

5结语

风电场升压站电气设备的安装调试工作的专业性比较强，需要通过一个工作枢纽和一个中心来对反馈的信息进行及时处理并确保工作的顺利推进。管理人员就要担起这样的责任，通过协调工作保证队伍之间的合作，通过对材料的核对来确保材料齐全，通过对合同的熟读来对队伍进行约束，通过对图纸的审阅来把控整个安装与调试过程中的重点和难点，通过对方案的掌握来对队伍进行考察。这就需要管理人员从多个方向去落实升压站电气设备的安装调试工作，确保风电场升压站的安全和稳定运行。

参考文献：

[1] 田立. 风电场升压站电气设备安装调试管理[J]. 工程技术：全文版, 2016(30):00168-00168.

[2] 祝兴有. 论风电场升压站电气设备安装调试管理[J]. 工程技术：引文版, 2017(2):00185-00185.

[3] 杨明, 杨明, 宋晓兵. 风电场升压站电气设备安装调试管理[J]. 云南水力发电, 2016, 32(4):22-24.

论文作者:王双兴

论文发表刊物:《科技新时代》2018年10期

论文发表时间:2018/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/817894472f2661d167bb70ac.html