# 建筑给排水设计中节能减排设计探究王有志论文_王有志

摘要：随着时代不断进步推动城市化进程的加快，建筑工程建设规模不断扩大。在给排水设计过程中，通过使用节能环保理念，可以更好的节能节水，在保证建筑排水功能的前提下，对整个给排水系统进行节能减排设计可以提高建筑工程的经济效益和社会效益，但是就目前的实际状况来看，给排水设计过程中还存在一定的不足，因此在本文中就针对这一方面的问题进行了简单的分析，并提出了几点有效的节能减排设计措施。

关键词：建筑给排水；节能减排；设计策略

引言

可持续发展的理念已经在节能环保事业的发展下逐渐渗透，在建筑行业当中，随着城市化进程的发展，建筑行业的发展规模也越来越大，其建筑形式也更加多变，在这些风格较为多变的建筑当中一定要保证各类建筑的给排水设计节能减排相应的功能，要得到一定落实才能够有效推进，我国经济发展才能够让居民的日常生活得到进一步的保证，使得国内的环保事业能够更上一层楼。

1建筑给排水设计中节能减排设计的意义

在对建筑物的排水设计中，融入节能减排设计，能够实现建筑物建造的环保要求，是完全符合当前社会的发展要求的。在当前社会发展中，不管是政府还是群体、个人，都对环保提出了要求，这显示环保型社会是大众的普遍要求，表明人民群众想要生活在一个资源利用合理、环境污染少的社会里。因此，对建筑给排水的节能减排设计，更具要现实需求价值，对环保型社会的建设和发展具有较大的意义。众所周知，水资源是人类生产生活中不可缺失的一种资源，而地球上的水资源储量巨大但是由于人类活动，加大了水资源的污染，使水资源的再生速度跟不上社会发展速度。因此，在社会活动，对水资源进行有效的节约，能够促进社会稳定，从而助力于社会的稳步发展。而节能减排这一设计理念完美契合和这一要求，具有极高的社会意义。

2建筑给排水设计中节能减排存在的问题分析

2.1建筑给水设计问题

当前我国在经济发展过程中多次强调节能减排问题，虽然这一理念已经深入人心，但是相关领域对于这一理念的实践还处在初级阶段，尤其是在建筑给水设计中因为忽视了节能减排而出现给水系统超压问题。同时在建筑给水管材的应用中因为选择的材料质量较差，再加上长期使用出现的锈蚀、磨损问题，导致管道渗漏、排出大量锈水，不仅增加了水资源的消耗，还会促使水质受到污染。此外，为了减少成本的支出没有使用新型的节能器具，没有发挥出节能减排的作用。

2.2排水系统的问题

在建筑给排水中存在的问题，会导致水资源的浪费，故需要针对某些问题进行分析和研究。排水系统管道中的配件连接位置发生渗漏是建筑排水系统中最常见的问题，之所以会发生这种现象，是因为设计人员没有考虑到工程在施工时候现场的实际情况，建筑排水系统设计得不合理。还有一些设计人员采用了不合格的管材，致使排水管道发生破损，导致漏水的现象产生，这不仅会浪费大量的水资源，而且会影响人们的日常生活。建筑工程的排水系统被埋在地下，人们很难及时地发现问题，故设计人员在设计排水系统时，要做好节能减排设计，使建筑排水系统顺利地运行。

3完善建筑给排水中节能减排设计的有效措施

3.1雨水系统节能减排设计

建筑给排水系统中，如果能将雨水有组织的收集到市政雨水管网中，随着城市密度的进一步提升，雨水管网接收的雨水将会不断的增加，超过排水能力，很容易导致城市出现洪涝灾害。所以建筑的雨水系统应正确使用海绵城市设计理念，通过合理的技术措施控制好建筑区域的雨水流径，同时还能够提高雨水资源的利用率，保护周围的环境，建筑小区可以设置透水砖、屋顶绿化以及景观水体等多种设施来接纳滞留水体，这样就能够通过利用蓄水池、雨水罐等对雨水进行收集，经过过滤消毒以后可以将净化后的雨水用于小区的灌溉，道路浇洒中。在高层建筑中，特别是超高层建筑屋面的雨水收集，也应该设置非常完善的雨水收集系统，实现节能减排的要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2普及太阳能的使用

在建筑给排水系统中对于太阳能的使用较为常见，其是实现节能减排的一种有效方式，相关数据显示2020年我国太阳能热水系统依然是有着广阔的发展空间，在我国60%的建筑安装了太阳能热水系统，一平方米太阳能热水器每年节约310度电能。当前常用的太阳能热水器主要有两种：其一是真空管式加热设备；其二是热管式加热设备。两者都具有良好的集热功能、保温功能，且操作过程简单便捷，不会受到外界条件的影响。在具体的设计过程中需要考虑以下几点：其一，采用串并联结合的设计方式，这样才能够稳定水流；其二，集热器的承压有很大的局限性，所以在设计过程中要对其承受力给予一定重视；其三，如果是在寒冷的东北地区，就要注重管道防冻设计。

3.3合理把控给水水压

设计师在设计给排水功能当中一定要对给排水设计采用变频加压方式，让给水设施能够将给水的水压控制在相应的范围当中，我国的建筑行业的发展规模越来越庞大，所以家居行业在发展的过程中，技术也更加复杂。这也给排水设计的工作提出了更高的要求，所以在这种高度不断提高的情况下变频加压设施的加入可以让给水的压力一直保持在合理范围当中，可以让给水水压不合理情况而引发的水资源流失的问题得到有效地避免。所以在采用变频加压给水设施的时候，还可以交市政给水地下水水箱并让其成为建筑供水的主要设施，如此可以让供水的能耗得到有效的缩减。

3.4节水技术设备的科学应用

对城市给排水系统进行设计时，对节水技术和设备进行合理的利用，能够起到有效的节水作用。在选择管道材料的时候，应尽量选择优质的管材，举例来说，镀锌钢管非常容易生锈，在使用过程中就会污染水资源，长时间闲置以后还会出现修水污染，而采用新型的材料防止出现锈水污染的状况，例如使用PVC-U管、钢镀复合管等等。此外，还可以使用新型的卫生器具以及配水器具，这样就可以达到比较理想的节水效果，在满足基础使用功能的前提下，尽量选择节能型的卫生器具，例如，小容量积水箱可以减少马桶的冲水量。现如今我国应用比较广泛的就是出水量大于等于11L的坐便器，这样对于水资源的消耗量非常大，而使用小于等于6L的坐便器，相对比来说可以节约14%的水资源，通过使用节水的设备可以达到良好的节水效果，实现水资源的节约利用。

3.5强化二次供水设备管理

当前我国建筑给水中主要采用的就是变频调速供水方式，其供水的原理主要是利用变频器来调节供电频率，继而对供水量进行控制，这样就能够实现水泵循环软启动的应用。而变频调速供水方式又可分为两种：变频气压供水、变压变量供水，在实际的建筑给水设计中最好要依据实际情况对设备进行选择、节水进行设计，通常情况下如果在建筑用水低谷期，其用水量在水泵最大流量的20%以内，这时就可选择小流量泵类来切换用水量。

结语

综上所述，给排水系统是建筑工程中比较重要的组成部分之一，也是我国建筑行业发展的必然要求和趋势，有助于实现中国梦。因此，在给排水设计的过程中，要考虑到节能环保的相关措施，坚持可持续发展的战略，防治水污染，采用节能型的材料，提高建筑排水系统的环境效益，进一步促使我国建筑事业快速发展。

参考文献

[1]马鹤.建筑给排水设计中节能减排设计分析.工程技术研究,2019(15).

[2]张珍.建筑给排水设计中节能减排设计分析.绿色环保建材,2019(36).

[3]梅寒.建筑给排水系统节能减排设计分析.绿色环保建材,2019(32).

[4]李海燕.建筑给排水设计中的节能减排设计探讨.四川水泥,2019(21).

[5]陈立.建筑给排水设计中节能减排设计分析.智能城市,2019(12).

论文作者:王有志

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8184a3c712c958880924ea69.html