# 浅谈住宅小区给排水设计的节约措施论文_封艳玲

封艳玲

身份证号：130981198204296628

【摘要】现阶段，全球各国均在纷纷倡导“低碳经济”，并且将节约节能放置在重要地位。就住宅小区的给排水设计而言，除了必须满足使用功能以外，还必须尽可能追求经济节约。所以，在住宅小区的给排水设计过程中，应当有机的融合节约措施，以便于提升住宅小区的综合品质及整体水平。本文针对我国给排水行业的发展现状，简要的探析了住宅小区给排水的节约措施，希望能够进一步推动给排水行业的发展。

【关键词】住宅小区；给排水；设计；节约

1.前言

近些年以来，随着社会经济的迅猛发展，我国的住宅给排水行业随之得到了长远发展。当前，“低碳经济”已逐渐成为全球各国的共识，节能节约则成为人们热切探讨以及普遍关心的话题。就住宅小区的给排水设计而言，不但需要对用户用水的需求予以满足，还应当有机的结合当前水资源缺乏的严峻形势与国家减排节能的新政策，切实的立足于住宅小区给排水工程，最大限度的实现水资源节约的目的，减少不必要的住宅建筑用水浪费，以便于实现对能源的节约与对水资源的节约。

2.住宅小区给排水设计的有效节约措施

2.1减少加压能耗及用水量，使用节水型卫生器具

众所周知，我国是水资源较为紧缺的国家，因而我国倡导使用节水型卫生器具的力度比较大，这些节水型卫生器具不仅有着良好的节水效果，而且有着显著的节能效果。目前，可以采用节水型器具主要包括：（1）沐浴、厨房的节水。如果沐浴水嘴、厨房洗涤盆的龙头使用充气水嘴，可以实现节水的效果，而且不会导致水柱直径的减少，通常充气率大约为15，也就是15%左右的节水率；（2）减少马桶冲洗水量。我国当前广泛使用的是大于9升冲水量的坐便器，有着相对较大的耗水量。而如果全面更改使用小于6升冲水量的马桶，并且采取两档冲洗阀门，那么便能够达到理想的节约成效。详细的而言，其节能效果为：如果将节水型卫生器具应用在住宅小区中，可大约节省10左右的住宅生活用水量，也就是大约有10左右的节约用水加压能源，与住宅的高度成正比，也就是说建筑物高度越大，那么节能效果就越好，值得应用及推广。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2充分利用太阳能等新能源

正是因为世界能源形势日趋紧张，各个国家纷纷致力于新能源的寻求，以便于在日后发展中及可持续发展中争取优势地位。太阳能具备着安全、清洁以及源源不断的突出优势，因而便成为首选的能源对象。在琳琅满目的太阳能利用装置当中，最为常用的就是太阳能，能够大量的提供采暖热水和洗浴热水，辐射能时间长、数量大、使用寿命长、运行费用低、无危险、无噪声，在热水供应系统中应用，有着较为长远且持续的经济效益。对太阳能加以利用的直接加热设备主要包括热管式与真空管式，不仅有着相对较好的保温性能，而且有着较高的热效率，不易受到外界环境所带来的影响，再加上其是全自动运行，维护方便，操作简单，可全年使用，因而非常适合运用于住宅小区的给排水设计中。借助于太阳能热水器作为预热，能够将太阳能的能量充分利用起来，各个季节的热水温度均能够切实满足家庭的使用需求，节能效果明显。

2.3实现最大化的设备资源共享

在设计住宅小区的消防部分时，消防用水量如果远远的要比生活用水量大，那么就需要进口可能分开建设生活水池与消防水池，以避免生活用水在水池中有着过长的停留时间，导致水质的恶化。但是，应当最限度的使水景、游泳池与消防水池等合用，以对节省建设消防水池的投资。另外，应当整体性的考虑住宅小区的消防设计，公用加压设备与消防水池，比如可以根据最大一栋楼的消防用水量对消防泵的流量进行设计，亦或是设置消防水箱于最高的一栋楼，这样便能够对整个消防管网补压的要求相满足，并且有助于设备投资的节省。

2.4减少室外排水管道的埋深

在设计住宅小区的室外给排水工作中，往往难以避免的会遇到这样的状况：即便是真正的按照规范明确要求的最小设计坡度与最小设计流速予以设计，但是住宅小区的污水管网依然不能接入周围的市政管网，而为了能够最大限度的满足要求，通常人们会采取以下方案将该类问题解决：构建污水提升泵站，这般需要将相对较大的土方工程量增加，也极大的将投资增加。而为了节省投资，则可以按照具体的情况，采用溢流池排放法与截留池排放法将该问题解决。

其以，截留池排放法。对于控制污水管网点与市政管网距离较大的住宅小区，应当对截留池排放法予以采用，此方法是借助于截留池的修建来对污水中所存在的固体颗粒物加以拦截，在将固体颗粒物取出后，便能够适当减少污水管道的最小设计流速和最小设计坡度，进而将设计埋深减少，有时住宅小区在采取此类方法进行处理后，便能够直接与市政管网连接；其二，溢流池排放法。住宅小区有时污水管在采取截留池排放法后，仍然不能有效的与市政管网连接，因此，我们可以对溢流池排放法加以采用，也就是设置溢流井于住宅小区的污水管网出口，通过溢流井向市政管网排放，平时所依靠的主要是自然溢流排放，通常需要将在井底沉积的杂质清除，同时将污水提升泵的溢流井开启。

3.结束语

总而言之，水资源短缺已经逐渐的成为我国有待于迫切解决的重大难题，而且也已经成为制约我国发展的重大障碍。现阶段，我国西南部遭遇着百年难遇的旱灾，对广大人民群众的生活用水和生产用水安全构成了极大的威胁。所以，高效利用、合理配置及保护水资源刻不容缓。而在住宅小区的给排水设计中，设计人员应当结合住宅小区的建设及构造状况，在满足居民的基本生活需求的基础上，充分的利用现代化的技术手段，尽快的制定出科学可行的节约措施，以此进一步完善住宅小区的给排水设计，提高住宅小区的节约节能水平。

【参考文献】

[1]郦武君.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用[J].中国住宅设施业,2010,12(8):34-36.

[2]陈革.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用研究[J].城市建设理论研究（电子版）,2012,7(8):94-96.

[3]陆健.环保节能理念在建筑给排水设计中的应用[J].城市建设理论研究（电子版）,2012,8(17):104-106.

论文作者:封艳玲

论文发表刊物:《基层建设》2015年18期

论文发表时间:2015/11/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8194ef7aeca03d4b2c1bdc9b.html