# 优化电气工程安装技术探讨论文_芦翠平

(身份证号码：13230219801016XXXX)

【摘 要】在电气安装工程中，一定要保障电气安装工程质量，无论是施工前的准备工作，还是施工中原材料的选用，都要按照施工方案进行，才能保障其工程质量。为此，本文首先对电气工程安装技术控制的重要性进行了分析，其次总结了机电安装技术要点，最后提出了质量控制措施。

【关键词】低压配电箱；安装；电线铺设；BIM技术

1质量控制的必要性

电气安装工程施工中最关键的就是质量管控，若安装质量不到位，则会影响设备功能的正常发挥，且会对设备安全及节能效果造成影响。随着当前人们生活水平的提高，机电系统内设备数量不断增加，机电安装工作也日益复杂。工业建筑中的机械仪表、自动化设备，公用建筑中的净化、消防项目，民用建筑中的电气自动化和智能化设备等，由于使用途径有所差异，运行参数也不相同，为此，在施工过程中需要依据设备的实际情况进行安装管控。

另外，机电安装施工质量控制工作需要从设备采购入手，在安装中遇到新工艺等相关问题，需要积极协商处理，保证机电安装满足技术和使用要求。

同时，在电气工程安装工作结束后需要进行质量评估和验收，若验收不过关则需要立即整改，若设备自身存在问题，则需要更换返工。

2电气工程安装技术要点

2.1低压配电箱安装技术

安装低压配电箱一般在建筑居室内进行，安装前要检查配电箱中盘面上涂抹的漆表面是否光滑，并选择显眼的位置将低压配电箱装置指示标志涂抹于上面。

安装时要时刻注意配电箱盘架的牢固性。在低压配电箱的使用过程中可能出现开关电器启动时较大电流通过配电箱的情况，为了确保配电箱使用的安全性，可以使用具有优良防爆阻燃性能的配电箱。安装时需要紧邻墙壁的，要在配电箱的箱体下缘和地面间留置1.2m左右的垂直距离。

配电箱中的电度表盘的表盘位置要和地面保持一定的距离，一般为1.8m左右；若为立式铁架，则垂直距离为2.1m左右。

将低压配电箱的母线用不同的颜色进行划分，A相为黄色、B相为绿色、C相为红色，以便安装人员辨别和安装，从而提高施工的准确度和施工效率。

2.2室外配电箱安装技术

因不同的配电箱可发挥不同的功效以满足施工要求，在施工操作中，机电设备安装人员要使选用的配电箱符合工程要求和建筑使用要求，在安装和选用前必须充分考虑整个建筑工程机电设备的设计性能和配置，并列举施工过程中可能出现的问题，便于及时调整配电箱安装过程中遇到的问题，从而更好地适应施工工程要求。

由室外配电箱安装特性可知，在安装前要充分考虑其防雨性，设计好配电箱防雨罩的安装位置，做好一系列的防雨罩加固工作，避免出现安全问题，以保护配电箱，进而获得良好的使用效果。

2.3机电系统安装调试技术

电气工程不但对单独设备的要求很高，同时对整个系统也有着较高的要求。想要保证电气工程设备具有良好的稳定性和适用性，应加强对设备参数的设置和协调工作。技术人员要清晰地了解相关规范和安装流程，掌握设备运行参数。

3施工质量控制措施

3.1施工技术控制

（1）安装定位。在安装施工前需要做好定位准备工作，机电设备安装可以分为整体安装及解体安装两种形式，安装人员需要依据设计图纸确定安装位置，保证安装质量。

（2）配電箱施工安装。安装人员应全面掌握配电箱的性能、参数以及安装位置等相关信息，对金属配电箱体进行可靠接地或接零，确保各构件连接为一体。配电箱安装时需要在其内部设置支撑结构，避免配电箱使用过程中出现严重变形，引发事故。安装工作结束后需进行检测，如电路检测及电阻测试，以保证其运行稳定。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（3）电线铺设安装技术。线路安装过程中，施工人员可采用重叠架设的形式隐藏电线，控制其占地空间，保证美观。若导线需要穿过墙体，则需要合理控制导线与墙面的间距，一般控制在15mm左右为宜。

另外，在技术管控上，要积极采用新技术，如采用BIM技术对施工质量进行控制。BIM建模活动应考虑后期施工应用工作的开展，电气安装工程的线路协调尺寸参数、类型区分、系统区分需要遵循相关技术原则。

管线内部的位置确认和材质归纳，需要经过管件附件设计人员的确认，并根据末端设备选型和模型拆分实现建模设计完整性建设。电气工程安装工作开始前需要编制工作计划，对施工现场进行考察，对施工计划的可行性进行评估。

在实施施工计划前，需要依据设计图纸编制进度计划，绘制作业进度表。在进度表中需要就电气安装工程的重难点进行工期合理规划，同时施工单位需要做好各项目部门的协调工作。

在施工作业过程中，技术人员可以采用BIM技术建立与电气工程相对应的模型，专业人员绘制管线，并对管线进行质量检测，提供各专业管线系统施工管控方案。

此外，可采用BIM技术对电气工程设备进行统计，提高材料利用效率，也可使用BIM技术做好管线预留洞图和剖面图的绘制工作，并且要保证施工作业区的系统平衡，完成测试报告。

3.2设备质量控制

因建筑电气工程在施工中会应用到大量的设备，所以要保证施工过程中的整体质量，做好质量控制工作，就必须对相应设备进行控制。

采购人员在购买设备时，一定要严格控制好质量，不仅要考虑设备的价格，同时还要重视使用性能和安全性能。购买设备后，管理者要安排人员进行设备维护管理，为每个设备建立相应的管理档案，进行详细登记，记录相关性能参数。管理人员要定期进行设备维护，发现问题立即上报解决，及时淘汰不能满足要求的设备。

3.3施工现场安全检查要点

建筑机电安装中，施工现场的质量控制和安全检查直接影响电气安装工程质量。在施工现场安装过程中，应重点做好以下几方面工作：

（1）加强安全检查，提高施工人员和技术人员的安全意识，明确安全文明施工要求，做好安全预防工作，避免施工现场出现违规操作，酿成安全事故。

（2）严格规范施工操作流程，全面有效监督管理现场的人员、机械等，严格操作规范和流程。在机电安装中，严格遵守技术规范和质量标准规定，保证每一项施工都能达到质量标准规定，确认质量合格后方可进入到下一施工流程[3]。

（3）施工操作都在有效的监控下开展，完成施工后由专门的人员进行质量检验。监督检查中，一旦发现质量问题或者安全隐患，要及时通知施工人员，解决隐患，避免后期使用中出现安全问题，影响电气系统、设备的稳定、安全运行。

4结语

综上所述，机电安装是建筑工程施工的重要内容，也日益受到人们的重视。当前，电气工程施工质量及安全要求不断提高，为此，我们需要掌握电气工程施工特点和施工要点，并加强对施工人员的培训和考核，以全面提升施工人员的综合素养，使得施工作业更加规范和流程化。

参考文献：

[1]孙绪法.探究建筑机电安装技术与质量控制[J].电子测试，2015（12）：134-135.

[2]房浩.电气安装工程的施工技术与质量控制[J].开封教育学院学报，2015，35（6）：293-294.

[3]何国建.论建筑机电安装技术及质量控制[J].决策与信息（中旬刊），2016（10）：224.

[4]建筑工程施工管理工作的创新探讨与实践[J]. 赵建忠. 中国住宅设施. 2019(11)

[5]建筑工程施工管理的发展方向及创新思路研究[J]. 王高杰. 中国住宅设施. 2019(11)

论文作者:芦翠平

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81964ba0f41c63ad337903a8.html