# 智能建筑的弱电工程设计论文_程丽

杭州安鸿科技股份有限公司 浙江省杭州市 310012

摘要：随着现代信息化技术的深入，人们生活和工作的各类建筑物要适应信息化带来的变化，智能建筑的产生和发展就成为必然趋势。从具体设计上，应从智能建筑的实际性质出发，设计功能完备但不浪费，充分考虑业主和使用者的各种功能要求，使设计功能在总体结构上尽量现代化，技术上先进实用，经济上合理，同时考虑智能建筑各系统的可兼容性和扩展性。

关键词：智能建筑；概念；弱电系统；设计；综合布线

建筑中的电气工程通常分为弱电和强电工程两种，其中，弱电主要指信息传输中使用的电信号，而强电主要指为建筑物照明设备、动力设备及其它用电设备正常运行提供的电能。弱电和强电之间是相互联系、相互区别的关系，弱电主要实现了建筑物内的和建筑物与外部的信息传递和交换功能，而强电则实现了各个用电设备的正常运转。

1智能建筑的概念

所谓智能建筑，是以办公自动化、楼宇自动化和通信自动化三大系统为基础建立起来的，这三大系统都和弱电息息相关。智能建筑中的弱电系统和强电系统通过计算机连结起来，实现了系统的集成。智能建筑通过中央计算机的控制，对各个子系统的运行进行指挥，进而实现系统的各个功能。所以说，智能建筑是综合布线、系统集成、现代图像显示、自动化控制、计算机技术和现代通信等各种现代信息技术的集成。而应用弱电技术的智能建筑就被称为智能弱电技术。

2 系统设计要点

2.1 综合布线系统

综合布线设计要满足综合话音、数据、图像、多媒体、楼宇控制及网络系统的应用，实现数据和语音可以互换，采用统一的接插件，预留足够的余量，以备将来的发展。设计前应根据建筑的实际用途需求和业主单位做好沟通，明确主干网络的配置及标准、光纤和网络线缆的标准、关于数据和语音点位的实际需求配置等。弱电间可设在信息点集中的楼层，在楼层信息点较少时，也可几个楼层设一个弱电间。

2.2 卫星电视及有线电视系统

卫星电视与有线电视系统设计应遵循全面规划和分步实施原则，设计应全面、周到、注意预留到位并有充分余量，以适应未来发展的需要。系统设计应提出系统近期的实施方案、中期及远期的扩容和发展规划。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，应充分考虑建筑智能系统所涉及的各个子系统的信息共享，确保卫星电视与有线电视传播系统总体结构的先进性、合理性、兼容性和可扩展性，可以集成不同厂商不同类型的先进产品，使整个卫星电视与有线电视系统可以随着技术发展和进步可得到充实和提高。

2.3 安全防范系统

这里主要介绍摄像机监控系统的设计，主要实现对建筑物的各个公共场所、出入口、主要通道、重要办公室以及电梯等场所进行视频监视。各个监控点根据不同特点，分别选用不同的摄像机。系统录像宜采用数字硬盘录像机，要求具有24 h录像、实时显示及回放、画面轮巡显示等功能，并具有计算机网络接口，软件须具有报警联动及报警图像检索功能，录像储存时间要求不少于30天。

2.4 紧急公共广播系统

系统设计应具有背景音乐广播、公共广播和应急广播功能，应用于各种公共建筑。平时可播放背景音乐，兼作应急事故广播使用，指挥大厦内的人员安全疏散。主机应采用矩阵结构，能够将任意音源播放到任意分区，能够对报警楼层及其联动报警分区进行任意组合设置。扬声器的分布以走道、电梯前室等公共区域为原则，在办公室设置扬声器，同设置音量控制器。背景音乐系统应具有消防强切功能。

2.5 楼宇自控系统

通常包括：空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统及保安监控系统等子系统。楼宇自控系统设计以降低大楼能源消耗、节省大楼营运成本的目的。设计的关键是系统应用稳定可靠，发生故障概率降到最低可能限度，同时，应能提供精确的、量化的控制模式，为大楼能源控制提供可靠保证。

2.6 室外弱电综合管线设计

室外弱电综合管线设计应合理地利用园区有限的地面空间资源，尽量减少人行道、绿化带的弱电检查井，各系统的弱电室外管道尽可能按同沟同井设计，且管道中不能敷设110 V及以上的电缆。要求设计时对各系统（消防、电梯三方通话及监控、有线电视、语音、数据、可视对讲、周界、监控等系统）管孔资源分配予以明确，并应充分考虑预留量。

3 实际应用中的注意事项

3.1系统使用电源要求。在每个工作区附近预留交流220 V，5 A电源插座一组（2个和3个的通用插孔，使用功率1?000 W），使用系数0.6。管理区：在每个配线间内预留交流220 V，4×5 A电源插座组一组（使用功率1?600 W）。在主计算机机房内预留20 kW三相配电总开关一个，三相及单相电源插座若干。

3.2系统防火、防水要求。所有电缆均为阻燃缆线；敷线后使用防火材料有效封闭地板洞；壁挂设备后附防火背板。

3.3系统抗电磁干扰要求。①统一接地：在各配线间和中央控制室内预留接地端子；接地电阻≤1 Ω；②电磁屏蔽：所有线缆均封闭于镀锌金属线槽内；③保护：对于由楼外来的信号线选用防雷防高压的保护器，建议选用进口的110 A NA1保护架（带4C保护器），或采用国内用于交换机上的过压过流保护器；在关键的网络设备的数据连线上串接防雷防浪涌电压的网络保护器。

4 项目设计深度

弱电施工图设计应包含所涉及系统的设计图纸及图纸总封面，含图纸目录、说明和主要设备表、计算书。还应包括系统组成及设备选型、导体选择及敷设方式、弱电专业同其他专业施工的分界点、各弱电系统的施工要求和注意事项、防雷及接地保护等其它系统有关内容等。

5总结

智能建筑技术是一门新兴的科技，是多个学科专业综合的建筑产品。国内外正在逐渐尝试使用新的技术建设生态建筑和绿色建筑，智能建筑向着区域化、城市化的方向快速发展。保持人类生活和生存环境的宜居和可持续发展，已经成为国际建筑技术探寻和发展的重要方向。智能化建筑为我国建筑业的发展创造了新的条件，使现代建筑业都体现出人的创造力和智慧，为我国建筑业的规范化提供了科学的道路。

参考文献

[1]郝文化.网络综合布线设计与案例[M].电子工业出版社，2016

[2]张宣.综合布线系统应用技术[M].电子工业出版社，2017.

[3]陈晨.智能建筑/居住小区信息网络系统[M].中国建筑工业出版社，2015.

论文作者:程丽

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年2期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81b529df93270127a20d0c9d.html