# 试论10kV配电线路带电作业危险点及预控措施张青莲论文_张青莲

摘要：目前伴随着我国的电力事业持续发展，也进一步推动带电作业在应用过程中的范围得到扩大，再加上10kV配电线路带电作业在开展过程中的频率得到全面的提升，所以配电网自身具有着父复杂性特点，致使10kV配电线路带电作业存在一系列的危险点。为了能够在一定程度上促进10kV配电线路带电作业过程中的安全性，就要结合线路的实际结构以及环境等方面进行分析，这样做的目的才能为相关工作的顺利开展奠定相应的基础。

关键词：10kV配电线路；带电作业；危险点

110kV配电线路带电作业危险

1.1操作过程中存在较大危险

尽管在带电作业下进行操作时，工作人员已经接受过较为系统的训练与指导，并且会有相应的作业指导书等对其操作流程加以提示，但这指导更多集中在如何操作及具体的操作步骤层面，对于工具如何携带、使用以及可存放的位置等并未给出相对具体的参考依据。这就要求工作人员依据自身操作经验与实际情况量力而行。如果工作人员对现场情况出现判断失误或经验较少，极有可能出现操作失误，进而诱发危险。这不仅需要对操作人员的整体素质与专业技能做好定期的训练与指导，而且要把操作过程中可能出现的失误都要一一假设，提出合理的解决措施，防止出现危险时以做好应对措施。但当下操作人员对危险假设的程度还不够，这也加大了操作出现失误并造成危险的可能性。

1.2特殊天气带来的影响

对于10kV配电线路来说，在带电作业的时候，不仅仅会存在着线路结构方面的问题，也将会因为天气比较特殊而导致配电线路正常的工作。因此在进行具体操作的时候，为了能够对施工作业过程中的安全性给予保证，要对复杂自然条件等制定切实可行的应急策略。由于10kV配电线路在带电作业的时候，大部分状况下都是在露天环境下开展的，所以会在很大程度上受到外部不良因素带来的影响，如果在施工的过程中，相关作业人员没有按照规定进行工作，不仅会给带电作业带来直接的影响，也会增加施工人员自身的安全风险。

1.3设备自身的危险性

10kV配电线路带电作业进行操作时，其要求操作人员必须使用专业的操作设备，即绝缘斗臂车。要想保证操作的安全性，需要操作人员对此精密设备进行正确的操作,更重要的是在作业之前，要对此作业车做好全面的检查，包括刹车、离合器、油门、档位等，防止设备自身存在安全隐患，从而造成操作人员在作业时的危险。

1.4线路具有一定的特殊性

10kV线路自身结构具有着多样性等方面特点，与此同时也是普遍遇到的配电线路，主要指的就是在同样的杆塔上只有一个10kV三相线路进行通过，对于这种配电方式而言，是十分简单的，与此同时还存在着较为复杂的结构类型，如:同杆双回线路，该线路在相同的杆塔上存在着两个10kV三相线路，它们属于并列通行的，该线路设计方式在实际位置上进行移动的过程中会存在着一定难度，所以在开展带电操作的过程中，具有线路密集等问题，所以一般状况下就会出现同杆双回加上高低压同杆等状况，该结构就会致使斗臂车在操作的过程中存在一定难度，并且绝缘遮蔽等相关一系列策略在开展的过程中也会存在复杂性。

210kV配电线路带电作业危险的预防措施

2.1严守操作标准，提高作业人员的专业素质

尽管带电作业存在较大的危险，但我们不能被危险吓倒，而是要不断提升带电作业的操作水平，从而保障整个电力系统的正常运转，为人们提供良好且优质的电力服务。目前，电力部门中负责带电作业操作人员的工作分配并未实现细化，很多电力工种之间的职责并未明确，这容易出现职责混乱的情况。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2在恶劣天气下避免带电作业

10kV配电线路在进行带电作业时，由于极易受到特殊天气的影响，从而出现危险问题，需要尽可能的回避恶劣天气下进行带电作业。因为该线路自身是存在着特殊性的，因此需要对其高危性引起足够的重视，要进一步加强工作人员安全防范意识，坚决不能在恶劣的条件下开展带电作业。一般情况下如果天气情况是比较恶劣的，那么会导致线路的危险程度加强，为了能够提高工作人员自身的安全性，必须要根据其实际的情况制定出相应的措施，如果天气情况超过了预期的要求，那么需要禁止带电作业。

2.3加强常规工作开展

要想预防10kV配电线路在带电作业下安全运行，必须做好电路日常检查与维修管理工作，对线路存在的安全隐患提前进行排查，从而找到应对突发问题的有效策略。而做好线路的常规管理工作，要求从以下几方面着手：第一，要加强规章制度建设。推行线路实名负责制机制保障，对某一线路由谁负责、维修，谁管理等都以明确的规则加以告知，从而增强工作人员的责任感。第二，要制定恰当的线路检查标准。可通过相关文件的方式，将标准下发给各个工作人员。同时，应成立线路维修监督小组，不仅对线路检查工作做好监督，同时对带电作业操作情况下的问题解决做好跟踪与反馈。可由专人负责对10kV线路的定期巡视检查工作。对线路中存在的异物要做好清理，尤其是由于鸟类等空中飞行物造成的线路故障要及时清除并维修，从而防止线路因脏物的堆积而影响使用。另外，当不同施工单位在线路周边开展工作时，电力部门要事先做好与各个施工单位的沟通，使其在施工过程中加强对线路的保护，从而避免因意外事故造成线路故障而加大电力工作人员的工作量。

2.4提高人体电流防护的对策

在10kV线路带电作业的时候，其中最大的问题就是作业人员的自身安全，由于相关作业人员是在带电环境下开展的，因此在实际工作的过程中就会不可避免的受到一系列微电流带来的影响，虽然微电流作用到人体上属于比较安全的范围内，不会给作业人员带来安全威胁，但在具体施工的过程中，就会出现设备老化或者设备出现损坏等现象，如果设备外部的绝缘层出现破坏，就会致使设备出现漏电等状况，进而给作业人员的安全带来比较严重的威胁，所以要在一定程度上对人体电流的防护策略进行加强，例如在进行施工前要对电力设备的运行情况进行了解确定，并且保证工作人员佩戴安全的防护工具后才可以进行带电作业。

2.5提高现场勘查

对于10kV线路而言，在实施带电作业开展的过程中，为了能够对工作人员的安全给予保障，应该重视现场勘查工作，相关人员在开展作业的时候，不仅要分析施工线路，与此同时还要观察期周围环境以及天气变化等因素，这样做的目的能够对各项勘查工作进行做好，保证线路工作的顺利进行。在进行巡查的时候，需要对其一些潜在的危险源进行密切的观察，同时对其危险源采取合理的控制措施，因为该配电线路存在着特殊性，在作业的时候，需要全面勘察周围的作业环境，保障作业人员自身的安全，此外管理人员需要亲自到达施工现场，全面的对整体作业情况进行了解，对其施工中的危险点进行总结，制定科学的控制措施。

结束语

10kV配电线路中带电作业的时候危险点的预防和控制对于作业人员自身的安全有着重要的影响，为了能够提高危险点的控制工作，可以从现场勘查的重视和提高人体电流防护措施等方面入手分析，采取合理的控制措施，在一定程度上全面提高配电线路带电作业的整体安全水平。

参考文献

[1]盛红军.10kV配电线路带电作业危险点及其相应对策[J].硅谷,2014,7(22):218+213.

[2]王钟.10kV配电线路带电作业的安全防范措施研究[J].硅谷,2014,7(22):229+224.

[3]陈树果,林德山.10kV配电线路带电作业事故预防方法简析[J].华电技术,2014,36(09):60-61+80.

论文作者:张青莲

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81b93b649b94e93667a3ed65.html