# 解析电气工程技术管理`论文_杨军

身份证号：37120219870928xxxx

摘要：经济水平的提升带动了人们生活水平的提高，促使人们对生活环境以及居住条件有了更高的要求。当前电气工程作为现代建筑中重要的组成成分，其质量与性能与建筑工程使用效果有着直接的关系。本文将对电气工程技术管理进行简要分析。

关键词：电气工程；技术；管理；分析

前言：建筑行业快速的发展有效的促进了电气工程的进步，电气工程技术管理作为保证工程质量的重要措施，直接影响着建筑工程的整体质量。随着现代化进程的不断加快，人们意识到电气技术管理的重要性。下文将对电气安装质量管理，施工过程管理两方面来对电气工程技术管理进行分析，供相关人士参考。

1 电气工程施工设计中的要点分析

1.1 不同专业的交互

建筑工程是一个十分复杂的系统性工程，涉及的专业领域众多，因此不可避免的会出现不同专业的交互问题。在这个过程中，由于知识理论层面的差异性，很容易给工程的设计工作造成困扰，影响工程设计的合理性和可行性。对于电气工程师而言，要端正态度，掌握相应的理论和实践知识，确保在设计过程把握大局，注重细节，同时从多个角度，对设计图纸进行全面审核，及时发现工程设计中存在的问题，避免存在设计脱节或者相互之间冲突的现象。

1.2 弱电强电的处理

在工程设计中，部分设计人员对于弱电线路的关注程度不足，一味重视强电线路，这就很容易造成设计失衡，给工程的施工造成不必要的阻碍。在建筑工程中，弱电系统保护消防线路、电话线路、网络信息线路等，这些线路应该在工程设计时就得到凸显，为后续的施工或者预埋工作提供便利。对于电气工程师而言，在对工程设计方案和图纸进行审查时，要注重细节，一旦发现遗漏或者不足，要立即进行纠正，并坚持室内线路暗内化、室外线路地下化的基本原则，对弱电线路进行合理设计，保证工程施工的顺利进行。

1.3 不同工种的冲突

在工程设计过程中，通过对设计图纸的审查，可以及时发现不同工种之间是否存在冲突的现象，对各类工程的施工进行协调，做好设备、管线的合理布局，为工程的施工提供方便。

2 电气安装施工技术

2.1 防雷引下线

若是建筑物与电气应采取立柱主筋作为引下线的时候，应强化下引线标记，采用从上到下的方式。若是建筑电气的选择以专用引下线的时候，需保证引线的上下一致，保证完成电流的通过。此外，为保证防雷引下线正常使用，并且延长使用寿命，在施工的时候我们应进行相关的焊接及防腐处理。

2.2 电气接地施工

在建筑电气接地施工的时候，应该保证基地板钢筋的一致性，并且做好接地柱与底板主筋的焊接及防腐处理。在施工的时候，我们应对接地的电阻组值测试。并且根据电气施工实际的情况，适当的增加人工接地和接地的面积，实现降低建筑电气接地的电阻值。

2.3 设备调试

电气施工安装质量将对电气设备的正常运行有较大的影响。因此，我们必须重视电气设备的调试工作，保证通电灯亮起，配电箱柜应有明确的标明控制的对象。并且在进行调试管理的时候，应该以产品的说明书及设计的图纸为依据，检查设备的性能。设备调试工作是由专业的人员进行操作的，并且组织施工管理单位与使用单位进行配合，此外，还应加强对其过程的监督检查，进一步的保证设备安装的质量。

2.4 做好施工方案的审批

在电气工程施工前，施工单位应该向相关技术人员和电气工程师提供相应的电气施工方案，经电气监理工程师审核，总监理工程师签字确认后，才能开始施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说，电气工程施工方案的主要内容应该包括：施工质量管理标准、施工质量保证措施、施工进度安排、施工现场安全管理等，要确保这些内容的清晰明了，全面细致，如果发现问题，要及时提出，由施工单位进行解决，以确保电气施工的正常进行。

2.5 电气隐蔽工程的施工技术管理

在电气隐蔽工程的施工中，部分电缆及电线的装置都是从墙体进行穿过的，其隐蔽工程极易被忽略，致使出现问题之后难以进行有效的解决。甚至日后的使用过程中，就算出现了问题，但也难以出现该问题的具体位置。所以，在电气工程的施工中，对隐蔽工程施工应加强控制。比如说，在电缆铺设时，应将不同用途的电缆分开敷设，防止动力电缆对控制电缆造成一定程度的干扰。在施工中所用的材料及规格都应满足设计施工要求，进而保证其施工质量达到设计目标。

2.6 做好电气设备的选择

电气设备对于电气工程的施工质量有着直接的影响，因此，电气设备的选择是工程施工中的关键环节。电气工程师在对电气设备进行选择时，要结合工程的设计标准和具体情况进行分析，如果设备性能过高，不仅会造成严重的浪费，还会增加工程造价；而如果材料性能不足，则会影响其功能的充分发挥，影响电气工程的施工质量。所以，电气工程师要结合工程的具体情况，根据设备的重要程度，对电气设备进行合理的搭配和选择，确保电力工程的实用性、技术性和经济性。

3 电气工程施工质量管理

3.1 施工队伍的选择

电气工程的施工是一项技术性很强的工作，对于施工队伍的专业素质有着较高的要求。因此，电气工程师要对施工单位的资质、能力等进行全面审查，确保施工队伍具备良好的专业素质和专业技能。对于特殊岗位，如电焊工等，必须持有劳动部颁发的岗位证书，确保其持证上岗。如果施工单位无法达到相关标准，则监理单元有权禁止单位进入施工现场。同时，现场管理人员应该对施工过程进行跟踪管理，确保工程施工的顺利进行。

3.2 相关单位的协调

电气工程师应该主动做好建筑单位与当地政府部门、市政管理部门、电力部门、通信部门等的协调工作，以保证施工的有效进行。同时，要对不同专业之间的交叉施工进行协调，避免相互之间的影响，避免出现延误工期的现象。

3.3 施工材料的审查

市场经济背景下，电气材料层出不穷，为人们的选择提供了极大的便利，但是，各种假冒伪劣产品的出现，也在一定程度上加重了材料选择的负担，对于电气工程师而言，也是一个巨大的考验。因此，在施工过程中，电气工程师应该严把材料质量关，切实做好施工材料的审查工作。首先，当材料运到施工现场后，要组织专业技术员进行逐一检查，发现不合格产品或者故障产品，要禁止入场。同时，明确材料的数量、型号、参数等是否满足设计要求，材料价格是否与合同造价相符等，发现问题要及时与供应商协商解决。检验合格后，需要由质检员和电气工程师一起签署相应的认定书，然后才能对其进行使用。

3.4 施工工序的控制

一方面，要对建筑主体工程的施工进行跟踪管理，结合设计方案，对电气工程的施工工序进行合理安排，并对其作业计划进行详细分配，制定相应的质量标准。例如，电气工程的预埋管线，其半径必须符合相关标准，管道的混凝土保护层厚度不得少于20mm，如果是消防管道或者重要管道，则混凝土保护层不少于30mm。另一方面，要对各个工序的作业进度进行严格控制，既不能造成进度的拖延，也不能为而赶工，而将后续工序提前完成。

4 结束语：

总之，随着建筑智能化的不断发展，电气工程的作用日益凸显，使得人们对其给予更多的关注。对于电气工程企业而言，要想保证长久生存在这竞争激烈的市场中，必须对技术管理工作给予高度的重视，不断提高管理水平，提高电气工程质量，以此保证我国建筑工程长久稳定前进。

参考文献：

[1]周志强； 电气工程技术管理初探[J]. 建筑工程技术与设计， 2015，（21）.

[2]钟国英； 电气工程技术管理的若干探讨[J]. 农家致富顾问， 2014，（01）.

[3]武经纬； 电气工程技术管理的有关探讨[J]. 城市建设理论研究（电子版）， 2013，（21）.

[4]黄文泰；浅析电气工程技术管理[J].信息通信，2011，（3）：139-140.

[5]冯海生；关于电力企业生产管理中的难题分析[J].科学时代.2013 （17）.

论文作者:杨军

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/5

本文来源: https://www.lw33.cn/article/81fffd82da55d084fa6b043e.html