# 集成卫浴系统的装配式装修施工技术研究与应用论文_夏振涛,吕鹏,陈财

上海宝冶集团有限公司 上海 201900

摘要：集成卫浴系统是装配式装修施工中最为核心的技术体系，不降板薄法排水技术是集成卫浴的核心关键技术。装配式装修处于起步阶段，工厂化生产、现场干法安装是装配式装修发展的基本纲领，但市场上同时拥有综合生产能力和装配式装修安装能力的企业不多。本文以装配式装修的集成卫浴系统的工程实例，对集成卫浴系统安装中涉及的轻钢龙骨隔墙技术、挡水坝防水体系施工技术、整体防水底盘施工技术和淋浴间玻璃隔断等施工技术要点进行剖析总结，为后续类似工程提供参考经验。

关键词：挡水坝；装配式；整体防水底盘；龙骨隔墙；淋浴隔断

1引言

2016年2月，国务院下发了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争十年左右使装配式装修建筑占比新建建筑达30%。同年3月，政府工作报告中强调，要大力发展钢结构和装配式装修建筑。同年9月，国务院办公厅下发《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，将其提高到国家层面。2017年3月，住建部下发了更为正式的《“十三五”装配式建筑行动方案》以及配套管理办法等三大文件，明确2020年前全国装配式装修建筑占新建比例15%以上，其中重点推进地区需达到20%，这是目前最为明确的政策指标。从我国装配式装修的发展现状看，发展装配式装修是落实《指导意见》的关键。

2施工工艺选择

集成卫浴房间的装配式装修工法施工主要由不降板薄法排水系统、快装轻质隔墙系统、架空地面及整体防水底盘系统和集成吊顶等系统进行配套组合与技术集成，在工厂生产现场安装，全部干法作业，现场装配率100%，采用专用地漏，满足瞬间集水排水。

3集成卫浴房间装配式装修施工关键技术应用要点

3.1快装轻质隔墙系统施工要点

集成卫浴房间的快装轻质隔墙由轻钢龙骨内填岩棉外贴涂装板组成，可根据卫生间实际需求空间进行灵活布置，采用干法施工，具有具有装配速度快、轻质隔声、防腐保温和防火等特点。

卫浴间轻钢龙骨隔墙经定位弹线后，按一下要求进行安装：

1、顶棚和地面处通长安装固定U50×35×0.6mm天地龙骨，固定螺栓间距≤1.0m；

2、安装C48×45×0.6mm竖向龙骨@400mm间距，用自攻钉与天地龙骨固定；

3、卫生间门框处由C型竖向龙骨包□40×40×3mm方钢管，方钢管两端用30mm角钢与结构固定；

4、安装水平固定用M38×10×0.8m专用调平龙骨，间距600mm且数量不得少于5排；

3.2装配式装修挡水坝整体防水施工要点

现浇结构的厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层，其楼板四周除门洞外应做混凝土槛台，高度不应小于200mm，宽同墙厚，混凝土强度等级不应小于C20。装配式装修工程中卫生间采用轻钢龙骨隔墙，并且采用干式工法施工，避免进行湿作业施工二次结构混凝土槛台，利用镀锌钢板涂刷防水涂料形成封闭挡水坝，满足卫生间防水要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

龙骨隔墙卫生间挡水坝整体防水体系采用如下技术方案实现：

1、卫生间轻钢龙骨隔墙底部安装厚度为1mm宽度为250mm的镀锌钢板作，镀锌钢板与结构墙组合为装配式卫生间整体防水底盘的挡水坝基材；

2、卫生间止水门槛采用下止水门槛，用C20细石砼浇筑，高度为100mm，宽度同门框宽；

3、镀锌铁皮与地面接缝接缝处抹水泥砂浆倒脚；

4、镀锌铁皮间接缝部位、镀锌铁皮与结构墙接缝部位及镀锌铁皮与地面接缝部位满铁无纺布作为防水加强层，保证挡水坝的整体性及防水材料涂刷的密封性；

5、卫生间地面做2mm水泥基自流平基层；

6、地面满刷1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料并上翻250mm满涂挡水坝（镀锌铁皮及结构墙体），往外门前地面延伸500mm，左右各200mm；

7、卫生间地面施工2mm水泥基自流平保护层；

8、进行蓄水试验，验证挡水坝整体防水效果是否满足防水规范要求。

3.3架空地板及整体防水底盘施工技术要点

卫生间轻钢龙骨隔墙内填充隔音岩棉，岩棉容重为80kg/m³，双面满铺0.35mm厚PE隔膜，并竖向铺贴，PE隔膜搭接宽度100mm，原结构墙体同样满铺PE隔膜作为墙体防水防潮措施层，隔膜用自攻钉垫胶垫呈400×600mm矩形固定；门框处PE膜外翻100mm与外侧隔膜搭接固定，隔膜底部长度应预留至足够搭接于整体卫生间防水底盘上，具备形成整体防水体系条件。通过安装水平固定用M38×10×0.8m专用调平龙骨进行固定岩棉及PE膜。

安装同层排水系统，地漏选用能满足50mm高度水封专用同层排水侧排地漏，同层排水支管坡道不小于1%，通过专用可调管道支架进行坡度调整。

安装卫生间地板架空模板并进行标高控制，因整体防水底盘为一次性热塑成形，且同层排水地漏完成后比卫生间整体地面低2mm，因此架空基层板整体找平精度要求高，且不设坡度。架空地板作为防水底盘的安装基座。

卫生间同层排水系统主要有洗漱台盆排水、淋浴间排水地漏和洗衣机排水地漏组成，因此需要在对应位置的架空底板模块开孔。

取下地漏法兰盘，地漏基座上设置密封圈，在架空地板上进行抹室内硅酮结构胶，用于粘贴整体防水底盘。在防水底盘安装基座的边缘部位密涂硅酮结构胶，在地漏等预留孔洞周边密涂硅酮结构胶，其余部位涂“Z”型结构胶，全部涂满

在架空底板上安装卫生间整体防水底盘，整体防水底盘为一次热塑成型，厚度为4mm；内表面无小孔，气泡，裂缝，缺损等缺陷；外表面无缺损，毛刺，固化不良等缺陷；其它无针孔，颜色不均，变形等缺陷。整体防水底盘无渗漏，无接缝，四周翻墙不应小于40mm。整体防水底盘通过硅酮结构胶与架空地板模板粘结牢固，为加强粘合可靠性，防水底盘安装完成后压重48小时。

防水底盘对应位置在地漏基座的密封圈上，底盘按后，将法兰盘对准地漏基座的螺丝，拧紧固定，使地漏与整体防水底盘形成密闭防水排水体系。

SPC地板主要原材料为碳酸钙天然石粉、pvc树脂，结合耐磨层、装饰层一次性加热贴合、压纹而成，过程不添加任何化学添加剂及胶水，是零甲醛环保材料，具有超高的稳定性、耐摩性，防水防潮、防火防霉变、防虫等特点。卫生间非淋浴区为干区，用室内硅酮结构胶粘贴8mm厚SPC地板，规格为300×600mm，拼缝密拼。卫生间地面成活面厚度为125mm，架空楼地面可承受集中荷载大于3KN，可调节支撑的允许使用荷载大于5KN。

3.4玻璃隔断淋浴房施工技术要点

淋浴房总高2100mm，采用玻璃隔断。淋浴房玻璃材质为10mm普玻刚化，玻璃门宽度约为550mm左右，挡水石带沿树脂理石。淋浴隔断两侧需要进行固定，一侧为原结构墙体，另一侧为轻钢龙骨隔墙。

3.4.1轻钢龙骨架空墙体的玻璃隔断淋浴房与砼墙体固定连接节点

1、本节点适用于原砼结构墙的墙面为5cm轻钢龙骨架空墙体；

2、用40*40角码双向夹住40*40方钢管并用自攻螺丝紧固，用膨胀螺栓与砼结构墙体固定，间距600mm；

3、通过阻燃板基层与架空墙面的调平龙骨对接；

4、安装墙面成品饰面板；

5、淋浴房玻璃隔断固定件通过不锈钢自攻螺丝连接固定；

4结语

集成卫浴系统的装配式装修施工技术处于起步阶段，在施工过程中不断进行摸索总结，结合周边同类型工程项目经验沉淀，进一步细化节点，改进技术措施和选用更加可靠的材料构配件，实现卫生间功能完善，同时进一步加强我司在装配式装修领域的影响力。

参考文献

[1]《居住建筑室内装配式装修工程技术规程》DB11／T1553-2018

[2]《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298-2013

论文作者:夏振涛,吕鹏,陈财

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/823d285b434549062e8324cc.html