# 变频技术在现代煤矿机电工程中的运用分析论文_谷晓文

摘要：随着我国经济水平的不断提升以及工业的不断快速发展，对煤炭的需求量在不断的加大。而煤矿企业要想提高自身的发展竞争力，就应注重对技术的合理创新，不断的降低自身的运营成本。其中，用电量是煤矿企业运营成本的主要来源。因此，煤矿企业就可将变频技术运用在煤炭的开采过程中，以此实现对电量的合理控制，这样不仅可以实现对企业运营成本的有效降低，而且还能提高煤炭的开采效率。

关键词：变频技术；煤矿；机电；工程

1 变频技术对于煤矿机电设备的重要作用

煤矿产业作为影响我国国民经济水平稳步提升的支柱性产业，其发展质量就在一定程度上决定着我国经济水平的有效提升。而随着工业化发展进程的不断加快，煤炭产量逐渐在提高，进而就导致煤炭资源的储备量在大幅度的减少，并且还给环境的良好发展带来了一定的压力。而随着科技技术的不断更新以及先进设备的不断涌现，给煤炭企业经济结构的合理调整提供了契机。因此，煤炭企业就应合理的利用机械化设备的使用优势，在节能减排政策引导下，来促进企业的生产效率能与节能降耗以及减少污染达到平衡，这样就能有效的提高企业的发展竞争力。因此，煤矿企业就可将变频技术引入到煤矿机电设备的生产过程中，这样就能有效的达到节能减排的目的，从而不断的降低企业的生产成本。

2 变频技术应用的基本原理

变频技术的使用可以有效的实现对生产设备的调节，以此促进其能够达到科学化的生产，这样不仅改变了传统机电设备固态的生产模式，而且还增加了机电设备的可操作性和灵活性。因此，变频技术在煤矿机电设备中的应用，对于提高机电设备的运行效率具有至关重要的作用。其中，变频技术的主要工作原理就是：通过自身的半导体元件实现对交流电的合理控制，这样就能促进机电设备能够根据生产的需求进行合理的调速，以此就能满足生产的需要。逆变器是变频技术所使用的主要核心元件，其的使用可以实现对机电设备电压和电流的改变，不断的促进其具备相应的快速操作、中速操作以及慢速操作的应用性能。因此，变频技术的使用可以促进机电设备在运行的过程中可以根据需求进行相应的加速和减速操作，这样就能在一定程度上降低机电设备的损耗和能源的损耗，不仅可以提高生产效率，而且还能实现对生产成本的有效节约。因此，变频技术也得到了煤矿行业的广泛使用。但是随着自动化控制技术的不断发展与更新，目前很多机电设备都采用了人工神经网络以及模糊自动化等智能变频技术，这样不仅可以降低人工劳动强度，而且还能提高生产的产能，进而就能有效的促进煤矿行业的快速稳定发展。

3 变频技术在现代煤矿机电工程中的使用

3.1 变频技术在提升机中的应用

就针对我国大多数的矿山企业而言，其对于煤矿资源的开采多数采用的是立井或者斜井的方式对其进行开采，而这两种方式的使用都必须使用提升机。提升机的使用可以将货物或者工作人员运输到工作面地点，这样就给相关煤炭开采工作的展开带来了便利。而随着人们对煤矿资源需求量的不断加大，就在一定程度上加大了对浅部煤矿资源的挖掘程度，这样就导致浅部煤矿资源在不断的减少。因此，要想获得煤矿资源，就必须向煤矿的深部进行开采，这样也就给整个开采工作带来了难度，进而也就增大了提升机的使用要求。因此，为了有效的发挥出提升机的使用价值，就应合理的对提升机的运行速度和启动关停等功能做出必要的调整，并尽最大可能在降低成本的基础上提高煤矿资源的开采效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在对提升机的性能进行调整时，传统的做法主要就是在提升机的控制电路中安装相应的金属电阻元件，通过电阻实现对提升机速度的调节，但是这样会导致提升机在运行的过程中会产生较多的热能，进而也就影响了整个工作的顺利开展。而在对货物进行提升时，还需要其他设备作为辅助，这样就会增大设备的使用成本。因此，就可将变频技术应用在提升机中，这样不仅可以提高提升机提升速度和控制深度的准确性，而且还能减少设备在使用过程中的磨损程度，进而就能有效的实现对设备使用成本的节约。

3.2 变频技术在胶带设备中的应用

变频技术在胶带设备中的应用也是当前煤矿企业应用变频技术的主要发展趋势。其中，就针对胶带设备而言，其运行效率要远远大于设备提升机的运行效率。其中，胶带设备一般都放在运输大巷中。因此，煤矿的开采能力就在一定程度上依赖运输机的运输能力。其中，胶带运输机可以将从工作面开采出来的煤直接运输到井底的车场，这样就大大提高了运输效率。而胶带设备的主要运行原理就是：依靠胶带与滚筒之间的摩擦有效运行，当胶带运输机刚开始启动时，其需要较大的电流，此时如果无法实现对电流的合理控制，就会给整个胶带设备以及相关元件的运行带来损害。而胶带设备主要就是依靠与滚筒之间的摩擦运行的，而大量的摩擦就会产生较多的热量，当达到一定的值后，就会加大胶带的磨损程度，进而就会给整个胶带设备的使用带来一定的安全隐患。而将变频技术应用在胶带设备中，就可实现对配电输送机启动时的电流进行合理控制，这样就能促进整个胶带设备能够安全稳定的运行，以此就能节约煤矿企业的维修成本。此外，变频技术的应用，还能避免由于摩擦导致大量热量问题的发生，这样就能促进设备在运行的过程中始终处于一个稳定的状态，以此就能有效的提高整个胶带运输机的运输效率。

3.3 变频技术在煤矿空气压缩机中的运用

在煤矿的开采过程中，由于井下瓦斯的浓度较高，进而就会给煤矿工作的开展带来一定的安全威胁。因此，在煤矿的开采过程中就应利用风机来降低瓦斯的浓度。而煤矿的风机主要是由空气压缩机和交流电动机组成的。就针对当前所使用的空气压缩机而言，其一般都会给其设置一定的上限值，当交流机中的电流超过这个上限值之后，空气压缩机的进气阀门就会关闭，这样就会无法实现对瓦斯浓度的降低，从而也就给煤矿工人工作的展开带来了较大的危险。如果交流电机中的电流低于空气压缩机的下限值时，电动机就会处于超载的工作状态，这样就会造成资源的浪费。而将变频技术应用在煤矿空气的压缩机中，可以随时对空气压缩机所产生的风量进行调整，这样就能加大空气压缩机操作的便利性。此外，变频技术的使用，还能为设备的维护提供便利，并能促进空气压缩机能够根据瓦斯浓度自由的调节风量的大小，这样就能有效的发挥出空气压缩机的使用价值。

4 结语

不断的将变频技术应用在现代煤矿机电工程中，对于有效的保障煤矿工作开展的安全性以及有效的提高煤矿的开采效率都具有至关重要的作用。因此，我们应首先认识与了解变频技术对于煤矿机电设备的重要作用以及变频技术应用的基本原理，进而将变频技术合理的应用在现代煤矿机电工程中，从而不断的实现能源资源的有效节约，以此就能有效的提高煤矿的经济效益，从而不断的促进煤矿企业的长期稳定发展。

参考文献

[1]何常鹏.机电安装工程电气施工工艺和控制管理研究[J].科技经济导刊，2017（35）：43.

[2]杨国栋.机电安装工程电气施工工艺与控制管理[J].门窗，2017（11）：159.

[3]丁 锋.机电安装工程电气施工工艺与控制管理研究[J].四川水泥，2017（03）：190

论文作者:谷晓文

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年5期

论文发表时间:2019/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/82705e735cabea956f2b0d0b.html