# 主体施工中混凝土模板技术的应用研究论文_孙威

湖北荆门建工集团有限公司 448000

摘要：本文简要概述了主体施工混凝土模板的施工流程：施工前准备、模板配置与设计、模板安装、混凝土浇筑的注意事项；并且总结了主体施工中混凝土模板技术的应用重点：制作混凝土模板、控制混凝土模板强度、提升混凝土模板严密性，保障施工质量，促进施工作业有序运行。

关键词：主体施工；混凝土模板技术；施工材料

引言：主体施工中混凝土模板的整体性能，关乎着施工主体的使用寿命；提升混凝土模板质量，加强混凝土模板性能，有利于降低安全事故的发生频率，有助于增强施工主体的安全性能。因此，在主体施工中混凝土模板技术的应用与开发，应成为建筑行业重点发展方向。

1主体施工中混凝土模板技术施工流程

1.1施工前准备措施

施工材料是影响施工质量的关键因素。在施工材料采买、进厂、检测、储存各个环节中，应严格仔细开展工作，切实保障施工材料质量符合施工作业需求。施工材料检测时，如若发现质量不合格，应严禁此批施工材料入场，并且联系供应商更换施工材料。此外，加强管理施工材料的存放工作，避免由于存储不当造成施工材料性能降低，引发混凝土模板施工质量相关问题。

开展施工技术统一培训，来提升施工作业人员的综合素质，保障施工人员熟练掌握混凝土模板技术；全面推广混凝土模板技术的操作规范，提升施工作业人员对混凝土模板技术施工的重视。组织专业混凝土模板技术人员，结合施工现场实际情况，开展复核施工图纸的相关工作，保障混凝土模板技术施工作业顺利进展。

1.2模板配置与安装

模板配置与设计工作是决定混凝土模板质量的核心工作。在混凝土模板配置前期，应严格遵守国家相关规定，开展模板质量检测，保障其质量符合要求。将不符合要求的模板集中处理，合格的混凝土模板进行表面清洁，并且施以脱模剂。在混凝土模板安装过程中，应保证柱箍水平，为混凝土模板浇筑做准备；检验梁模板的安装情况，保障梁模板标高、尺寸等数据符合主体施工作业需求。

1.4混凝土浇筑

在混凝土模板浇筑之前，应保持模板表面的湿润状态，有利于防止混凝土与模板之间出现粘连的不利现象，为后期模板拆除提供便利条件。浇筑过程中，应严格控制泥浆的均匀程度，保障浇筑质量；混凝土浇筑作业完成后，利用振捣棒进行充分振捣，提升混凝土模板质量；在浇筑作业程序中，动态监测混凝土模板状态，并且采取适当养护措施，严格控制混凝土质量，使其满足主体施工作业的实际需求[1]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2主体施工中混凝土模板技术应用要点

2.1制作混凝土模板

在制作混凝土模板的过程中，应依据实际主体施工作业需求，组织相关工作人员测量施工主体、施工现场所需的相关数据，科学分析数据，以确定混凝土模板制作的尺寸、规格与型号。混凝土模板的制作程序应符合主体施工作业的实际需求，并且依照施工图纸内容，针对主体施工作业需求，制定混凝土模板，减少模板误差现象，有利于排除施工作业的安全隐患。以混凝土模板施工设计、施工主体设计方案，作为制作混凝土模板的核心依据，并且采取有效措施加以控制；严格开展混凝土模板制作程序，加强混凝土模板制作复核，使制定出来的混凝土模板具有稳定性能，为混凝土模板工程施工作业奠定良好基础。

2.2控制混凝土模板强度

混凝土模板在实际施工作业程序中，需要承受较大的承载压力。因此，主体施工中，应加强控制混凝土模板强度，最大程度地避免混凝土模板后期出现应力集中、稳定性不足等不利现象，防止混凝土模板质量不佳给施工主体质量带来影响。从混凝土模板的施工技术、施工材料、施工程序等多个角度出发，全方位提升混凝土模板强度，保障混凝土模板具有稳定性能，顺应施工主体工程质量的相关要求[2]。在主体施工作业过程中，应遵从相关要求与规定，合理应用混凝土模板技术，加强管理混凝土模板拆除工作，并且严格管理模板的储存工作，混凝土模板堆放的总重量，应与其总荷载能力相一致，不宜采取任意堆放方式，保障混凝土模板的整体性能。

拆除混凝土模板是混凝土模板技术应用的重要环节，是混凝土模板技术的闭环操作。在拆除混凝土模板作业程序中，科学检测与分析混凝土的脱模强度P；当P不小于1.2MPA时，可开展混凝土模板拆除作业。施工人员在实际作业过程中，应仔细分析混凝土模板技术强度与质量，严重遵从拆除规范与顺序，开展拆除混凝土模板作业。值得注意的是：拆除混凝土模板与安装的顺序完全相反，以此来保障施工主体质量。拆除混凝土模板具体规范：从末支模板部位开始，最后拆除的是先支模板；优先拆除侧向支撑模板，其次拆除垂直方向的支撑模板；先拆除非承重混凝土模板，再拆除承重部分的混凝土模板。

2.3提升混凝土模板严密性

相邻混凝土模板之间的接缝严密性，对施工主体后期工程质量具有重要影响。如若混凝土模板之间的缝隙不符合标准，极易引发混凝土在浇筑作业程序中出现漏浆不利现象，严重影响着混凝土的牢固程度，造成混凝土材料过度浪费；如若混凝土模板之间的缝隙过大，将会影响混凝土模板的整体性能，其稳定性与牢固性会相应降低，甚至削弱混凝土模板的实际承载力。因此，在实际安装混凝土模板过程中，加强混凝土模板严密性，科学处理模板接缝，保障接缝作业符合相关要求。通常情况下，主体施工作业中，利用钉油毡材料封堵缝隙，规避模板间缝隙带来的不利影响。

结论：综上所述，混凝土模板技术在主体施工作业程序中占据着重要地位，应强化施工人员混凝土模板技术的操作能力，提升混凝土模板技术的施工效能，保障施工主体的项目质量。通过施工前准备严格控制施工材料质量，加强混凝土模板制作与强度维护，保障混凝土模板之间的严密性，促进施工作业有序运行。

参考文献：

[1]冯涛.建筑主体施工中混凝土模板技术的实施要点解析[J].绿色环保建材,2019(06):159.

[2]张俊友.建筑主体施工中混凝土模板技术的实施要点解析[J].山东工业技术,2019(08):106.

论文作者:孙威

论文发表刊物:《基层建设》2019年第28期

论文发表时间:2020/1/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8288dc16878b6c007bf9e407.html