# 关于海绵城市设施的施工管理的分析论文_谢俊龙

广州龙达工程管理有限公司 510663

摘要：海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,最大限度地使建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水进行吸纳、蓄渗和缓释，使雨水径流得到最大化的控制，从而使雨水达到自然积存、自然渗透、自然净化的目标。作者根据自己的经验，结合工程实例，对海绵城市设施的施工管理进行详细阐述，以期为同类工程提供参考与借鉴。

关键词：海绵城市；设施；施工管理

引言

近年来城市内涝时有发生,面对严峻的城市水问题,急需协调城市、建设与水环境的关系，从而提高水系统的抵御和修复能力，从而出现“海绵城市”。为了促进海绵城市的发展，提高水生态环境，提高城市的防洪防灾能力，需要做好海绵城市设施的施工管理工作。

1工程概况

本项目用地位于广州市增城区创新大道东北方面，位于中新知识城内。

本项目规划总用地41687m2，其中规划建设用地41687m2，总建筑面积78719.1m2。地块内规划一栋3层高生产大楼、一栋10层高中试车间、一栋6层高质检车间、一栋3层高仓库、一栋2层高动力中心、一间危险品库、主门卫室、室外污水处理站、负1层地下车库、扩建一栋生产大楼、厂房地下车库及室外气体储罐等。

项目用地地形较为平整，标高高于道路标高，方便场地雨水的排放，建筑不会受到雨水浸入。道路坡度要满足设计的要求，在坡度较高的地方，需要设置一些绿化边坡，并且要与环境景观进行有效融合。本项目采取透水铺装、雨水花园等方法对雨水进行吸纳和蓄渗，这样可以很好地控制雨水径流。

2海绵城市设施的施工管理

2.1入渗设施

2.1.1透水铺砖

透水铺装是海绵城市设施中的重要部分之一,其在施工中,表层上会有一些灰尘、污迹等杂物堆积，通过渗透的雨水可以很好地过滤掉这些灰尘及污迹等。在雨水渗透过地砖通道的时候，会有部分的砂子吸附和沉淀在透水地砖的孔中或者下面，由于长期的堆积，极易造成通道孔的不通畅，从而降低透水地砖的透水率。如果是部分质量不过硬的材料，或许会在短期全部堵塞，从而失去透水的作用。

若是找平层的情况下，利用砂浆也会对透水地砖的透水性造成很大的影响，不仅其本身的透水性不好，还会堵塞透水地砖的基层。在透水铺砖施工中，必须严格控制砂浆的质量，确保其透水能力高于面层。

透水铺装的应用过程中，会出现透水率逐渐降低的情况，因此，需要对其采取有效的养护方法。通常利用的方法就是高压冲水清洗地面,这样可以冲走堆积在孔中的砂子等杂物，提高透水铺砖的透水性。透水砖铺砌结束，同时养护1天后，还需要利用填缝砂进行填缝，分多次填缝，使缝隙填满为止，最后，还需要将余砂进行处理。

在面层施工前，还需要根据相关的要求，认真检查和验收道路各结构层、排水系统及附属设施，必须确保这些设施满足施工的要求，才能开展面层施工的工作。如果是在下雨天，透水路面施工的时候，还要根据具体情况，需要采取有效的施工方案，并通过批准才能进行施工。面层施工控制标志设置应满足下列条件：铺装控制网格不应大于6.0m×6.0m。设置标高控制点，控制点之间的距离必须低于10m。

2.1.2生态草沟（植草沟）

当前，现有的植草沟技术的水力停留时间比较短，净化效果稍弱，而生态植草沟对控制和削减进入受纳水体的径流污染负荷，改善城市绿化生态环境和提升城市品位具有重要意义。

生态草沟指种有植被的地表沟渠，不仅能够收集、输送和排放径流雨水，还可以有一定程度上的雨水净化能力，主要用在衔接部分单项设施及超标雨水径流排放系统，还能够和雨水管渠进行结合使用，在本工程竖向条件允许及可靠的基础上，还能当成雨水管渠使用。

2.2滞蓄设施

图1生态草沟做法大样图

图2种植屋顶平屋顶剖面图

2.2.1绿色屋顶

绿色屋顶是当前海绵城市中极力推广的设施之一。但绿色屋顶在施工中也会面临着一些不足，主要体现在以下几点：（1）屋顶的承重问题。该问题是绿色屋顶施工中极其重要的。对人身和财产带来一定的影响。因此，在屋顶花园设计过程中，需要充分考虑屋顶花园的地基、梁柱等部位的因素。（2）渗漏的问题。屋顶花园长时间利用土壤种植绿化，并被长期覆盖，产生的酸、碱等物质，给屋顶带来了很大的影响。因此，在绿色屋顶施工过程中，需要利用复合防水层，这样可以有效避免屋顶出现渗漏情况，同时也要确保屋顶排水不受到堵塞。（3）植物的适应性。因为屋顶花园都是在比较高的地方，周围没有遮盖物，受到的阳光辐射强，风速也比较大，所以，温湿度和土壤水分都比不上地面的条件，导致很多种植物的成活率不高，发育不良等，需要严格选择植物。根据景观复杂程度和种植基质深度，绿色屋顶可以分类为简单式和花园式两种。花园式绿色屋顶则种植树木，厚度大，对屋顶负荷要求高，其主要目的是营造屋顶花园，创造休闲的地方，在种植乔木过程中，基质深度不能低于600毫米。（该场地600毫米）

2.2.2下沉式绿地

下沉式绿地指的是不高于附近地面的绿地空间，主要的功能就是收集雨水，在景观设计方面，人工化设计更突显，使用方面，主要借鉴了硬质铺地广场的一些作用，可以聚集人流，起到活动场所的效果。其还可以起到调蓄容积的作用，将雨水进行调蓄和净化。

图3下沉式绿地实景图

2.2.3生物滞留设施（雨水花园）

雨水花园是生物滞留中尤为重要的一种设施，可以自然净化和处置雨水。不仅造价低，管理方便，并且容易与周围景观相融合。但是，雨水花园具有渗透率不高的不足。主要是因为在雨水径流过程中，所携带的杂物会导致土壤孔隙的堵塞，降低渗透率，从而缩短雨水花园的使用年限。

本工程雨水花园尺寸形状可结合景观布置调整，地表洼地低于附近道路35cm（最深处）。雨水花园的构造设计主要有以下几点：①植被。根据景观设计，最好选择耐旱的植物。②有机覆盖层。厚度约为30mm。（可根据当地实际情况决定是否铺设）③生物生长厚混合土层。主要是用于径流的贮存，还有就是植被吸收的氮等元素。厚度约为500mm。④下渗排水系统----碎石层和花管。入渗的水可以通过下渗排水系统排入城市雨水管网，厚度约为400mm。如图4.

图4雨水花坛标准横断面图

3结语

综上所述，加快城市建设，促进社会发展，海绵城市发挥着不可缺少的作用。当前，在海绵城市建设过程中，存在着很多的施工问题，需要加强其管理。作者结合具体工程实例，对海绵城市设施，入渗设施和滞蓄设施进行阐述，透水铺砖、生态草沟（植草沟）、绿色屋顶等设施对雨水径流和渗透起到了很大的作用。

论文作者:谢俊龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/828f36920677292bab277700.html